Руководство по эксплуатации

кофемашины капсульной автоматической

|  | Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и рекомендации по безопасности перед тем, как приступать к эксплуатации прибора! |
| --- | --- |

|  | Медленное мигание (1* раз в секунду): предварительное нагревание, отпуск кофе, споласкивание Очень медленное мигание (один раз в 5* секунд): режим энергосбережения |
| --- | --- |
|  | Подсвеченная кнопка: готовность к отпуску кофе |
|  | Мигание со скоростью 2* раза в секунду: опорожнение системы |
|  | Быстрое мигание (со скоростью 3* раза в секунду): бойлер разогрет до слишком высокой температуры, нажмите на кнопку ВЫКЛ. |

| 1 | Перед первым использованием или после продолжительного простоя |
| --- | --- |

| Снимите пластиковую пленку | Наполните резервуар водой | Установите контейнер | Включите вилку сетевого шнура в розетку электрораспределительной сети и переведите главный выключатель в положение ВКЛ. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Запрещается наполнять резервуар для воды горячей водой Внимательно следите за соблюдением минимального и максимального допустимого уровня воды. |
| --- | --- |

| Нагревание |  | Готов к работе | Споласкивание: пустите воду через 6х |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нет воды см. 9b |

| 2 | Ежедневно: перед первым отпуском кофе |
| --- | --- |

| Наполните резервуар свежей водой | Нажмите на кнопку ВКЛ. | Нагревание | Кофе-машина готова к работе |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кофе эспрессо Кофе эспрессо с увеличенным количеством воды |

|  | Приготовление |
| --- | --- |

| Подогрейте чашку: | 1 чашка воды | Вставьте капсулу |
| --- | --- | --- |
|  | Скорость потока воды при розливе варьируется в зависимости от выбранного напитка | Извлечение капсулы (капсула отправляется в контейнер для сбора использованных капсул) |
|  | Программирование уровня наполнения |
| Вставьте капсулу | Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение по крайней мере 3 секунд, когда в чашку будет налито желаемое количество воды, отпустите кнопку. |
|  | Сброс настроек для порций кофе эспрессо и кофе эспрессо с увеличенным количеством воды на заводские настройки (по умолчанию) |
| Установите главный переключатель питания в положение ВЫКЛ. | Нажмите и удерживайте нажатой кнопку с изображением большой чашки. | Установите главный переключатель питания в положение ВКЛ. |

| 4 | Режим энергосбережения (режим ожидания) |
| --- | --- |
|  |  | Режим энергосбережения активируется, когда кофе-машина не используется в течение 10 минут (подсветка кнопок с изображением чашек мигает со скоростью один раз в пять секунд) |
|  | Для выхода из режима энергосбережения |  |
|  | Для выхода из режима энергосбережения нажмите на любую кнопку, чтобы выполнить перезагрузку кофе-машины. | Подсветка кнопок с изображением чашек мигает |
| 5 | Ежедневно: После последнего отпуска кофе |
|  | Выключите кофе-машину | Опорожните контейнер для сбора использованных капсул и лоток для сбора капель |  | Сполосните и опорожните резервуар для воды |
| 6 | Чистка: По мере необходимости |
|  |  | Запрещается использовать для чистки абразивы Запрещается использовать для чистки растворители Запрещается использовать для мытья прибора или его компонентов посудомоечную машину Используйте для мытья кофе-машины влажную салфетку и мягкое моющее средство, не содержащее абразивов |
| 7 | Подготовка к использованию после долгого периода простоя, длительного хранения и после ремонта |
|  | Выключите кофе-машину и извлеките резервуар для воды | Нажмите на кнопку с изображением маленькой чашки и одновременно установите главный переключатель в положение ВКЛ. |  | Подсветка кнопок с изображением чашек мигает |
|  | 1.Откройте крышку 2.Нажмите и держите рычаг открытым в течение 3 секунд | Кнопки с изображением чашек мигают попеременно |  | Выключите кофе машину (кофе-машина блокируется на 10 минут и готова к транспортировке) |

|  | 8 | Удаление накипи |
| --- | --- | --- |
|  | Перед тем, как приступать к удалению накипи, внимательно прочтите инструкции на упаковке средства для удаления накипи. Помните, что средство для удаления накипи является агрессивным для поверхности корпуса кофе-машины. Не используйте для удаления накипи уксус! | Жесткость воды Количество отпусков кофе, после которого следует выполнять удаление накипи fH dH |
|  | Подготовка |  |
|  | Извлеките капсулу | Опустошите контейнер для сбора использованных капсул | Выполните цикл споласкивания кофе-машины, см. п. 1 | При обнаружении утечки см. п. 9е |
|  | В резервуар для воды поместите средство для удаления накипи и залейте 0,5 литра воды | На подставку для чашек поместите емкость для слива отработанной воды со средством для удаления накипи. |  |
|  | Удаление накипи | Избегайте использования уксуса в целях удаления накипи: применение уксуса может привести к повреждению вашей кофе-машины. |  |
|  | Начало | 90 сек. | Окончание |  |
|  | Нажмите одновременно на обе кнопки с изображением чашек и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд. | Дважды пропустите через кофе-машину раствор средства для удаления накипи. | Снова наполните резервуар для воды раствором средства для удаления накипи и повторите выполнение предыдущего шага. |
|  | Споласкивание |  |
|  | Опорожните резервуар для воды, сполосните его и наполните свежей водой | Выполните цикл споласкивания кофе-машины, см. п. 1 | Выход: Нажмите одновременно на обе клавиши с изображением чашек и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд |

|  | 9 | Обнаружение и устранение неполадок в работе |
| --- | --- | --- |
| а | Нет света | Кофе-машина была выключена автоматически; нажмите на кнопку включения сетевого питания Проверьте электрические подключения: наличие напряжения в электрораспределительной сети, подключение сетевого шнура, номинальную величину напряжения, предохранители. |
| b | Нет кофе, нет воды | Проверьте наличие воды в резервуаре для воды, если воды недостаточно, наполните резервуар свежей питьевой водой. Если необходимо, выполните очистку от накипи. Поднимите рычаг. Нажмите на одну из кнопок с изображением чашки кофе и подождите, пока вода начнет выливаться из носика для розлива кофе. |
| c | При отпуске кофе в чашке получается недостаточно горячим | Подогрейте чашку. Если необходимо, выполните очистку от накипи. |
| d | Рычаг не закрывается полностью | Опорожните контейнер для сбора использованных капсул/ Проверьте, не застряла ли оболочка от одной из капсул внутри механизма кофе-машины. |
| e | При отпуске кофе наблюдается утечка, или напиток отпускается с нехарактерной скоростью | Проверьте правильность размещения резервуара с водой. |
| f | Подсветка кнопок мигает нерегулярно | Проверьте, достаточно ли воды в резервуаре, при необходимости пополните запас свежей питьевой водой. Используйте новую капсулу Выполните выход из режима удаления накипи (см. раздел, посвященный удалению накипи). По прошествии 10 минут после последнего использования кофе-машина автоматически переходит в режим энергосбережения. |
| g | При отпуске из носика для розлива течет простая вода, а не кофе | Используйте новую капсулу. |

|  | Спецификации |
| --- | --- |
|  | Ток: 220 В – 240 В ~ 50/60 Гц 1250 Вт-1450 Вт 100 В-127В ~ 50/60 Гц 900 Вт-1400 Вт |  | Емкость: 1 л |
|  |  |  | Эксплуатационный диапазон температуры воздуха в пределах: 5°С - 45°С |
|  | Давление: Макс. 19 бар |  |  |
|  | Вес: ~ 3,1 кг |  | Ширина:16,2 см, Высота: 26,0 см, Глубина: 30,5 см |

|  | Предупреждения по безопасности Сохраните это руководство по безопасности | Использование этого устройства может быть сопряжено с рисками в случае невыполнения изложенных инструкций и рекомендаций. |
| --- | --- | --- |
|  | Опасно: незамедлительно извлеките вилку из розетки электрораспределительной сети |  | Всегда закрывайте крышку, не держите ее открытой при работе прибора. Не прикасайтесь пальцами или другими предметами к отсеку капсул и к валу во избежание повреждений. |  | Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или психическими возможностями, или не имеющими специализированных знаний по использованию прибора, за исключением случаев, когда они находятся под надзором лиц, ознакомленных с использованием прибора или после соответствующего инструктажа. В помещении, где находится прибор, дети должны находиться под присмотром во избежание игр с прибором. |
|  | Это изделие было разработано и предназначается только для домашнего использования. При любом коммерческом использовании, использовании не по назначению или при пренебрежении приведенными инструкциями, производитель не несет ответственности за ущерб, а гарантийные обязательства аннулируются. Если предполагается, что прибор не будет использоваться в течение продолжительного периода времени, на выходные и т.п., извлеките вилку сетевого шнура из розетки электрораспределительной сети. |  | Не размещайте вблизи сетевого шнура острые предметы. Никогда не прикасайтесь к шнуру влажными руками. Не тяните сетевой шнур, чтобы вынуть вилку из розетки. В случае повреждения сетевого шнура не используйте прибор. Во избежание нанесения ущерба здоровью людей всегда выполняйте ремонт и замену шнура только на аналогичную модель, выпущенную производителем. |  | Удаление накипи: 8с) Не поднимайте крышку при выполнении цикла удаления накипи.8d) Сполосните резервуар с водой и очистите кофе-машину до полного исчезновения всех следов реагента для удаления накипи. |
|  | Проверьте соответствие напряжения, указанного на шильдике прибора, напряжению в электрораспределительной сети. Розетки должны быть заземлены. При использовании некорректных электрических подключений гарантийные обязательства производителя аннулируются. |  | Размещайте прибор на плоской твердой поверхности, устойчивой к воздействию нагревания, вдали от источников тепла и льющейся воды. |  | Упаковка изготовлена из материала, пригодного для переработки. |
|  | Перед тем, как выполнять операции по очистке, извлеките сетевой шнур из розетки электрораспределительной сети, и позвольте прибору остыть. Запрещается при чистке погружать вилку и сетевой шнур в воду. |  | Не открывайте прибор и не размещайте никакие предметы в отверстия. Все процедуры по техническому обслуживанию, кроме обычной чистки, должны выполняться в специализированном сервисном центре продавца. |  | Защита окружающей среды — прежде всего! Среди материалов, из которых изготовлена ваша кофе-машина, находятся ценные и /или пригодные к переработке материалы. По истечении срока службы доставьте кофе-машину на утилизационный пункт. |
|  | Не используйте прибор, если он функционирует с неполадками, или если имеются видимые повреждения. В этих случаях необходимо обратиться к продавцу прибора. |  |  |  |  |

# Text boxes

Носик для розлива кофе

Рычаг

Кнопки выбора количества кофе

Носик для розлива кофе

Резервуар для воды**

Контейнер с капсулами

на 8-10 капсул**

Подставка для чашки**

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Лоток для сбора капель**

Компоненты кофе-машины

или