СОДЕРЖАНИЕ

# Введение	2

Назначение и технические характеристики автомата	3

Принцип работы автомата	5

Установка автомата и подготовка его к работе	6

Установка автомата	6

Установка табличек с названиями напитков	7

Подключение к источнику водоснабжения	7

Подключение датчика уровня жидкости	8

Установка емкостей для сбора отходов	9

Подключение автомата к электрической сети	10

Заполнение системы водой	10

Загрузка автомата ингредиентами и принадлежностями	10

Органы управления работой автомата	12

Режимы работы автомата	13

Режим нормальной работы	13

Режим обслуживания	13

Отображение статистики	14

Печать статистики	14

Сброс статистики	14

Счетчик порций	15

Режим программирования автомата	16

Перед началом программирования автомата	17

Последовательность программирования автомата	17

Регулировка доз растворимых ингредиентов и воды	19

Регулировка дозы  кофе	19

Регулировка степени размола зерен кофе	20

Регулировка температуры готового напитка	21

Регулировка дозы сахара	21

Техническое обслуживание автомата	21

Ежедневное техническое обслуживание	21

Периодическое техническое обслуживание	22

Регламентные работы	24

Подготовка к транспортированию и транспортирование автомата	28

Подготовка автомата к транспортированию в условиях отрицательной температуры окружающей среды	28

Подготовка к хранению и хранение автомата	29

Возможные неисправности и способы их устранения	30

Приложения:

Приложение №1 Правила пользования таблицей дозировок	33

Приложение №2 Функциональные схемы основных узлов автомата	35

Приложение №3 Рекомендации по регенерации умягчающего фильтра	38

Приложение №4 Рекомендации по выбору протокола обмена данными, базовой единицы и  десятичной точки	38

Приложение №5 Инструкция по эксплуатации платежной системы	40

Введение

Настоящая инструкция является неотъемлемой частью пакета документов, прилагаемых к автомату. Положения данной инструкции должны неукоснительно соблюдаться в течение всего срока службы торгового автомата.

Перед установкой автомата необходимо внимательно изучить этот документ и соблюдать все положения инструкции, касающиеся установки, обслуживания и эксплуатации автомата.

Идентификация автомата

Каждый автомат имеет бирку, которая содержит идентификационную информацию. Бирка расположена внутри торгового автомата на правой стенке. На ней содержится следующая информация:

При оказании технической поддержки Вас обязательно спросят о версии программного обеспечения автомата. Версия программного обеспечения отображается на табло при включении электрического питания автомата в виде надписи, например, REV. 1.8. Версия программного обеспечения определяет возможности автомата по приготовлению напитков (количество национальных вариантов меню, количество меню в национальных вариантах), а также дозировку ингредиентов и объемы готовых напитков. Версия программного обеспечения указывается в таблице дозировок в позиции «Codice eprom».

В некоторых русифицированных версиях программного обеспечения имеются ошибки, заключающиеся в том, что величина параметра настройки, указанная в таблице дозировок, не соответствует величине, записанной в ПЗУ. Внешне такая ошибка проявляется, как отсутствие в готовом напитке того или иного ингредиента, например, в кофе с молоком нет сливок.

Пожалуйста, произведите сверку параметров настройки Вашего автомата с параметрами, приведенными в таблице дозировок.

В случае неисправности

В большинстве случаев неисправности удаётся устранить, внимательно прочитав данную инструкцию.

Если все-таки устранить неполадку не удалось, Вам необходимо связаться с техническим отделом нашей фирмы по телефону (095) 681-34-67.

Приемка автомата от представителя транспортной компании

При приемке автомата от представителя транспортной компании внимательно осмотрите упаковку и убедитесь в том, что она не имеет механических повреждений. Если на упаковке имеются следы механических повреждений - вскройте упаковку в присутствии представителя транспортной компании и осмотрите внешние поверхности автомата и дополнительного оборудования.

Если на внешних поверхностях автомата и/или дополнительного оборудования имеются следы механических повреждений, то Вам необходимо составить акт-рекламацию в 3-х экземплярах по установленной форме, в котором следует указать претензии к компании, осуществлявшей транспортирование автомата и дополнительного оборудования.

Назначение и технические характеристики автомата

Назначение автомата

Автомат предназначен для приготовления и продажи горячих напитков, в состав которых входят кофе, сахар, сливки, какао, чай.

Все ингредиенты должны иметь маркировку, как «подходящие для использования в торговых автоматах».

Все используемые ингредиенты не должны быть с истекшим сроком годности, и после вскрытия герметичной упаковки должны быть использованы незамедлительно.

Все другие виды использования автомата недопустимы и, таким образом, потенциально опасны.

Размещение автомата

Автомат должен быть установлен в отапливаемом помещении, в котором температура воздуха находится в пределах от 00 до 320C.

Расстояние от задней стенки автомата до стены должно быть не менее 4 см, в противном случае может быть нарушен процесс вентиляции.

Автомат нельзя накрывать пакетами или чем-то подобным.

Наклон автомата относительно вертикали не должен превышать 2-х градусов. Необходимое выравнивание автомата осуществляется с помощью регулируемых ножек тумбы.

Срок службы автомата

Производителем установлен срок службы автомата, равный 10 годам. По истечении срока службы (10 лет)  автомат необходимо демонтировать и утилизировать в соответствии с требованиями органов, контролирующих состояние окружающей среды.

Технические характеристики автомата

Общий вид автомата показан на рисунке №1.

Системы  оплаты

В качестве систем оплаты в торговом автомате могут использоваться:

- электронная безналичная система оплаты (Conpas, Zip или аналогичная);

- монетоприемник без функции выдачи сдачи, поддерживающий протокол обмена данными Executiv или Validator;

- монетоприемник с функцией выдачи сдачи, поддерживающий протокол обмена данными Executiv или MDB;

- комбинированная система, включающая в себя, например, монетоприемник (с функцией выдачи сдачи или без нее), купюроприемник и безналичную систему оплаты.

Системы оплаты могут быть установлены на передней панели автомата и/или в тумбе.

Изготовитель поставляет автомат без систем оплаты. Системы оплаты приобретаются пользователем за дополнительную плату.

Установка и настройка систем оплаты может осуществляться продавцом автомата или пользователем самостоятельно. В последнем случае продавец отказывается от возмещения вреда, причиненного третьим лицам, вызванного неквалифицированной установкой и настройкой систем оплаты.

Цены продаж напитков

В торговом автомате имеется возможность присвоить цену продажи каждому из напитков.

Кроме этого автомат может работать в режиме бесплатной выдачи напитков, а также в режиме скидок при выдаче напитка в чашку клиента. Эти функции становятся доступными после дополнительной настройки автомата.

Водоснабжение автомата

В торговом автомате должна использоваться только очищенная от механических и химических примесей вода, жесткость которой не превышает 4 мГ-экв. солей жесткости на литр. Если вода не соответствует этим требованиям, то необходима ее очистка и умягчение.

Торговый автомат имеет две возможности подключения к источнику водоснабжения:

- подключение к централизованной магистрали с питьевой водой (водопроводу) через фильтровальную систему;

- подключение к автономной емкости с водой, установленной внутри тумбы автомата.

Настройки, доступные пользователю

В зависимости от версии программного обеспечения автомата пользователь может выбрать один из нескольких национальных вариантов меню приготовления напитков, в каждом из которых имеется возможность выбора одного из вариантов меню приготовления напитков. Для каждого варианта меню имеются заводские настройки доз ингредиентов и воды, которые при необходимости пользователь может изменить.

Принцип работы автомата

При нажатии на любую из кнопок выбора напитка, в состав которого входит кофе, включается электродвигатель кофемолки и начинается размол зерен кофе. Размолотый кофе поступает в камеру дозатора 3 и заполняет ее объем, при этом подвижный лепесток дозатора 6 поднимается вверх. Размол кофе продолжается до тех пор, пока подвижный лепесток дозатора 6 не нажмет на микровыключатель 7 отключающий электропитание кофемолки (см. рис. 2).

После срабатывания электромагнита дозатора доза размолотого кофе через воронку 7 попадает в камеру сжатия 1, где сжимается при помощи нижнего поршня 4 (см. рис. 3).

Степень сжатия дозы кофе зависит от взаимного положения поршней 4 и 3.

После сжатия дозы кофе открывается соответствующий электромагнитный клапан и с помощью помпы горячая вода из бойлера под высоким давлением по трубке, присоединенной к штуцеру 8, пропускается через брикет сжатого кофе и по трубке транспортирования жидкости, присоединенной к штуцеру 9, подается в стакан. Для предотвращения попадания частичек молотого кофе в стакан, на верхнем и нижнем поршнях установлены сетчатые фильтры.

После того, как через брикет будет пропущено заданное количество воды, (доза воды устанавливается при программировании автомата) электромагнитный клапан закрывается, и подача горячей воды в камеру сжатия прекращается. Включается электродвигатель привода поршня, брикет использованного кофе выбрасывается в сборник твердых отходов, а нижний поршень возвращается в крайнее нижнее положение.

Если в состав напитка наряду с кофе входят несколько ингредиентов, то последовательность их подачи определяется в соответствии с технологией приготовления конкретного напитка.

Управление циклом приготовления напитка осуществляет микропроцессор автомата.

Установка автомата и подготовка его к работе

Установка автомата и подготовка его к работе должна выполняться лицом, изучившим в полном объеме его устройство, правила сборки и подготовки к работе.

Установка автомата

После удаления упаковки необходимо убедиться, что автомат не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не включайте автомат.

Установка табличек с названиями напитков

Таблички c названиями напитков должны быть вставлены под соответствующие крышечки, расположенные на лицевой панели автомата. Каждая табличка должна содержать название напитка, его объем и цену. Последовательность установки табличек должна соответствовать последовательности напитков в выбранном Вами варианте меню (см. Таблицу дозировок). Не допускаются исправления обозначенных реквизитов. Ценники должны быть заверены подписью материально ответственного лица.

Подключение к источнику водоснабжения

Для подключения автомата к централизованной магистрали с водой (водопроводу) необходимо использовать гибкую подводку, предназначенную для подачи питьевой воды, выдерживающую давление воды до 9,5 Атм. и заканчивающуюся гайкой с внутренней резьбой ¾((. Жесткость используемой воды не должна превышать 4 мГ-экв. солей жесткости на литр. Если вода не соответствует этим требованиям, то необходимо ее умягчение.

В комплект автомата может входить фильтр для умягчения воды. Подключение автомата к водопроводу с использованием штатного умягчающего фильтра должно производиться в соответствие со схемой, показанной на рис. 6.

Для подключения автомата необходимо (см. рис. 6):

- демонтировать конец шланг 4 от заливного штуцера накопительного бачка 10 и подключить его к входному штуцеру 6 фильтра 7;

- подключить шланг длиной 1150 мм, входящий в комплект фильтра, одним концом к выходному штуцеру 8 фильтра 7, а другим - к заливному штуцеру накопительного бачка 10.

После подключения шлангов подачи воды проверить и при необходимости изменить конфигурацию автомата: в меню «Конфигурац. Т.А.» параметр «Канистра» должен быть установлен в положение «OFF».

Подключение автомата к автономной емкости с водой, установленной внутри автомата, необходимо осуществлять в соответствии со схемой, показанной на рис. 7.

Для подключения автомата необходимо (см. рис. 7):

- демонтировать шланг, подключенный к заливному штуцеру накопительного бачка 1;

- шланг, идущий от штуцера аварийного слива воды 2 к входному электромагнитному клапану 5 (см. рис. 6), отсоединить от электромагнитного клапана и закрепить на нем зажим 3;

- при использовании умягченной воды подключить заливной шланг 4 (на рис. 7 показан пунктиром), идущий от помпы 5, к заливному штуцеру накопительного бачка 1;

- при использовании умягчающего фильтра подключить заливной шланг 4 к входному штуцеру 7 фильтра 8;

- подключить шланг длиной 1150 мм, входящий в комплект фильтра, к выходному штуцеру фильтра 9 и заливному штуцеру накопительного бачка 1.

После подключения шлангов подачи воды:

- отключить от электромагнитного клапана провода управления (синий и белый) и соединить их с соответствующими проводами питания помпы; желто-зеленый провод (заземление) помпы соединить с любым проводом аналогичного цвета;

- проверить и при необходимости изменить конфигурацию автомата: в меню «Конфигурац. Т.А.» параметр «Канистра» должен быть установлен в положение «ON».

Подключение датчика уровня жидких отходов

После подключения автомата к воде необходимо подключить датчик контроля заполнения емкости для жидких отходов.

Для подключения датчика необходимо (см. рис. 8):

- разъединить два провода (белого и черно-коричневого цвета) 2, подключающие микровыключатель 1 к плате управления через жгут 4;

- подключить два освободившихся провода (белого и черно-коричневого цвета) жгута 4 к соответствующим проводам датчика контроля жидких отходов жгута 3;

- используя «Меню программ» установить параметр «Обор. подст.» в положение «ON».

Установка емкостей для сбора отходов

Емкости для отходов устанавливаются в тумбу автомата, как показано на рис. 9.

Емкость для сбора твердых отходов (20) необходимо разместить на полке тумбы, а емкость для жидких отходов (21) – на полу тумбы.

Твердые отходы попадают в емкость для их сбора через пластмассовую воронку 10, которую необходимо установить в технологический вырез 8 в корпусе автомата. Некоторые автоматы могут быть укомплектованы емкостью сбора твердых отходов 7, которую необходимо изъять, если автомат устанавливается на тумбу. Рекомендуется в емкость 20 положить полиэтиленовый пакет для сбора мусора, емкостью на 50 литров.

Жидкие отходы собираются в лотке 5 и транспортируются в емкость 21 по трубке 25. Контроль уровня жидких отходов осуществляется с помощью поплавка, прикрепленного цепочкой к рычагу микровыключателя. Если количество жидких отходов превысит допустимый уровень, то всплывание поплавка приводит к размыканию контактов микровыключателя и аварийной остановке автомата.

При установке емкости 21 необходимо обратить внимание на то, чтобы цепочка поплавка не запуталась за трубку или держатель емкости.

Подключение автомата к электрической сети

Автомат рассчитан на подключение к сети переменного тока с напряжением 220 V и частотой 50 Hz.

Перед подключением автомата необходимо убедиться в том, что характеристики электрической сети соответствуют следующим требованиям:

- электропроводка выполнена проводом с сечением не менее 1,5 мм2;

- питающее напряжение не должно изменяется более чем на 6 % от номинального;

- выключатель электрической сети располагается в пределах досягаемости и рассчитан на максимальную нагрузку, потребляемую автоматом.

Электрическая безопасность и бесперебойная работа автомата гарантируется только при правильном его заземлении, согласно действующим стандартам безопасности.

Все эти требования безопасности должны быть надлежащим образом проверены, и если есть сомнения, система должна быть тщательно протестирована техническим персоналом.

При подключении автомата к источнику напряжения не допускается использование тройников и других подобных устройств.

Перед включением убедитесь в правильности соединения с водой и в том, что кран подачи воды (в случае подключения к водопроводу) открыт.

Производитель и продавец снимают с себя всякую ответственность за любой ущерб, который вызван нарушением вышеупомянутых норм безопасности.

Заполнение системы водой

После включения электропитания автомат переходит в режим инсталляции и на дисплее отображается надпись «Заполнение водой».

Инсталляция продолжается до тех пор, пока накопительный бачок и бойлер не заполнятся водой.

Если в течение примерно 30 секунд микропроцессор не получил сигнал от датчика уровня, автомат отключится, а на дисплее будет отображена надпись «Неисправен». В этом случае необходимо перезапустить автомат (выключить, а затем снова включить электропитание). Если вода полностью отсутствовала в водяной системе, то может понадобиться 5-6 перезапусков автомата, что является нормальным явлением.

В процессе инсталляции необходимо контролировать наполнение водой бойлера и не допускать образования воздушной пробки.

Об окончании процесса заполнения системы водой свидетельствует надпись «Нагрев воды» на табло автомата.

Загрузка автомата ингредиентами и принадлежностями

Согласно правилам безопасности и нормам гигиены, оператор торгового автомата отвечает за чистоту всех контактирующих с пищевыми продуктами узлов и должен принять необходимые меры для предотвращения возникновения болезнетворных бактерий.

При вводе торгового автомата в эксплуатацию все его части контактирующие с пищевыми продуктами должны  быть  продезинфицированы.

Для дезинфекции необходимо использовать водные растворы дезинфицирующих веществ. После дезинфекции все части автомата, контактирующие с ингредиентами, должны быть высушены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Некоторые части торгового автомата могут быть повреждены неподходящими дезинфицирующими средствами, поэтому обязательно изучите инструкцию, прилагаемую к дезинфицирующему средству перед его применением. В случае использования неподходящих средств, выведенные  из строя элементы автомата, ремонтируются за счет покупателя.

Загрузка ингредиентов

Каждый из ингредиентов загружается в соответствующий ему контейнер. Размещение контейнеров показано на рис. 10 (вид автомата сверху).

Для доступа к контейнерам с ингредиентами необходимо открыть лицевую панель автомата.

Загрузка принадлежностей

ВНИМАНИЕ! Во избежание заклинивания стаканчиков в узле их выдачи не рекомендуется загружать в одну трубку контейнера стаканчики разной конфигурации, даже в том случае, если они имеют одинаковый диаметр.

Органы управления работой автомата

В верхней части корпуса автомата расположен дверной микровыключатель 4 (см. рис. 12).

При открытии двери автомат практически полностью обесточивается за счет размыкания контактов дверного микровыключателя, за исключением блоков, в которых расположены микровыключатель и соединительные провода кабеля питания.

Чтобы включить автомат с открытой дверью, необходимо вставить специальный ключ (желтого цвета) в прорезь дверного микровыключателя. Дверь может быть закрыта только после удаления ключа.

Во избежание поражений электрическим током, перед снятием задней крышки необходимо отключить вилку электрического шнура питания автомата от сети.

Режимы работы автомата

Автомат может работать в одном из трех режимов, функциональное назначение которых указано ниже.

| Режим работы | Сообщение на табло | Выполняемые функции |
| --- | --- | --- |
| Режим нормальной работы | «Выбери напиток» | Автомат принимает деньги и выдает напитки |
| Режим обслуживания | «Меню проверок» | Автомат работает в тестовом режиме |
| Режим программирования | «Меню программ» | Программирование автомата |

Режим нормальной работы

Через некоторое время после включения автомата на дисплее появляется надпись «Выбери напиток», что сигнализирует о переходе автомата в режим нормальной работы. В режиме нормальной работы автомат принимает деньги и готовит напитки, при этом на дисплее могут отображаться следующие надписи:

Надпись                            Функция

Инсталляция	Автомат находится в режиме инсталляции

Нагрев воды	Автомат нагревает воду

Напиток выбран	Выбор напитка сделан

Цена:	Отображение цены выбранного напитка

Кредит:	Отображение суммы принятого кредита

Приготовление	Автомат готовит напиток

Недоступно	Напиток недоступен

Нет сдачи	В монетоприемнике нет монет для выдачи сдачи

Возьмите	Возьмите напиток

Неисправен	Автомат обнаружил неисправность

Нет кофе	Все напитки с кофе недоступны

В режиме нормальной работы кнопки выбора используются для выбора приготавливаемых напитков, регулировки дозы сахара в напитках, а кнопка 8, кроме этого, может быть использована для входа в режим автоматической промывки миксера.

Режим обслуживания

Если один раз нажать на правую кнопку, расположенную на внутренней стороне
двери (см. рис. 37), то автомат войдет в режим обслуживания. На дисплее появится  надпись «Меню проверок». Эта надпись будет отображаться примерно 2 сек., затем появится надпись «Статистика» и станут доступными следующие функции:

Надпись                            Функция

Статистика	Отображение, печать, сброс статистической информации

Все составляющие	Полный цикл приготовления выбранного напитка, включая выдачу

стакана, сахара и размешивателя

Только порошки	Выдаются только ингредиенты (за исключением сахара), входящие

в выбранный напиток

Только вода	Выдается только вода, входящая в выбранный напиток

Только напиток	Выдается выбранный напиток без стакана и размешивателя

Спец. возможность	Режим специальных функций

В режиме обслуживания кнопки выбора выполняют следующие функции (см. рис. 16):

Опция «Статистика» позволяет отобразить на дисплее, распечатать на принтере или сбросить статистические данные о работе автомата.

Отображение статистики

Нажатие кнопки «6» при надписи на дисплее «Отобр. статистики» позволяет получить следующую информацию (для EXE-версии):

Статистика п. 1 – количество напитков каждого наименования проданных (P), выданых

бесплатно (G) и приготовленных в режиме обслуживания (T);

Статистика п. 2 – количество напитков, проданных по установленным прайсам;

Статистика п. 3 – коды и количество отказов автомата;

Статистика п. 4 – количество монет, полученных автоматом, с учетом их достоинства

(функция доступна, если в автомат установлен только монетоприемник);

Статистика п. 5 – суммарное количество денег, полученных автоматом (Tot. 1) и

суммарное количество денег, не выданных автоматом в качестве сдачи

(Tot. 2);

Стаканы 1 – суммарное количество напитков, выданных автоматом;

Стаканы 2 – суммарное количество напитков, приготовленных автоматом в режиме обслуживания.

Печать статистики

Статистическая информация, содержание которой было приведено выше, может быть распечатана на принтере, подключенном с помощью последовательного интерфейсного кабеля со стандартным разъемом RS-232 к разъему SW2 на плате управления автоматом (см. рис.23). Подключение/отключение интерфейсного кабеля должно производиться при выключенном электропитании автомата и принтера.

Сброс статистики

Кнопкой выбора 1 в меню «Статистика» выберите пункт «Сброс статистики» и нажмите командную кнопку 6. На дисплее отобразится мигающее сообщение «Подтвердите». Для подтверждения нажмите на кнопку 6; в течение нескольких секунд на дисплее будет отображаться сообщение «Выполнение», после чего вся статистическая информация будет сброшена.

Счетчик порций

Счетчик порций хранит информацию о суммарном количестве напитков, приготовленных автоматом за все время его эксплуатации. Данные этого счетчика не могут быть сброшены. Данные счетчика порций могут отображаться на дисплее при включении автомата, если включена соответствующая функция.

Для включения функции отображения данных счетчика порций на дисплее автомата:

- с помощью кнопки 1 в меню «Статистика» выберите пункт «Счетчик порций» и на дисплее отобразится текущее состояние данной функции (ON или OFF);

- нажмите кнопку 7 для разрешения изменений – дисплей переключится в мигающий режим;

- используя кнопки 1 или 5, включите данную функцию;

- нажмите кнопку 6 для подтверждения сделанных изменений – на дисплее отобразится текущее состояние данной функции – ON;

- перезапустите автомат.

Теперь при включении автомата на дисплее после показа версии программного обеспечения в течение примерно 3-х секунд будут отображаться показания счетчика порций (CNT).

Опция «Все составляющие» используется  для проверки полного цикла приготовления напитка, включая выдачу стакана, сахара и размешивателя. Для запуска цикла приготовления напитка нажмите на кнопку 6, а затем на кнопку с названием нужного напитка.

Опция «Только порошки» используется для определения действительной дозы растворимого ингредиента, расходуемого на приготовление конкретного напитка (за исключением дозы сахара) при контрольном взвешивании.

Опция «Только вода» для автомата с зерновым кофе практического применения не имеет.

В режиме специальных возможностей кнопки выбора выполняют следующие функции (см. рис. 17):

Функция перемалывания и выброса одной порции кофе используется при взвешивании дозы кофе, расходуемой на приготовление напитков. Перед взвешиванием необходимо демонтировать кофейный модуль из автомата и поместить под дозатор кофе сухой чистый стаканчик. Если Вы забыли демонтировать кофейный модуль перед проведением теста, то нажмите на кнопку 6 – порция размолотого кофе будет выброшена в бункер для отходов.

Функция выдачи порции сахара используется для взвешивания дозы сахара, расходуемой на приготовление напитка. Для получения дозы сахара нужно нажать на кнопку 3, затем кнопками 1 или 5 отрегулировать дозу сахара, после чего нажать на кнопку 6.

Режим «Автотест» позволяет проверить работу основных узлов автомата. Перед выполнением этой операции необходимо снять бункер с отходами, контейнеры с ингредиентоами и узел приготовления кофе. При нажататии на кнопку 4 на индикаторе мигает надпись «Автотест», нажатием на кнопоку 2 или 6 можно отменить или запустить проверку функционирования основных узлов автомата.

Проверка функционирования основных узлов автомата включает в себя следующие этапы:

- включение редукторов дозаторов примерно на 2 сек;

- включение электродвигателя миксера примерно на 2 сек;

- выброс одного стакана;

- выброс размешивателя;

- оборот ротора узла кофейного модуля, размол и выдача порции кофе;

- проверка наличия бункера для отходов (автомат останавливается до тех пор пока

бункер не будет установлен в автомат);

- проверка исправности всех кнопок на передней панели, после чего на дисплее будет отображен номер кнопки, которая должна быть нажата.

Функция оборота ротора узла кофейного модуля используется для проверки работы редуктора, ротора и поршня камеры. Если все эти элементы исправно функциорируют, а сам модуль правильно и надежно закреплен на корпусе автомата, то ротор совершает один полный оборот и останавливается.

Функция выдачи стаканчика используется для проверки работы узла выдачи стаканов.

Функция частичного слива воды из накопительного бачка может использоваться в том случае, если автомат необходимо переместить на небольшое расстояние без демонтирования его с тумбы. Перемещение в этом случае должно производиться в вертикальном положении.

Режим программирования автомата

Для входа в режим программирования автомата необходимо дважды с интервалом 2 с нажать на правую кнопку, расположенную на внутренней стороне передней панели автомата (см. рис. 37). На дисплее отобразится первый пункт меню «Меню программ».

В этом меню, в зависимости от версии программного обеспечения, могут отображаться следующие надписи, функции которых описываются ниже:

Надпись                             Функция

Неисправности	Коды и количество типовых неисправностей

Дозы воды	Регулировка доз воды в напитках
Дозы порошков             	Регулировка доз порошков в напитках
Установка цен               	Установка  прайсов цен на напитки
Цены на напитки	Установка цены на каждый напиток
Базовая ед-ца/Дес.точка	Установка базовой единицы/десятичной точки

Платежн. системы	Установка типа платежной системы

Инсталляция	Чтение заводских настроек из памяти автомата

Номер автомата	Установка кода автомата

Конфигурация ТА	Установка типа подключения автомата к воде

Счетчик порций           	Установка числа порций, после приготовления которых

автомат будет блокироваться для проведения обслуживания

Редактор фразы                	Установка рекламного сообщения

Язык                                	Выбор языка на котором будут отображаться сообщения

Время взбивания	Время взбивания (только для автомата, работающем на

растворимом кофе)

Пароль прогр.	Установка пароля на доступ к режиму программирования

Конфиг. напитков 	Установка принадлежностей (стакан, сахар, размешиватель), выдаваемых при нажатии на кнопки выбора напитков

Скидки          	Установка размера скидки при продаже напитка без стакана

Спец. параметры	Установка параметров автомата для режима бесплатной выдачи

напитков

ЕВРО	Установка цен на напитки в евро (для России не важно)

Перед началом программирования автомата рекомендуется:

1. Руководствуясь таблицами дозировок, выбрать одну из стран, а затем вариант меню напитков, например, страна Россия, вариант меню №2.

2. Произвести калькуляцию цен на предлагаемые напитки.

3. Рассчитанные цены на напитки сгруппировать в прайсы. В один прайс группируются все напитки по одинаковой цене.

4. Распечатать и установить под соответствующие крышечки на лицевой панели автомата таблички с названиями напитков. Порядок размещения табличек должен соответствовать порядку следования напитков в выбранном варианте меню.

5. Определить тип платежной системы, которая будет использоваться в автомате. Произвести установку платежной системы в автомат.

Программирование автомата осуществляйте в следующей последовательности:

1. Загрузите из памяти автомата данные заводской настройки для выбранного варианта меню, для чего:

- в «Меню программ» выберите пункт «Инсталляция», нажмите  на кнопку 6, при появлении на дисплее сообщения «Подтвердите?» еще раз нажмите на кнопку 6;

- при появлении на дисплее сообщения «Тип машины» при помощи кнопок 1 или 5 выберите «С» и нажмите на кнопку 6;

- при появлении на дисплее сообщения «Страна» при помощи кнопок 1 или 5 выберите «RUS» и нажмите на кнопку 6;

- при появлении на дисплее сообщения «Конфиг. кноп.» при помощи кнопок 1 или 5 выберите нужный вариант меню, руководствуясь таблицей дозировок, нажмите на кнопку 6;

- при появлении на дисплее сообщения «Канистра» при помощи кнопок 1 или 5 выберите ON, если подача воды осуществляется из канистры, или OFF, если подача воды осуществляется из водопровода и нажмите на кнопку 6; на дисплее отобразится сообщение «Выполнение» и через несколько секунд автомат переключится в режим нормальной работы, а на дисплее будет отображено сообщение «Выбери напиток».

ВНИМАНИЕ! После загрузки данных из памяти все настройки автомата, сделанные пользователем, такие как дозы воды и растворимых ингредиентов, протокол обмена платежной системы, цены на напитки, статус кнопок выбора и др. будут заменены заводскими настройками, параметры которых указаны в таблице дозировок.

Если Вы используете параметры настройки, отличные от заводских, например, дозы воды установлены для стаканчиков определенного объема, то перед проведением загрузки заводских настроек необходимо сохранить (записать) настройки, сделанные Вами.

2. Проверьте и при необходимости внесите изменения в системную конфигурацию автомата, используя меню «Конфигурация ТА»:

- «Стакан» ON или OFF, если напиток будет выдаваться в чашку покупателя;

- «Канистра» см. п.1;

- «Обор. Подст» ON, если автомат установлен на тумбу, иначе OFF;

- «Нагрев миксера» для зернового автомата не используется.

3. Проверьте соответствие параметров настройки, отвечающих за дозы растворимых ингредиентов, величинам, указанным в таблице дозировок (см. прил. № 1).

Если текущее значение параметра настройки не соответствует заводской величине, указанной в таблице дозировок (такие ошибки имеют место в русифицированных версиях программного обеспечения), то установите величину параметра, указанную в таблице.

Порядок регулировки доз растворимых ингредиентов указан в пункте «Регулировка доз растворимых ингредиентов и воды».

ВНИМАНИЕ! Дозировка ингредиентов напрямую влияет на качество приготавливаемых напитков, поэтому не рекомендуется изменять заводские дозировки ингредиентов во избежание ухудшения качества напитков.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Дозировки ингредиентов, приведенные в таблице дозировок, являются приблизительными. Дозы ингредиентов зависят от множества факторов (влажности, атмосферного давления, наклона автомата и т.п.) и не могут быть точно известны заранее.

Действительная доза конкретного ингредиента может быть определена только при контрольном взвешивании. С течением времени действительная доза конкретного ингредиента может изменяться.

4. Произведите регулировку дозы кофе и положения верхнего поршня кофейного модуля, руководствуясь соответствующими пунктами настоящей инструкции.

5. Укажите принадлежности, которые должны выдаваться при нажатии на кнопки выбора, используя меню «Конфиг. напитков».

ВНИМАНИЕ! Если в состав напитка входят только растворимые ингредиенты, то для соответствующей кнопки выбора нужно запретить выдачу размешивателя, установив значение OFF для пункта меню «Выбр. Разм.».

6. Проверьте процесс приготовления каждого напитка при открытой двери автомата.

Убедитесь в том, что после растворения каждого ингредиента по трубке подачи жидкости в стаканчик подается небольшое количество чистой воды. Это свидетельствует о том, что ингредиент полностью смывается водой, значит, регулировка выполнена корректно.

При необходимости проведите регулировку дозы воды, руководствуясь пунктом «Регулировка доз растворимых ингредиентов и воды».

7. Укажите протокол обмена данными, используемый платежной системой, установленной в Вашем автомате.

Протокол обмена, поддерживаемый платежной системой, указывается в инструкции по ее эксплуатации. При использовании в автомате одновременно нескольких платежных систем при указании протокола обмена необходимо соблюдать рекомендации, указанные в приложении 2.

ВНИМАНИЕ! Мы настоятельно рекомендуем консультироваться с нашими специалистами перед покупкой платежных систем во избежание приобретения несовместимого друг с другом оборудования.

Для указания протокола обмена данными войдите в «Меню программ», а затем выберите пункт «Платежн. системы» и нажмите на кнопку выбора № 6. На дисплее будет отображен протокол обмена, установленный по умолчанию. При необходимости изменить этот протокол нажмите на кнопку выбора № 7, значение, установленное по умолчанию будет мигать. При помощи кнопок выбора № 1 или 5 выберите нужный протокол обмена и нажмите на кнопку выбора № 6 – требуемый протокол будет установлен. Выйдите из «Меню программ» и перезагрузите автомат.

8. Установите величину базовой единицы и позицию десятичной точки.

Эти параметры отвечают за правильное определение автоматом номиналов принятых монет/банкнот и корректное отображение кредита на дисплее автомата. Рекомендации по установке величин базовой единицы и десятичной точки содержатся в приложении № 5.

Для установки параметров войдите в меню «Базовая ед-ца» на дисплее будет отображена величина, установленная по умолчанию. Для ее изменения нажмите на кнопку выбора № 7, значение, установленное по умолчанию, будет мигать. При помощи кнопок выбора № 1 или 5 установите нужную величину параметра, руководствуясь рекомендациями, содержащимися в прил.1 и нажмите на кнопку выбора № 6 – значение будет сохранено, а на дисплее будет отображен пункт «Дес. точка». Аналогичным образом установите величину десятичной точки, руководствуясь рекомендациями, содержащимися в прил.5.

9. Запрограммируйте прайс-лист цен на напитки.

Войдите в пункт меню «Установка цен», кнопками выбора №1 или 5 выберите пункт «Цена 1». На дисплее будет отображена цена, установленная по умолчанию. Нажмите на кнопку выбора № 7, значение, установленное по умолчанию будет мигать. При помощи кнопок выбора № 1 или 5 установите нужное значение и нажмите на кнопку выбора № 6, оно будет сохранено. Аналогичным образом установите все цены продаж напитков.

10. Установите цены продажи каждого напитка, руководствуясь прайс-листом

Войдите в пункт меню «Цены на напитки» и нажмите на кнопку выбора № 6, на дисплее будет отображена надпись «Кнопка 1=ON». Если в выбранном Вами варианте меню кнопка выбора №1 используется для регулировки дозы сахара, то устанавливать цену продажи для этой кнопки выбора не нужно.

Нажмите на кнопку №1, на дисплее будет отображена надпись «Кнопка 2=ON», нажмите на кнопку выбора № 6, на дисплее будет отображена надпись «Цена п. 1». Это означает, что для кнопки выбора №2 по умолчанию назначена 1-я цена продажи напитка. Если этой кнопке нужно назначить другую цену, то нажмите на кнопку выбора № 6, надпись «1» на дисплее будет мигать, теперь это значение (1) можно изменить. С помощью кнопок выбора 1 или 5 установите нужное значение и нажмите на кнопку № 6, новая цена продажи для кнопки выбора будет сохранена.

Нажмите на кнопку №1, на дисплее будет отображена надпись «Кнопка 3=ON». Установите цену продажи для этой и других кнопок выбора, руководствуясь порядком, изложенным выше.

Регулировка доз растворимых ингредиентов и воды

Для регулировки доз растворимых ингредиентов необходимо переключить автомат в режим программирования и выбрать пункт меню «Дозы порошков». По таблице дозировок определить параметр настройки, отвечающий за дозу нужного ингредиента, руководствуясь правилами пользования таблицей дозировок (см. прил. № 1). При помощи кнопок выбора изменить величину параметра настройки.

Для изменения дозы воды необходимо использовать пункт меню «Дозы воды». Регулировка дозы воды осуществляется в том же порядке, что и в случае регулировки доз растворимых ингредиентов.

ВНИМАНИЕ! После регулировки доз растворимых ингредиентов или воды в обязательном порядке проверьте процесс приготовления напитка при открытой двери автомата. Убедитесь в том, что после растворения каждого ингредиента по трубке подачи жидкости в стаканчик подается небольшое количество чистой воды. Это свидетельствует о том, что ингредиент полностью смывается водой, значит, регулировка выполнена корректно.

Регулировка дозы кофе

Доза кофе в напитках регулируется при помощи механического дозатора. Она одинакова для всех напитков. Механический дозатор (см. рис. 18) позволяет отрегулировать дозу кофе в напитках в пределах от 5,5 до 8,5 г.

Более тонкая регулировка дозы кофе осуществляется при помощи подвижного рычажка 4 (см. рис. 18). При поднятии рычажка вверх доза кофе увеличивается, при опускании вниз – уменьшается. Каждый паз фиксатора изменяет дозу кофе примерно на 0,25 г.

- установить шток с пружиной и корпус дозатора на свои места;

- установить на место крышку дозатора и закрепить ее саморезами;

- произвести тонкую регулировку дозы кофе при помощи подвижного рычажка дозатора.

После изменения дозы кофе необходимо проверить положение верхнего поршня кофейного модуля. Верхний поршень кофейного модуля может занимать относительно нижнего поршня два фиксированных положения. Положение верхнего поршня зависит от величины дозы кофе. При неправильной установке положения верхнего поршня кофейный узел может заклинить в момент сжатия размолотого кофе.

Для установки положения верхнего поршня необходимо (см. рис. 20):

Регулировка степени размола зерен кофе

Регулировка грубости размола кофе осуществляется при помощи маховика 2 (см. рис. 18). Вращение маховика по часовой стрелке уменьшает грубость размола, а вращение против часовой стрелки – увеличивает.

При правильной регулировке грубости размола кофе при дозе молотого кофе 7-8 г, установленной при помощи дозатора, пролив 70 мл кофе в стаканчик должен длиться 20-25 секунд и получаться густая темно-коричневая пенка.

В случае, если кофе проливается быстрее 20 секунд следует уменьшить грубость размола; если наоборот кофе проливается слишком медленно, более 25 секунд, следует увеличить грубость помола.

ВНИМАНИЕ!

Маховик кофемолки не имеет ограничения хода, поэтому во избежание выхода из строя шестерни редуктора кофемолки необходимо проявлять внимательность и осторожность при повороте маховика по ходу часовой стрелки. Рекомендуется за один прием поворачивать маховик по часовой стрелке не более чем на один оборот.

ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ – НЕ ВРАЩАЕТЕ МАХОВИК ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!

Регулировка температуры готового напитка

По умолчанию установлена температура готового напитка в пределах 70(80 0С. Эта температура поддерживается во время работы автоматически. При необходимости можно изменить температуру готового напитка.

Изменение температуры производится вращением шлица резистора 9, расположенного на материнской плате автомата (см. рис. 36). Поворот резистора по часовой стрелке увеличивает температуру напитка, поворот против часовой стрелки – уменьшает. Два оборота шлица резистора изменяют температуру напитка примерно на 10С.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При нагреве воды в бойлере выше 95 0С аварийный выключатель отключает нагревательный элемент.

Регулировка дозы сахара

Пользователь может отрегулировать дозу сахара в напитке по своему желанию, либо вообще отменить выдачу сахара. Для регулировки дозы сахара, в зависимости от варианта меню, могут быть использованы кнопки выбора «1» и «5», либо только кнопка «5».

При нажатии на любую их этих кнопок на дисплее автомата отображается надпись «Сахар                ». Это означает, что в данный момент установлена средняя доза сахара. Нажимая на кнопку «1» можно уменьшить эту дозу, нажимая кнопку «5» - увеличить.

При выборе другого назначения кнопок изменение количества сахара в напитке изменяется последовательным нажатием кнопки «5» по кругу.

Техническое обслуживание автомата

Техническое обслуживание автомата включает в себя:

- ежедневное обслуживание;

- периодическое обслуживание;

- регламентные работы.

Ежедневное техническое обслуживание

Ежедневное техническое обслуживание проводится лицом, непосредственно отвечающим за эксплуатацию автомата.

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр;

- автоматическую промывку миксера;

- удаление остатков ингредиентов и следов загрязнений с внутренних поверхностей;

- удаление отходов кофе из емкости сбора твердых отходов;

- удаление жидких отходов из емкости для их сбора.

При внешнем осмотре необходимо проверить надежность фиксации в своих посадочных местах контейнеров с ингредиентами, кофейного модуля, трубок подачи жидкости, монетоприемника и банкнотоприемника (если они установлены).

Для автоматической промывки миксера необходимо нажать на левую кнопку, расположенную на внутренней стороне двери автомата. В воронку миксера будет подана горячая вода и включится двигатель мешалки. По окончании цикла промывки из трубки подачи жидкости должна вытекать чистая вода, что свидетельствует об отсутствии загрязнений. В противном случае процедуру промывки необходимо провторить. Если при проведении автоматической промывки жидкость не вытекает из трубки, то вероятнее всего воронка миксера забита остатками ингредиента. В этом случае необходимо произвести разборку и чистку воронки миксера и камеры смешивания (эта процедура будет описана ниже).

Удаление остатков ингредиентов и следов загрязнений с внутренних поверхностей производите при помощи кисти и бумажных салфеток.

Для удаления загрязнений из лотка сбора жидких отходов:

Для удаления жидких отходов аккуратно извлеките емкость для их сбора из тумбы,  опорожните ее, а затем прополоскайте чистой водой. Установите емкость на свое место и убедитесь в том, что поплавок датчика отходов находится в емкости.

Периодическое техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание проводится лицом, изучившим устройство и правила обслуживания автомата, после каждого цикла приготовления 900÷1000 чашек напитков.

Периодическое техническое обслуживание включает в себя все операции, выполняемые при ежедневном обслуживании и дополнительно:

- чистку фидера подачи порошков, уловителя пыли порошков, воронки миксера и крыльчатки миксера;

- чистку узла выдачи сахара;

- чистку воронки и цилиндра кофейного модуля.

- поверните по часовой стрелке фидер миксера 5 так, чтобы его шлицы вышли из фиксирующих пазов; потянув  фидер миксера на себя, извлеките его;

- поверните по часовой стрелке фидер для порошка 1 и аккуратно снимите его с контейнера;

Все демонтированные части промойте в теплой воде для удаления остатков ингредиентов с их внутренних поверхностей. Внутренние поверхности крышки и корпуса уловителя пыли порошков насухо протрите салфеткой.

Снимите крыльчатку миксера, для чего (см. рис. 23):

Аккуратно установите на свои посадочные места фидер для порошка, фидер и воронку миксера, уловитель пыли порошков.

- с помощью мягкой кисти удалите из воронки 1 и цилиндра 1 (см. рис. 3) остатки кофе;

- совместите стрелку 6, расположенную  на маховике, со стрелкой на корпусе модуля;

- установите модуль в автомат, контролируя, что две направляющие на корпусе автомата вошли в соответствующие отверстия на корпусе модуля, а штырь рычага привода - в отверстие на маховике 6;

- зафиксируйте модуль, затянув стопорный винт 4;

- наденьте на наконечник трубки подачи горячей воды резиновое уплотнительное кольцо, вставьте наконечник в штуцер и акуратно затяните накидную гайку 2;

- присоедините к пластмассовому носику трубку подачи жидкости из кофейного модуля;

- включите автомат, переключите его в режим обслуживания, выберите пункт меню «Специальная возможность» и выполните команду «Оборот узла»; убедитесь в том, что маховик узла выполнил полный оборот и остановился – это свидетельствует о правильной установки и надежной фиксации кофейного модуля в посадочном месте в корпусе автомата.

Если при вращении маховика модуль заклинило, то следует немедленно отключить электропитание автомата, вынув сервисный ключ из гнезда дверного микровыключателя. После этого необходимо извлечь модуль из посадочного места, а затем повторно произвести его установку.

Регламентные работы

Регламентные работы проводятся квалифицированным специалистом (техником) после каждого цикла приготовления автоматом 5000 чашек напитков.

Регламентные работы включают в себя:

- замену втулки фидера миксера;

- чистку вентиляционного канала и трубки вентиляции;

- чистку сетчатых фильтров кофейного модуля;

- проверку работоспособности кофемолки, дозатора, ротора, узла выдачи сахара и размешивателей, мотора миксера;

- проверку работы узла выдачи стаканов;

- регулировку дозы воды и ингредиентов.

Для замены втулки фидера миксера необходимо:

- произвести частичную разборку узла миксера и снять крыльчатку миксера. Порядок выполнения этих операций изложенн в пункте «Периодическое техническое обслуживание»;

- вывернуть два самореза 1 (см. рис. 23), крепящих фидер миксера;

- потянув фидер миксера на себя, снять его с вала электродвигателя;

- очистить внутреннюю поверхность фидера миксера от загрязнений;

- с внутренней стороны фидера миксера надавить на втулку и извлечь ее из посадочного места;

- установить новую втулку в посадочное место в фидере, поставить фидер на свое место и закрепить его двумя саморезами;

- установить крыльчатку и собрать узел миксера, выполнив изложенные выше операции в обратном порядке.

Для выполнения чистки вентиляционного канала и трубки вентиляции:

- откройте крышку, закрывающую доступ к канистрам с ингредиентами;

- аккуратно извлеките из автомата канистры с растворимыми ингредиентами;

- поднимите вверх и извлеките из автомата металлическую крышку вертиляционного канала (см. рис. 26);

- с помощью кисти и салфеток очистите вентиляционный канал от загрязнений и протрите его поверхность насухо;

- поставьте на свои места металлическую крышку вертиляционного канала и канистры с растворимыми ингредиентами;

- отключите вылку шнура электропитания автомата из розетки, снимите заднюю крышку автомата;

- извлеките гофрированную вентиляцилнную трубку 22 из патрубка 23 (см. рис.26);

- с помощью ершика очистите трубку от налета порошка, после чего установите ее на место, закройте заднюю крышку автомата.

Для выполнения чистки сетчатых фильтров кофейного модуля демонтируйте модуль из автомата, выполнив операции, указанные в пункте «Периодическое техническое обслуживание» и произведите его частичную разборку в следующем порядке (см. рис. 27):

- выверните 7 винтов, скрепляющих между собой половины корпуса модуля;

- снимите две стопорные шайбы 3 и рычаг привода верхнего поршня 12;

- снимите стопорную шайбу 4 и накладку 21;

- при помощи шестигранника выверните два винта, скрепляющих маховики 14;

- разъедините корпус модуля на две части;

- снимите стопорную шайбу 3 на верхнем поршне 2 и извлеките верхний поршень 5;

- выверните винт 33 и снимите сетчатый фильтр 7, промойте его в теплой воде, просушите, после чего установите фильтр на свое место;

- выверните винт 33 и снимите сетчатый фильтр 7 нижнего поршня 19;

- промойте в теплой воде, цилиндр 9 и сетчатый фильтр, просушите их, после чего установите фильтр на свое место;

- произведите сборку модуля и установите его в автомат.

Для проверки работоспособности кофемолки, дозатора, ротора, узла выдачи сахара и размешивателей, мотора миксера переключите автомат в режим обслуживания, а затем выберите пункт меню «Специальная возможность». Для запуска соответствующего теста используйте кнопки выбора в соответствии с их назначением в режиме специальных возможностей (см. рис. 17).

В процессе эксплуатации расход воды и ингредиентов на приготовление напитков может меняться из-за изменения электрических, механических и других параметров различных устройств автомата. Так как дозировка ингредиентов и воды напрямую влияет на качество напитков, то при проведении регламентных работ необходимо производить проверку расхода воды и ингредиентов (контрольное взвешивание).

Для точного определения расхода кофе необходимо:

- демонтировать из автомата кофейный модуль, соблюдая порядок действий, изложенный в пункте «Очистка воронки и цилиндра кофейного модуля»;

- переключить автомат в режим обслуживания, а затем выбрать пункт меню «Специальная возможность»;

- с помощью любых весов, имеющих подходящий диапазон измерений, измерить вес пустого стаканчика; пустой стаканчик поместить под дозатор кофе, нажать на кнопку выбора № 2 – автомат произведет размол зерен и выдаст порцию размолотого кофе;

- при помощи весов определить вес кофе, затрачиваемого на приготовление напитка.

Если вес кофе отличается нормы, то его необходимо отрегулировать при помощи подвижного рычажка дозатора.

Для точного определения расхода растворимых ингредиентов необходимо:

- демонтровать из автомата узел миксера, соблюдая порядок частичной разборки узла, изложенный в разделе «Периодическое техническое обслуживание»;

- переключить автомат в режим обслуживания, выбрать пункт меню «Специальная возможность», а затем пункт «Только порошки»;

- пустой стаканчик поместить под фидер для порошка 1 (см. рис. 22), дважды нажать на кнопку выбора напитка – автомат выдаст дозу растворимых ингредиентов;

- при помощи весов определить вес растворимых ингредиентов, расходуемых на приготовление напитка и сравните его с данными, содержащимися в таблице дозировок; если дозировка растворимых ингредиентов отличается от нормы, то необходимо провести регулировку, используя программное обеспечение автомата.

Для регулировки дозы растворимого ингредиента:

- найдите в таблице дозировок в меню напитков название напитка в котором нужно произвести регулировку дозы ингредиента, например, это «Cioccolata» (см. прил. №1);

- найдите в таблице COMPOSIZIONE SELEZIONI для напитка «Cioccolata» параметр настройки, отвечающий за дозировку растворимого ингредиента, в нашем примере это параметр К1;

- переключите автомат в режим программирования, выберите пункт «Дозы порошков», а затем с помощью кнопки 1 или 5 выберите К1 – на дисплее будет отображено текущее значение параметра К1; сравните это значение со значением, имеющимся в таблице Nazione в столбце DOSE POLVERI, d.s.;

- нажмите на кнопку № 7 – текущее значение начнет мигать; при помощи кнопки 1 или 5 измените величину параметра и нажмите на кнопку 6 – новое значение будет сохранено;

- выйдете из меню «Дозы порошков» и перезагрузите автомат (изымите из микровыключателя сервисный ключ, а через 10 секунд вставьте его обратно);

- повторите контрольное взвешивание для определения нового значения дозы растворимого ингредиента.

Для определения дозы сахара:

- переключите автомат в режим обслуживания, выберите пункт меню «Специальная возможность»;

- пустой стаканчик поместите под узел выдачи сахара и нажмите на кнопку № 3 – автомат произведет выдачу дозы сахара; взвесьте ее – это доза сахара, которая будет выдаваться но умолчаниию.

Для регулировки дозы сахара:

- переключите автомат в режим программирования, выберите пункт «Дозы порошков», а затем с помощью кнопки 1 или 5 выберите Z1 – на дисплее будет отображено текущее значение параметра;

- нажмите на кнопку № 7 – текущее значение начнет мигать; при помощи кнопки 1 или 5 измените величину параметра и нажмите на кнопку 6 – новое значение будет сохранено;

- выйдете из меню «Дозы порошков» и перезагрузите автомат; повторите контрольное взвешивание для определения нового значения дозы сахара.

Регулировка дозы воды производится в том же порядке, что и регулировка дозы растворимого ингредиента. Различие состоит в том, что в состав некоторых напитков могут входить два растворимых ингредиента и для растворения каждого ингредиента используется разное количество воды. Можно изменять один или оба параметра настройки, отвечающие за подачу воды, но НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ о том, что доза воды должна быть достаточной для полного растворения ингредиента в камере смешивания миксера.

Для регулировки дозы воды:

- найдите в таблице дозировок в меню напитков название напитка в котором нужно произвести регулировку дозы воды, например, это «Cappuccino con cioccolato» (см. прил. №1);

- найдите в таблице COMPOSIZIONE SELEZIONI для напитка «Cappuccino con cioccolato» параметры настройки, отвечающие за дозировку воды, в нашем примере это параметры L4 и К3;

- переключите автомат в режим программирования, выберите пункт «Дозы воды», а затем с помощью кнопки 1 или 5 выберите L4 или К3 – на дисплее будет отображено текущее значение параметра;

- нажмите на кнопку № 7 – текущее значение начнет мигать; при помощи кнопки 1 или 5 измените величину параметра и нажмите на кнопку 6 – новое значение будет сохранено;

- выйдете из меню «Дозы воды» и перезагрузите автомат; проверьте дозировку напитка, приготовив одну порцию напитка.

Подготовка к транспортированию и транспортирование автомата

Для подготовки автомата к транспортированию необходимо:

- слить воду из накопительного бачка и бойлера;

- отключить провода электропитания помпы и датчика уровня жидких отходов, а также сигнальный кабель банкнотоприемника (если используется банкнотоприемник);

- удалить остатки ингредиентов из контейрнеров, стаканчики из узла выдачи стаканов, размешиватели их узла их выдачи;

- произвести очистку воронки для порошка, уловителя пыли порошков, воронки и фидера миксера от остатков ингредиентов;

- закрепить липкой лентой в направляющих грузик узла выдачи размешивателей;

- демонтировать автомат с тумбы;

- удалить отходы из поддона автомата и емкостей для сбора жидких и твердых отходов, находящихся в тумбе;

- закрепить липкой лентой поплавок датчика жидких отходов на полке тумбы;

- упаковать автомат и тумбу в штатную или другую тару подходящую тару.

Подготовка автомата к транспортированию в условиях отрицательной температуры окружающей среды

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ АВТОМАТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ БЕЗ ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕМИНУЕМО ПРИВОДИТ К РАЗМОРАЖИВАНИЮ БОЙЛЕРА.

Для удаления воды из водяной системы автомата:

- откройте заднюю крышку автомата;

- отсоедините от накопительного бачка сливной шланг (см. рис. 28) и слейте воду из накопительного бачка (примерно 350 мл) в какую-нибудь емкость;

- извлеките заглушку из тройника сливного штуцера бойлера (см. рис. 28), для чего двумя пальцами надавите на пластмассовую цангу и одновременно потяните за заглушку;

- наденьте на сливной штуцер резиновый шланг и опустите его в емкость для сбора воды;

- гаечным ключом на 14 мм отверните заглушку, расположенную на блоке клапанов (см. рис. 28) и слейте воду из бойлера (примерно 300 мл);

- заверните заглушку 1, установите на место заглушку сливного шуцера, закройте заднюю крышку автомата.

Если в водяной системе автомата используется умягчающий фильтр, то его необходимо демонтировать, слить из корпуса фильтра остатки воды и транспортировать при положительной температуре.

Транспортирование автомата может осуществляться любым видом транспорта. Транспортирование должно производиться только в вертикальном положении в штатной или другой упаковке, исключающей его повреждение при перевозке. Упаковка с автоматом должна быть надежно закреплена в кузове, контейнере, вагоне и т.п., для того, чтобы исключить возможность опрокидывания автомата.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ АТОМАТА ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТКАЗ ПРОДАВЦА ОТ ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ.

Подготовка к хранению и хранение автомата

Перед постановкой автомата на хранение необходимо:

- слить воду из накопительного бачка и бойлера;

- удалить остатки ингредиентов из контейнеров, тщательно промыть их с помощью моющих средств, разрешенных к применению для предметов, контактирующих с пищей;

- произвести очистку воронки для порошка, уловителя пыли порошков, воронки, фидера и крыльчатки миксера от остатков ингредиентов и промыть их с помощью моющих средств;

- очистить и промыть с помощью моющего средства поддон автомата и емкости для сбора отходов;

- произвести обслуживание платежных систем, согласно инструкции по их эксплуатации.

Если эксплуатация автомата не планируется в течение месяца, то его необходимо упаковать в штатную или другую тару.

Хранение автомата должно осуществляться в отапливаемом помещении при относительной влажности воздуха не более 60%.

При использовании штатной упаковки разрешается штабелировать автоматы в 2 ряда, при использовании нештатной упаковки штабелировать автоматы запрещается.

Возможные неисправности автомата и способы их устранения

Программное обеспечение автомата способно обнаруживать типичные неисправности и ведет их подсчет. Количество обнаруживаемых типичных неисправностей зависит от версии программного обеспечения. Коды типичных неисправностей и возможные причины их возникновения приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Типичные неисправности, обнаруживаемые программным обеспечением

| Номер ошибки | Неисправный узел | Причина возникновения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Air-Break | Возникает в случае, если после расхода воды, пропорционального 150 импульсам объемного счетчика, не сработал микровыключатель накопительного бачка; работа автомата блокируется. |
| 2 | Boiler | Возникает в том случае, если в течение 10 мин после включения или проданной порции на плату процессора не поступил сигнал от датчика температуры о нагреве бойлера; работа автомата блокируется. |
| 3 | Coin mechanism | Возникает в том случае, если процессор получает сигнал от монетоприемника длительностью более 2 сек. или нарушено соединение между монетоприемником с последовательным интерфейсом и процессором более чем на 30 сек; работа автомата блокируется. |
| 4 | RAM data | Если на дисплее мигает надпись «INITIALISE», то это означает, что данные в программируемом ПЗУ повреждены, вся статистическая информация будет потеряна. Требуется заново прочитать параметры настроек из ПЗУ. |
| 5 | Water failure | Возникает в том случае, если микропереключатель уровня воды показывает отсутствие уровня более 1 мин. В этом случае, если автомат подключен к водопроводу, электромагнитный клапан остается открытым до тех пор, пока не появится вода, а если автомат подключен к канистре, компрессор перестанет качать воду. |
| 6 | Cup failure | Возникает в том случае, когда устройство подачи стаканов совершает один полный круг и не находит стаканов; на дисплее отображается надпись «Нет стаканов», работа автомата блокируется. |
| 7 | Water leak | Возникает в случае вытекания воды из накопительного бачка |
| 8 | Volumetric counter | Возникает в том случае, когда счётчик расхода воды неисправен |
| 9 | Coffee unit | Возникает в том случае, когда узел по приготовлению кофе непрочно закреплен и датчик фиксирует это. В этом случае автомат не прекращает работу, но не будут выдаваться напитки, в состав которых входит кофе |
| 10 | Coffee failure | Возникает в том случае, если в течение 15 секунд работы кофемолки в дозаторе не получена доза молотого кофе |
| 11 | Coffee release | Возникает в случае отсутствия сигнала от датчика дозатора кофе после выброса предыдущей порции кофе |
| 12 | Cup release | Закончились стаканчики; работа автомата блокируется. |
| 13 | Liquid waste full | Переполнение емкости для жидких отходов; работа автомата блокируется. |

При возникновении неисправности работа автомата блокируется, а на табло отображается надпись «НЕИСПРАВЕН». В этом случае необходимо нажать на кнопку выбора № 6 и на табло будут последовательно отображены сообщения «Не доступно», «Ошибка», а затем будет выдано краткое описание типичной неисправности, например, «Переп. конт. отх.» - переполнение контейнера с отходами. Следует устранить причину обнаруженной неисправности, после чего перезапустить автомат.

Во время работы автомата могут возникать неисправности, которые не обнаруживаются программным обеспечением. Внешние проявления некоторых из них и возможные способы их устранения приведены в таблице № 2. По мере накопления практического опыта этот список будет пополняться.

Таблица №2

Возможные неисправности и способы их устранения

| Внешнее проявление | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Миксер забивается ингредиентами | Нарушен процесс вентиляции | Обеспечить расстояние от задней стенки автомата до стены не менее 5 см. |
|  |  | Очистить внутреннюю поверхность трубки вентиляции от скопившегося порошка ингредиентов |
|  | Неисправен вытяжной вентилятор | Заменить вытяжной вентилятор |
|  | Наклон автомата превышает допустимый предел | С помощью вращающихся ножек тумбы обеспечить наклон автомата не более 2-х градусов |
|  | Неправильно отрегулирована дозировка ингредиентов | Отрегулировать дозу ингредиента |
| В напиток не подается какой-либо ингредиент, например, | Закончился ингредиент | Засыпать ингредиент |
| в кофе не подаются сливки | Неправильно отрегулирована дозировка ингредиента | Отрегулировать дозу ингредиента |
|  | Забит узел выдачи ингредиента или миксер | Прочистить узел выдачи ингредиента или миксер |
| При включении электропитания перегорает предохранитель 10 А | Короткое замыкание сетевого фильтра | Заменить сетевой фильтр |
| Не светится табло автомата, вентилятор работает | Перегорел предохранитель 125 mA или 1,25 А | Заменить предохранители |
| Не принимаются монеты всех номиналов | Монетоприемник ненадежно зафиксирован в устройстве крепления | Зафиксировать монетоприемник |
|  | Интерфейсный кабель монетоприемника отсоединился или неисправен | Проверить подключение кабеля, при необходимости – заменить |
|  | Неправильно указан тип платежной системы | Проверить, установить нужный тип платежной системы |
| Неправильно отображается номинал принимаемых монет | Неправильно настроены платежные линии монетоприемника | Настроить платежные линии в соответствии с информацией, имеющейся на монетоприменике |
| Периодически не принимаются монеты или банкноты какого-либо номинала | Изменилась чувствительность элементов платежных систем | Произвести настройку чувствительности монетоприемника (Банкнотоприемника) |
| Выдаются холодные напитки | Отказ датчика температуры | Заменить датчик температуры воды |
|  | Отказ ТЭНа бойлера | Заменить ТЭН бойлера |
| Не отключается подача воды при приготовлении напитков | Счетчик расхода воды забит отложениями или накипью | Произвести чистку резервуара счетчика расхода воды |

Приложение № 1

Правила пользования таблицей дозировок

В таблице дозировок указываются:

- варианты меню напитков (количество стран и вариантов меню может изменяться в зависимости от версии программного обеспечения);

- расход ингредиентов и воды на приготовление каждого напитка.

Рассмотрим правила пользования таблицей дозировок на примере версии программного обеспечения 1.1 EXE RUS.

Варианты меню напитков, которые может готовить автомат, приведены в разделе «LAYOUT». Фрагмент этого раздела представлен ниже.

Выберите нужный Вам вариант меню, например LAYOUT 2.

В таблице COMPOSIZIONE SELEZIONI указываются:

- в столбце «ZUCCH.» – параметр настройки, отвечающий за дозировку сахара;

- в столбце «SELEZ.» -  название напитка;

- в столбцах «ACQUA» и «POLV.» раздела «BASE» указываются параметры настройки, отвечающие за регулировку расхода воды и ингредиентов соответственно;

- в столбцах «ACQUA» и «POLV.» разделов «AGGUINTA» и «AGGUIN.SECON.» указываются параметры настройки, отвечающие за регулировку расхода воды и растворимых ингредиентов, входящих в состав напитков;

- в столбце «DOSE» указывается объем готового напитка в мл.

Фрагмент этой таблицы приведен ниже.

Так, например, объем напитка «Cappuccino con cioccolato» (шоколадный каппучино) равен 150 мл., параметр С5 отвечает за дозу воды, подаваемой в кофейный узел, параметры L4 и К3 в столбце «ACQUA» - за дозу воды, подаваемую для растворения сливок и шоколада соответственно, параметры L4 и К3 в столбце «POLV.» - за дозу сливок и шоколада соответственно.

В таблице «Nazione» указываются:

- в столбце «CODICE DOSE» назначение параметров настройки;

- в разделе  «DOSE ACQUA»  - величина параметра настройки в условных единицах (imp.) и соответствующая ему доза воды в мл (сс);

- в разделе  «DOSE POLV.» - величина параметра настройки в условных единицах (d.s.) и . соответствующая ему доза растворимого ингредиента в граммах (gr).

Фрагмент этой таблицы приведен ниже.

Так, например, параметр настройки С1 отвечает за подачу воду в эспрессо; при величине параметра 143 единицы доза воды составляет примерно 70 мл.

Для изменения дозы воды или ингредиентов, входящих в состав напитка, необходимо изменить соответствующий параметр в режиме программирования автомата. Параметры, отвечающие за регулировку дозы воды, изменяются в меню «WATER DOSE», а параметры, отвечающие за регулировку дозы ингредиентов – в меню «POLVER DOSE».

Приложение № 2

Функциональные схемы основных узлов автомата

Главная плата

Эта плата размещается в задней части автомата. Она обрабатывает сигналы, поступающие от кнопок выбора, систем оплаты и платы управления.

Питание главной платы осуществляется постоянным напряжением 15 V.

Первичная и вторичная обмотки входного трансформатора защищены плавкими предохранителями. Выпрямление и стабилизация напряжения осуществляется непосредственно главной платой.

На главной плате также размещаются программируемое ПЗУ и три светодиода:

- желтый светодиод указывает наличие постоянного напряжения 12 V, необходимого для системы цифрового управления;

- зеленый светодиод, мигание которого указывает на правильную работу  микропроцессора;

- красный светодиод, свечение которого указывает на включение нагревающего элемента бойлера.

Размещение основных элементов автомата показано на рис. 36.

Плата управления

Эта плата управляет буквенно-цифровым дисплеем, командными кнопками и кнопкой программирования. Она также используется для подключения монетоприемника и принтера. Размещение основных элементов платы управления автомата показано на рис. 37.

Коды и описание элементов принципиальной электрической схемы приведены ниже

| Код | Описание | Код | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| BDV | Разъем для подключения монетоприемника BDV | MAC | Электродвигатель кофемолки |
| СМ1 | Моторедуктор привода ротора кофейного модуля | MD1- | Электродвигатель дозаторов подачи ингредиентов |
| CMSB | Моторедуктор узла выдачи стаканов | MDB | Разъем для подключения монетоприемника MDB |
| CV | Объемный счетчик | MDZ | Электродвигатель дозатора сахара |
| Е1- … | Электромагн. клапана подачи воды из бойлера в миксер | MF1- .. | Электродвигатель миксера |
| ЕЕА | Входной электромагнитный клапан подачи воды | MSB | Электродвигатель устройства выдачи стаканов |
| ESC | Электромагнит дозатора кофе | MSСB | Электродвигатель поворота колонны со стаканами |
| ER | Электромагн. клапан подачи воды в кофейный модуль | MSP | Электродвигатель устр-ва выдачи размешивателей |
| EXЕ | Разъем для подключения монетоприемника Executive | NTC1-. | Датчик температуры |
| FA | Фильтр радиопомех | PM | Помпа |
| ID | Микровыключатель дозатора кофе | RCC | ТЭН бойлера |
| IMSP | Микровыключатель узла выдачи размешивателей | RIS | ТЭН кофейного модуля |
| IP | Дверной микровыключатель | RS232 | Последовательный порт |
| IPF | Микровыключатель емкости с твердыми отходами | SM | Плата управления |
| IVA | Микровыключатель поплавка накопительного бачка | SP | Кнопки выбора |
| IVB | Микровыключатель датчика стаканов | TR | Трансформатор |
| KC1-.. | Аварийный выключатель нагрева бойлера | TR1 | Трансформатор 230 V 24 V |
| KS1-.. | Аварийный термовыключатель помпы | TX… | Плавкий предохранитель |
| LCD | Жидкокристаллический дисплей | VAR | Варистор |
| M | Двигатель редуктора кофейного модуля | VENT | Вентилятор |

Приложение № 3

Рекомендации по регенерации умягчающего фильтра

В комплект автомата может входить 2-х литровый ионообменный фильтр для умягчения воды. В процессе работы соли жесткости, присутствующие в воде, сорбируются (накапливаются) рабочей поверхностью фильтра. Сорбционная емкость фильтра конечна и при ее исчерпании вода далее не умягчается.

Для восстановления свойств фильтра необходимо проводить его регенерацию. Периодичность регенерации зависит от жесткости и объема использованной воды и может проводиться 1 раз в неделю или чаще.

Примерная периодичность регенерации фильтра, в зависимости от жесткости воды и количества приготовленных чашек напитков, приведена в таблице №1.

Таблица №1

Примерная периодичность регенерации умягчающего фильтра

| Жесткость воды, мг-Экв. солей жесткости на 1 литр | Количество приготовленных чашек напитков |
| --- | --- |
|  | 60 мл | 130 мл |
| 2 | 5600 | 2800 |
| 4 | 2800 | 1400 |
| 6 | 1900 | 900 |
| 8 | 1400 | 700 |
| 10 | 1100 | 550 |

Для проведения регенерации необходимо (см. рис.38):

По окончании регенерации рекомендуется провести определение жесткости воды на выходе из фильтра.

Приложение № 4

Рекомендации по выбору протокола обмена данными, базовой единицы и

десятичной точки

Программное обеспечение автомата осуществляет обмен данными с платежной системой по одному из стандартных протоколов. Полный список поддерживаемых протоколов обмена можно просмотреть в меню «Платежн. Системы».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работа по протоколу MDB возможна только в том случае, если в автомате установлено ПЗУ, поддерживающее протокол обмена MDB.

Протокол обмена, установленный в меню «Платежн. Системы», должен соответствовать протоколу, поддерживаемому конкретной платежной системой (протокол обмена указывается в инструкции по эксплуатации на платежную систему). Если в автомате установлена платежная система, включающая в себя несколько устройств, например монетоприемник и купюроприемник, то в меню «Платежн. Системы» должен быть указан протокол обмена, поддерживаемый главным устройством.

В таблице №1 содержатся рекомендации по выбору протокола обмена данными, в зависимости от типа платежной системы. Данные таблицы будут корректироваться по мере поступления новых систем оплаты.

## Таблица №1

| Тип платежной системы | Протокол обмена данными |
| --- | --- |
| Сonpas или ZIP | Executive STD |
| Монетоприемник RM5 | Validatore |
| Conpas/ZIP + монетоприемник RM5 | Executive STD |
| Монетоприеник RM5 + купюроприемник SMYLI NV5 | Executive STD |
| ZIP + монетоприемник RM5 + купюроприемник SMYLI NV5 | Executive STD |
| Монетоприемник FAGE "GIODY" | Executive STD или Executive Price Holding |
| Монетоприемник FAGE "GIODY" + купюроприемник ICT A7 | Executive STD или Executive Price Holding |
| Монетоприемник NRI G-26 EXE | Executive STD |
| Монетоприемник NRI G-26 EXE + купюроприемник Cash Code SM-2019 | Executive STD |
| Монетоприемник NRI G-26 MDB | MDB |
| Монетоприемник NRI G-26 MDB + купюроприемник Cash Code SM-2019 или ICT A7 MDB | MDB |
| Монетоприемник FAGE “JEDY” 5700 | Executive Price Holding |
| Монетоприемник FAGE “JEDY” 5700 + купюроприемник ICT A7 | Executive Price Holding |
| Монетоприемник CoinCo Global 2 A-803B + купюроприемник ICT A7 или Cash Code SM-2019 | Executive STD |

После проверки подлинности и определения номинала принятой монеты или купюры платежная система выдает сигнал (аналоговый или цифровой, в зависимости от типа платежной системы), параметры которого несут информацию о принятом кредите. Для того, чтобы программное обеспечение торгового автомата смогло правильно рассчитать и отобразить на дисплее величину принятого кредита необходимо установить величину базовой единицы и десятичной точки.

Базовая единица выполняет функцию коэффициента пропорциональности при расчетах, а десятичная точка служит для отображения на дисплее автомата дробной части кредита. Так, например, если величина десятичной точки равна нулю, то кредит в 10 руб. на дисплее автомата будет показан, как 10; если величина десятичной точки равна единице, то кредит на дисплее автомата будет показан, как 10.0; если величина десятичной точки равна двум, то кредит на дисплее автомата будет показан, как 10.00.

Рекомендации по установке величин базовой единицы и десятичной точки, в зависимости от используемой платежной системы, приведены в таблице №2.

Таблица №2

| Платежная система | Базовая ед-ца | Дес. точка |
| --- | --- | --- |
| Сonpas или zip | 1 | 0 |
| Монетоприемник RM5* | 1 | 1 |
| Conpas + монетоприемник RM5** | 1 | 0 |
| Монетоприеник RM5+ купюроприемник SMYLI NV5 | 5 | 1 |
| Монетоприеник RM5 + купюроприемник SMYLI NV5 + zip *** | 1 | 0 |
| Монетоприемник FAGE "GIODY", протокол обмена Executive STD | 10 | 2 |
| Монетоприемник FAGE "GIODY" + купюроприемник ICT A7 протокол обмена Executive STD | 10 | 2 |
| Монетоприемник FAGE "GIODY" + купюроприемник ICT A7 протокол обмена Executive Price Holding | 1 | 2 |
| Монетоприемник NRI G-26 EXE | 100 | 2 |
| Монетоприемник NRI G-26 EXE + купюроприемник Cash Code SM-2019 | 100 | 2 |
| Монетоприемник NRI G-26 MDB | 100 | 2 |
| Монетоприемник NRI G-26 MDB + купюроприемник Cash Code SM-2019 или ICT A7 MDB | 100 | 2 |
| Монетоприемник FAGE “JEDY” 5700 | 100 | 2 |
| Монетоприемник FAGE “JEDY” 5700 + купюроприемник ICT A7 | 100 | 2 |
| Монетоприемник CoinCo Global 2 A-803B + купюроприемник ICT A7 или Cash Code SM-2019 **** | 50 | 2 |

Примечания:

* если монетоприемник RM5 не поддерживает прием 50 коп. монет или их прием запрещен, то величина десятичной точки должна быть равна нулю;

** необходимо запретить прием 50 коп. монет;

*** подключение должно осуществляться через плату сопряжения;

**** для этой конфигурации при программировании автомата цены продаж необходимо увеличить в 2 раза, например, цена продажи напитков составляет 12 руб., тогда в меню автомата «Установка цен» нужно поставить цену 24 руб.

Приложение № 4

Инструкция по эксплуатации платежной системы

В Вашем торговом автомате установлена платежная система, включающая в себя монетоприемник «CoinCo Global 2» с функцией выдачи сдачи и банкнотоприемник ICT А7 с накопителем, емкостью на 400 купюр. Система  позволяет производить оплату покупок, за наличные монеты и банкноты и выдавать сдачу монетами.

Монетоприемник CoinCo Global 2 EXE

Внешний вид монетоприемника CoinCo Global 2 показан на рис. 39.

Работа автомата в этом случае не блокируется, но корректная выдача сдачи не гарантируется.

Режим экрана

Режим экрана используется для отображения  информации (например, об ошибках, статистической) и настройки параметров устройства (например, цен,  уровней заполнения трубок и др.).

Вход в режим экрана производится при одновременном нажатии и удержании не менее 0,5 с кнопок А и D. На экране последовательно появятся надписи: “FILL”, “FULL”, “AbCd”.

В режиме экрана кнопки выполняют следующие функции:

А – выход из меню;

В – увеличение значения параметра;

С – вход в меню;

D – уменьшение значения параметра.

Пример: Нажмите одновременно на кнопки А и D для входа в режим экрана. Удерживая кнопку В, найдите нужный вам адрес и, нажав на кнопку С, войдите в меню этого адреса. Крайняя справа цифра будет показывать значение этого адреса. Для того чтобы его уменьшить или увеличить, нажмите на кнопку D или В соответственно. Нажатием кнопки С вы сохраните новое значение в памяти. Для выхода из меню текущего адреса нажмите на кнопку А. Повторное нажатие на кнопку А, позволит выйти из режима экрана.

Устройства автоматически выходит из режима экрана, если:

- в течение 30 секунд не осуществлялось  никаких операций, то есть не нажимались никакие кнопки и не загружались монеты.

- нажата и удерживается кнопка А.

- производится перезагрузка торгового автомата.

Примечания:

1. Если изменение параметров адресов было запрещено, то в режиме экрана можно будет только просмотреть значение того или иного параметра.

2. Если электропитание монетоприёмника  будет отключено, до выхода из режима экрана, то сделанные изменения параметров могут не сохраниться.

Режим ручной загрузки монет

Этот режим позволяет загружать монетоприёмник монетами таким образом, что монеты попадают в соответствующие им тубы, но принятый кредит не учитывается торговым автоматом. Монеты перестанут загружаться, как только будет превышен максимальный уровень загрузки. Установить, достигнут ли он, можно, перейдя в режим экрана. Если на экране высвечивается “FILL”, то максимальный уровень ещё не достигнут. Одновременно с этой надписью, будут отображены значки тех труб, которые нуждаются в загрузке. Монетоприёмник автоматически выйдет из режима загрузки, если в течение 30 сек. не будет предпринято каких-либо действий или после нажатия на кнопку А.

Для входа в режим ручной загрузки монет нажмите и удерживайте одновременно кнопки “a” и “d” находящиеся на панели монетоприёмника (далее М.П.). При этом на дисплее монетоприёмника должна появиться надпись “FILL” “AbCd”.

После этого М.П. можно заполнить монетами; выйти из режима заполнения можно, нажав на кнопку “a”, тем самым М.П. возвращается в рабочий режим. Если М.П. находится в режиме заполнения, но при этом не происходит загрузка монет, М.П. автоматически входит в рабочий режим через 30 секунд.

Перед началом коммерческой эксплуатации автомата произведите заполнение трубок монетоприемника монетами для сдачи.

Режим настройки дополнительных параметров

Монетоприёмник имеет дисплей и четыре кнопки, с помощью которых осуществляется настройка дополнительных параметров.

Для входа в режим программирования необходимо войти в режим экрана, далее нажать кнопку “b”, на экране появится: “С001”- вы находитесь в меню дополнительных настроек.

Навигация по меню осуществляется следующими кнопками:

“b” – листать меню вперёд (увеличить значение параметра);

“d” – листать меню назад (уменьшить значение параметра);

“c” – вход в меню;

“a” – выход из меню.

Установка размера максимального кредита, принимаемого к оплате:

- переключите МП в режим экрана;

- нажимайте на кнопку “b” до тех пор, пока на дисплее не появится адрес “C030”;

- нажмите кнопку “c” для просмотра и/или изменения значения этого параметра, на дисплее появится текущее значение параметра, например “20”;

- для изменения этого параметра нажмите и удерживайте кнопку “b” до тех пор, пока на дисплее не будет отображено нужное значение, например “50” (таким образом, Вы увеличили максимальный кредит до 50-ти рублей);

- нажмите на кнопку “a” для выхода из режима программирования (на экране появится: “FILL”);

- нажмите на кнопку “a” для выхода из режима экрана и перевода МП в рабочий режим.

Установка размера максимальной сдачи:

- переключите МП в режим экрана;

- нажимайте на кнопку “b” до тех пор, пока на дисплее не появится адрес “C011”;

-  нажмите кнопку “c” для просмотра и/или изменения значения этого параметра, на дисплее появится текущее значение параметра, например “10”;

- для изменения этого параметра нажмите и удерживайте кнопку “b” до тех пор, пока на дисплее не будет отображено нужное значение, например “20”;

- нажмите на кнопку “a” для выхода из режима программирования (на экране появится: “FILL”);

- нажмите на кнопку “a” для выхода из режима экрана и перевода МП в рабочий режим.

Запретить/разрешить возврат монет без продажи:

- переключите МП в режим экрана;

- нажимайте на кнопку “b” до тех пор, пока на дисплее не появится адрес “C016”;

-  нажмите кнопку “c” для просмотра и/или изменения значения этого параметра, на дисплее появится текущее значение параметра: 0 – возврат монет разрешен; 1 - возврат монет запрещен;

- для изменения этого параметра нажмите и удерживайте кнопку “b” до тех пор, пока на дисплее не будет отображено нужное значение;

- нажмите на кнопку “a” для выхода из режима программирования (на экране появится: “FILL”);

- нажмите на кнопку “a” для выхода из режима экрана и перевода МП в рабочий режим.

Чтение статистических данных:

- переключите МП в режим экрана;

- нажмите на кнопку С – на  экране появится адрес «d000»;

- при помощи кнопок B и D найдите нужный адрес данных (см. ниже);

- нажмите на кнопку С, для того чтобы посмотреть 4 старшие цифры отображаемого адреса; для просмотра 4-х младших цифр, включая позицию десятичной точки (если таковая имеется), нажмите на кнопку С.

Пример: число 10480.20 будет изображаться следующим образом: 0104 – старшие 4 цифры, 80.20 – младшие 4 цифры.

- нажмите на кнопку С, для возврата в меню адреса;

- нажмите на кнопку А, чтобы вернуться к сообщению «Full/Fill AbCd».

Адреса статистических данных:

D000 – общее число продаж;

D001 – общая сумма монет в трубках;

D002 – общая сумма монет в кэш-боксе;

D003 – сумма выданной сдачи;

D004 – сумма монет, выгруженных при помощи кнопок;

D005 – сумма переплаты;

D006 – на какую сумму были сделаны продажи;

D007 – число продаж за наличные без выдачи сдачи;

D008 – предоставлено скидок на сумму;

D009 – число продаж за жетоны;

D010 – число продаж по кредитным картам/ключам;

D011÷D020 – число продаж по прайсам  №1÷10;

D021 – число не принятых (подозрительных) монет;

D022÷D025– число монет в трубке №1÷4;

D030 – количество продаж с ключа/карты;

D031 – суммарный кредит, записанный на ключи/карты.

Примечания:

1. Статистические данные предназначены только для чтения, их нельзя изменить.

2. Неоплачиваемые выдачи товара монетоприемником не учитываются.

Коды ошибок

Если обнаружена любая из ошибок, перечисленных ниже (коды E001-E007), то на дисплей будет выведено сообщение Eror.

Для просмотра ошибки или списка ошибок перейдите в режим экрана (см. пункт  Режим экрана). Если обнаружена одиночная ошибка, то ее код будет отображен на месте сообщений: Full/Fill AbCd.

Если обнаружено больше одной ошибки, то их коды будут показаны последовательно.

Типичные ошибки, обнаруживаемые программным обеспечением монетоприемемка:

E001	ошибка датчиков сепаратора;

E002	ошибка датчиков трубок;

E003	застревание монеты;

E004	ошибка экстрактора;

E005	ошибка оперативной памяти;

E006	ошибка конфигурации;

E007	ошибка источника питания.

Ошибки, при возникновении которых требуется обращение в сервисный центр  Coinco:

E21, E22, Е25÷Е29, Е40÷Е42, Е90.

Возможные неисправности, причины их возникновения и способы устранения

| Проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Действия | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Не принимаются монеты | Нет питающего напряжения | Проверить наличие питающего напряжения | Подключить изделия к торговому автомату |
|  | Пониженное напряжение питания |  | Проверить источник питания |
|  | Неисправен кабель питания | Проверьте кабель питания | Замените кабель питания |
|  | Неисправна главная плата |  | Заменить главную плату |
|  | Цены продаж не установлены | Установить цены продаж |  |
| Монеты не принимаются и выпадают в окно выдачи сдачи | Нажат рычаг возврата монет | Проверить не нажат ли рычаг возврата монет | Отрегулировать зазор между рычагом возврата монет и рычагом кнопки возврата |
|  | Камера приема монет загрязнена или в ней присутствует посторонний предмет | Проверьте состояние камеры приема монет | Произведите очистку элементов камеры от загрязнений, удалите посторонний предмет |
|  |  | После очистки монеты не принимаются | Заменить монетоприемник |

Техническое обслуживание

Регулярное проведение технического обслуживания позволит сохранить на требуемом уровне эксплуатационные характеристики монетоприемника.

Периодичность проведения технического обслуживания зависит от условий эксплуатации  монетоприемника. При эксплуатации в нормальных условия техническое обслуживание должно проводиться 1 раз в 6 месяцев; при эксплуатации в условиях сильного пылеобразования 1 раз в 3 месяца.

Большинство частей монетоприемника изготовлены из пластмассы; они должны очищаться только с использованием водных растворов моющих средств. Запрещается использование бензина, растворителей и других агрессивных жидкостей для чистки частей изделия.

Предупреждения:

- не погружайте части изделия в воду;

- не используйте для чистки изделия шерстяные салфетки или ватные тампоны – они могут оставлять ворсинки на очищаемых поверхностях;

- используете для чистки только чистую сухую кисть, мягкую тряпочку без ворсинок или хлопчатобумажные салфетки.

Техническое обслуживание включает в себя чистку от загрязнений элементов камеры приема монет.

Для выполнения чистки:

- отключите электропитание монетоприемника;

- откройте крышку камеры приема монет;

- при помощи сухой мягкой кисти удалите загрязнения с поверхностей камеры приема монет;

- смочите мягкую тряпочку водным раствором моющего средства и аккуратно протрите поверхности катушек, после чего протрите их насухо с использованием хлопчатобумажных салфеток;

- закройте крышку камеры приема монет.

Банкнотоприемник ICT A7

Банкнотоприемник принимает к оплате рубли номиналами 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей. Принятые купюры укладываются в кассету, емкость которой 400 купюр.

Настройка параметров банкнотоприемника производится при помощи DIP - переключателей, расположенных на левой стороне корпуса (см. рисунок).

Для контроля работоспособности банкнотоприемника и диагностики типичных отказов служит световой индикатор. При нормальной работе устройства индикатор горит зеленым светом. В случае возникновения отказа индикатор мигает с интервалом примерно 500 миллисекунд. По количеству вспышек индикатора можно определить причину отказа устройства.

| Количество вспышек индикатора | Возможная причина отказа |
| --- | --- |
| Одна | Застревание банкноты |
| Две | Машина блокирует работу устройства |
| Три | Отказ оптических сенсоров |
| Пять | Нет кассеты |
| Шесть | Кассета заполнена купюрами |
| Не горит | Нет электропитания |

Для устранения неисправностей и для проведения технического обслуживания необходимо отключить питание банкнотоприемника, произвести снятие кассеты и оптической головки.

Снятие кассеты с банкнотами

Снятие оптической головки

Техническое обслуживание банкнотоприемника

Техническое обслуживание включает в себя чистку от загрязнений резиновых ремней механизма транспортировки банкнот, роликов и оптических элементов головки. Перечисленные операции должны выполняться ежемесячно или чаще в случае высокой интенсивности эксплуатации или низкого качества принимаемых купюр.

Для чистки необходимо использовать мягкую тряпочку без ворсинок и 90 % раствор изопропилового спирта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Проявляйте особую аккуратность при чистке оптических элементов; царапины на оптических элементах ухудшают работу устройства.

2. Не используйте для чистки бензин, растворители, очистители – они могут вызвать необратимые повреждения поверхностей устройства.

3. Не применяйте для чистки хлопковые тампоны - от них на поверхностях могут оставаться ворсинки.

4. Не используйте изопропиловый спирт в большом количестве при чистке ремней – избыток спирта может вызвать растрескивание ремней.

Чистка резиновых ремней механизма транспортировки банкнот

Очистите от загрязнений все видимые поверхности ремней, используя небольшое количество изопропилового спирта. Убедитесь в том, что спирт быстро высыхает и не остается на поверхности ремней. Если нужно, уберите излишки спирта сухой тряпочкой.

Чистка роликов и оптических элементов головки

Очистите от загрязнений ролики головки, используя небольшое количество изопропилового спирта. Аккуратно протрите мягкой тряпочкой без ворсинок, смоченной в изопропиловом спирте, оптические элементы головки. Убедитесь в том, что спирт быстро высыхает и не остается на поверхности.

Приложение № 5

Рекомендации по выбору протокола обмена данными, базовой единицы и

десятичной точки

Программное обеспечение автомата осуществляет обмен данными с платежной системой по одному из стандартных протоколов. Полный список поддерживаемых протоколов обмена можно просмотреть в меню «Платежн. Системы».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Работа по протоколу MDB возможна только в том случае, если в автомате установлено ПЗУ, поддерживающее протокол обмена MDB.

Протокол обмена, установленный в меню «Платежн. Системы», должен соответствовать протоколу, поддерживаемому конкретной платежной системой (протокол обмена указывается в инструкции по эксплуатации на платежную систему). Если в автомате установлена платежная система, включающая в себя несколько устройств, например монетоприемник и купюроприемник, то в меню «Платежн. Системы» должен быть указан протокол обмена, поддерживаемый главным устройством.

В таблице №1 содержатся рекомендации по выбору протокола обмена данными, в зависимости от типа платежной системы. Данные таблицы будут корректироваться по мере поступления новых систем оплаты.

## Таблица №1

| Тип платежной системы | Протокол обмена данными |
| --- | --- |
| Сonpas или ZIP | Executive STD |
| Монетоприемник RM5 | Validatore |
| Conpas/ZIP + монетоприемник RM5 | Executive STD |
| Монетоприеник RM5 + купюроприемник SMYLI NV5 | Executive STD |
| ZIP + монетоприемник RM5 + купюроприемник SMYLI NV5 | Executive STD |
| Монетоприемник FAGE "GIODY" | Executive STD или Executive Price Holding |
| Монетоприемник FAGE "GIODY" + купюроприемник ICT A7 | Executive STD или Executive Price Holding |
| Монетоприемник NRI G-26 EXE | Executive STD |
| Монетоприемник NRI G-26 EXE + купюроприемник Cash Code SM-2019 | Executive STD |
| Монетоприемник NRI G-26 MDB | MDB |
| Монетоприемник NRI G-26 MDB + купюроприемник Cash Code SM-2019 или ICT A7 MDB | MDB |
| Монетоприемник FAGE “JEDY” 5700 | Executive Price Holding |
| Монетоприемник FAGE “JEDY” 5700 + купюроприемник ICT A7 | Executive Price Holding |
| Монетоприемник CoinCo Global 2 A-803B + купюроприемник ICT A7 или Cash Code SM-2019 | Executive STD |

После проверки подлинности и определения номинала принятой монеты или купюры платежная система выдает сигнал (аналоговый или цифровой, в зависимости от типа платежной системы), параметры которого несут информацию о принятом кредите. Для того, чтобы программное обеспечение торгового автомата смогло правильно рассчитать и отобразить на дисплее величину принятого кредита необходимо установить величину базовой единицы и десятичной точки.

Базовая единица выполняет функцию коэффициента пропорциональности при расчетах, а десятичная точка служит для отображения на дисплее автомата дробной части кредита. Так, например, если величина десятичной точки равна нулю, то кредит в 10 руб. на дисплее автомата будет показан, как 10; если величина десятичной точки равна единице, то кредит на дисплее автомата будет показан, как 10.0; если величина десятичной точки равна двум, то кредит на дисплее автомата будет показан, как 10.00.

Рекомендации по установке величин базовой единицы и десятичной точки, в зависимости от используемой платежной системы, приведены в таблице №2.

Таблица №2

| Платежная система | Базовая ед-ца | Дес. точка |
| --- | --- | --- |
| Сonpas или zip | 1 | 0 |
| Монетоприемник RM5* | 1 | 1 |
| Conpas + монетоприемник RM5** | 1 | 0 |
| Монетоприеник RM5+ купюроприемник SMYLI NV5 | 5 | 1 |
| Монетоприеник RM5 + купюроприемник SMYLI NV5 + zip *** | 1 | 0 |
| Монетоприемник FAGE "GIODY", протокол обмена Executive STD | 10 | 2 |
| Монетоприемник FAGE "GIODY" + купюроприемник ICT A7 протокол обмена Executive STD | 10 | 2 |
| Монетоприемник FAGE "GIODY" + купюроприемник ICT A7 протокол обмена Executive Price Holding | 1 | 2 |
| Монетоприемник NRI G-26 EXE | 100 | 2 |
| Монетоприемник NRI G-26 EXE + купюроприемник Cash Code SM-2019 | 100 | 2 |
| Монетоприемник NRI G-26 MDB | 100 | 2 |
| Монетоприемник NRI G-26 MDB + купюроприемник Cash Code SM-2019 или ICT A7 MDB | 100 | 2 |
| Монетоприемник FAGE “JEDY” 5700 | 100 | 2 |
| Монетоприемник FAGE “JEDY” 5700 + купюроприемник ICT A7 | 100 | 2 |
| Монетоприемник CoinCo Global 2 A-803B + купюроприемник ICT A7 или Cash Code SM-2019 **** | 50 | 2 |

Примечания:

* если монетоприемник RM5 не поддерживает прием 50 коп. монет или их прием запрещен, то величина десятичной точки должна быть равна нулю;

** необходимо запретить прием 50 коп. монет;

*** подключение должно осуществляться через плату сопряжения;

**** для этой конфигурации при программировании автомата цены продаж необходимо увеличить в 2 раза, например, цена продажи напитков составляет 12 руб., тогда в меню автомата «Установка цен» нужно поставить цену 24 руб.

Таблица дозировок для автомата Colibri C4AF-R, версия eprom Rev. 1.1 EXE RUS

Страна: Россия, варианты меню напитков

### МЕНЮ № 1

| Сахар - | Сахар + |
| --- | --- |
| Эспрессо 70 мл | Капучино классический 150 мл |
| Кофе черный 150 мл | Шоколад/капучино (гот.) 150 мл |
| Кофе с молоком 130 мл | Молоко с кофе 120 мл |

### МЕНЮ № 2

| Сахар - | Сахар + |
| --- | --- |
| Эспрессо 70 мл | Капучино классический 150 мл |
| Кофе черный 150 мл | Шоколад/капучино (гот.) 150 мл |
| Кофе с молоком 130 мл | Дуэт капучино 150 мл |

### МЕНЮ № 3

| Сахар - | Сахар + |
| --- | --- |
| Эспрессо 70 мл | Капучино классический 150 мл |
| Кофе черный 150 мл | Шоколад/капучино (гот.) 150 мл |
| Кофе с молоком 130 мл | Горячая вода 150 мл |

### МЕНЮ № 4

| Эспрессо 70 мл | Регулировка дозы сахара |
| --- | --- |
| Кофе черный 150 мл | Капучино классический 150 мл |
| Кофе с молоком 130 мл | Шоколад/капучино (гот.) 150 мл |
| Дуэт капучино 150 мл | Молоко с кофе 120 мл |

### МЕНЮ № 5

| Эспрессо 70 мл | Регулировка дозы сахара |
| --- | --- |
| Кофе черный 150 мл | Капучино классический 150 мл |
| Кофе с молоком 130 мл | Шоколад/капучино (гот.) 150 мл |
| Дуэт капучино 150 мл | Горячая вода 150 мл |

Величины параметров настройки автомата

| Код параметра | Дозы воды | Дозы порошков |
| --- | --- | --- |
| настройки | имп. | мл | имп. | грамм |
| Z1 Сахар | 0 | 0 | 28 | 7 |
| C1 Эспрессо | 143 | 70 | 0 | 0 |
| C2 Кофе черный | 272 | 150 | 0 | 0 |
| C3 Кофе в капучино | 109 | 60 | 0 | 0 |
| C4 Кофе в кофе с молоком | 109 | 60 | 0 | 0 |
| C5 Кофе в дуэт капучино | 109 | 60 | 0 | 0 |
| C6 Кофе в молоко с кофе | 109 | 60 | 0 | 0 |
| L1 Сливки в молоко с кофе | 80 | 60 | 38 | 7 |
| L2 Сливки в капучино | 80 | 60 | 34 | 6 |
| L3 Сливки в кофе с молоком | 93 | 70 | 28 | 5 |
| L4 Сливки в дуэт капучино | 80 | 60 | 28 | 5 |
| K1 Шоколад | 195 | 150 | 85 | 25 |
| K2 Не используется | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3 Шоколад в дуэт капучино | 40 | 30 | 14 | 4 |
| A1 Горячая вода | 195 | 150 | 0 | 0 |

# Text boxes

Модель автомата

Тип автомата

Серийный номер

Частота тока

Код автомата

Рабочее напряжение

Потребляемая мощность

Параметры подключения к водопроводу

## Рис. 1. Общий вид аппарата

Габаритные размеры автомата:

Высота – 650 мм.

Ширина – 410 мм.

Глубина – 490 мм.

Высота тумбы – 820 мм.

Вес аппарата – 38 кг.

Электрические характеристики:

Рабочее напряжение – 230 V.

Частота тока – 50 Hz.

Потребляемая мощность – 1300 W.

Вместимость контейнеров для ингредиентов:

Кофе зерновой – 2 кг.

Сахар – 1 кг.

Сливки – 0,8 кг.

Шоколад – 1,4 кг.

Диаметр стаканчиков - 71(72 мм.

Количество стаканчиков – 170 шт.

1 –  микровыключатель уровня жидкости;

2 – накопительный бачек;

3 – сливной шланг;

4 – заливной шланг;

5 – входной электромагнитный клапан;

6 – входной штуцер умягчающего фильтра;

7 –  умягчающий фильтр;

8 – выходной штуцер умягчающего фильтра;

9 – тройник сливного штуцера бойлера;

10 – заливной штуцер накопительного бачка.

3

4

## Рис. 14. Передняя панель

Основные органы управления работой расположены на двери автомата.

Управление работой автомата осуществляется с помощью кнопок выбора (см. рис. 14).

Кроме кнопок выбора на передней панели автомата расположены (см. рис. 14):

1 – поддон для сбора жидких отходов;

2 – разделительная перегородка;

3 – замок;

4 – колпачки для этикеток с названиями напитков;

5 – аналогово-цифровой дисплей;

6 – кнопки выбора;

7 – место для монетоприемника;

8 – место для электронной безналичной платёжной системы.

## Рис. 17. Назначение кнопок выбора в режиме специальных функций

## Рис. 13. Механизм выдачи стаканчиков

Общий вид механизма выдачи стаканчиков показан на рис.13.

Механизм выдачи стаканчиков:

1 – распорка;

2 – гайка;

3 – держатель стакана;

4 – контейнер для стаканчиков.

Для загрузки стаканчиков необходимо:

- отключить автомат;

- открыть лицевую панель автомата;

- приподнять и наклонить на себя контейнер для стаканчиков, как показано стрелками на рисунке 13;

- заполнить свободные места стаканчиками;

- поставить контейнер на место.

Для загрузки кофе (см. рис. 11):

- откройте заслонку 1 на кофемолке автомата;

- поднимите крышку 2, закрывающую доступ к контейнерам с ингредиентами;

- засыпьте кофе в контейнер.

Для загрузки растворимых ингредиентов (см. рис. 11):

- откройте крышку 3, закрывающую доступ к двум контейнерам с растворимыми ингредиентами;

- засыпьте в соответствующий контейнер  растворимый ингредиент.

Загрузку сахара производите в соответствующий контейнер.

Проверьте, что продукты не содержат кусков и уплотнений.

## Рис. 11. Загрузка ингредиентов

Извлечь

заглушку

Надавить на

цангу

## Рис. 21. Чистка лотка сбора жидких отходов

## Рис. 19. Дозатор вид сбоку

Отсоединить

этот шланг

## Рис. 26. Чистка вентиляционного канала и трубки вентиляции

## Рис. 28. Слив воды из водяной системы автомата

Отвернуть

заглушку

## Рис. 24. Очистка узла выдачи сахара

## Рис. 27. Частичная разборка кофейного модуля

- извлеките из автомата поддон 2 и контейнер для отходов 1, если он используется в автомате (см. рис. 30);

- нажмите на 2 фиксатора, расположенные на боках поддона 2 и поднимите крышку поддона вверх;

- удалите следы загрязнений и соберите подддон;

- удалите отходы кофе из контейнера 1, установите контейнер и поддон на свои места.

Если в автомате используется контейнер 1, то его извлечение должно производиться при включенном электропитании для того, чтобы программное обеспечение могло обнаружить эту операцию. Без контейнера автомат может выдавать напитки, но на дисплей будет выводиться предупреждение «Вставьте контейнер для отходов».

## Рис. 23. Снятие крыльчатки миксера

4

Автомат должен быть установлен на тумбу  и закреплен на ней с помощью 4-х болтов, входящих в  комплект, как показано на рис. 5.

Для регулировки вертикального наклона автомата используйте специальные вкручивающиеся ножки 1, расположенные в нижней части тумбы (см. рис. 5). Для предотвращения опрокидывания автомата

9

## Рис. 6. Схема подключения шлангов подачи воды

9

## Рис. 7. Схема подключения шлангов подачи воды из автономной емкости

## Рис. 15. Кнопки выбора

Нумерация кнопок выбора показана на рис. 15.

Кнопки выбора, в зависимости от режима работы автомата, имеют различное назначение.

Более подробно назначение кнопок выбора указывается в разделе «Режимы работы автомата».

На внутренней стороне двери автомата расположены кнопка входа в меню программирования и кнопка промывки миксеров (см. рис. 37).

Установите упаковку с размешивателями (рис. 12) в направляющие расположенные рядом с узлом выдачи сахара. При необходимости отрегулируйте ширину слота по размеру размешивателя, переставляя правую подвижную планку в соответствующий замок 3 (см. рис. 12).

После установки размешивателей аккуратно освободите их от бумажной ленты, вытаскивая ее вверх. То же самое проделайте и с другими упаковками размешивателей. Сверху на размешиватели положите грузик 5 (см. рис. 12).

## Рис. 12. Загрузка размешивателей

## Рис. 10. Размещение контейнеров для ингредиентов

Назначение контейнеров:

1 – зерновое кофе;

2 – сливки;

3 – горячий шоколад или готовый напиток или растворимый чай (при доработке миксера);

4 – сахар;

5 – размешиватели;

6 – стаканчики.

Изъять из автомата

20

## Рис. 9. Установка емкостей для сбора отходов

4

3

2

необходимо вкрутить все четыре ножки.

Место непосредственного размещения автомата должно соответствовать требованиям, приведенным в пункте «Размещение автомата».

## Рис. 5. Крепление автомата к тумбе

## Рис. 8. Схема подключения датчика уровня жидких отходов

1

3

8

1

## Рис. 20. Регулировка  положения

## верхнего поршня

- указательным пальцем, как показано на рисунке, заблокируйте вал электродвигателя;

- поворачивая крыльчатку против часовой стрелки, снимите ее с вала электродвигателя;

- удалите остатки ингредиента с крыльчатки миксера, вала двигателя и фидера воронки;

- заблокируйте пальцем вал электродвигателя и установите на место крыльчатку, поворачивая по часовой стрелке до упора.

## Рис. 22. Чистка миксера

Рычаг возврата

монет

1 - предыдущее меню/увеличение значения на единицу;

2 – выход из меню/отмена изменений;

5 – следующая функция/уменьшение значения на единицу;

6 – подтвердить/подтвердить изменение значения;

7 – разрешить изменение значения из имеющегося списка.

## Рис. 16. Функции кнопок выбора в режиме обслуживания

1 – предыдущее меню;

2 – перемолоть и выдать порцию кофе;

3 – выдать порцию сахара;

4 – автотест;

5 – следующее меню;

6 –оборот ротора узла кофейного модуля;

7 – выдача стаканчика;

8 – частичный слив воды из накопительного бачка.

4

7

6

Сорт кофе

- отключить фильтр от водяной системы аппарата;

- тщательно взболтать содержимое емкости 4;

- засыпать в емкость 4 0,5 кг пищевой поваренной соли;

- трубку 1 соединить одним концом с крышкой фильтра 2, а другим – с напорным краном водопровода;

- трубку 3 опустить в канализацию;

- промыть фильтр обратным потоком воды в течение примерно 25 минут, контролируя, чтобы весь объем фильтра был заполнен водой;

- по окончании промывки проверить отсутствие в умягченной воде привкуса соли; если привкус соли присутствует – промывку продолжить до полного его исчезновения.

## Рис. 38. Регенерация умягчающего фильтра

## Рис. 37. Размещение основных элементов на плате управления

1 - разъем для подключения монетоприемника

2 - не используется

3 - разъем для подключения к главной плате аппарата

4 - разъем для подачи сигнала «free vend»

5 - разъем для подключения платы дисплея

6 - резистор регулировки контраста дисплея

7 - кнопка программирования

8 - кнопка очистки

9 - RS-232 порт

10 - разъем для подключения программатора

11 - плата дисплея

1 - цепь питания 230 V

2 - оперативная память

3 - программируемое ПЗУ

4 - входной сигнал

5 - зеленый светодиод

6 - не используется

7 - к плате командных кнопок

8 - плата расширения для систем оплаты (необязательная)

9 - резистор регулировки температуры нагрева бойлера

10 - желтый светодиод

11 - разъем электропитания главной платы

12 - красный светодиод

13 - датчик состояния нагревательного элемента бойлера

14 - к нагревательному элементу бойлера

15 - цепь питания 230 V

16 – блок реле

17 - плата расширения

18 - плавкие предохранители вторичной обмотки трансформатора

19 - плавкие предохранители первичной обмотки трансформатора

## Рис. 36. Размещение основных элементов аппарата

## Рис. 39. Внешний вид монетоприемника

Кнопки

управления

Окно для

загрузки монет

Накопитель

монет

Монетоприемник принимает к оплате монеты, достоинством 1, 2 и 5 руб. и выдает сдачу.

Правильный прием юбилейных и деформированных монет не гарантируется. В этом случае монета считается суррогатом и выбрасывается в окошко выдачи сдачи; ее номинал не определяется и не отображается на дисплее.

Монеты, достоинством 1, 2 и 5 рублей, накапливаются в трубках монетоприемника и используются для выдачи сдачи. Если трубки монетоприемника заполнятся  полностью, то монеты будут собираться в металлический ящик, расположенный на двери автомата.

Если количество монет в какой-либо трубке станет меньше минимально допустимого (обычно это 10 монет), то на дисплее автомата периодически будет отображаться предупреждение «НЕТ СДАЧИ».

Дисплей

Фиксаторы

Перед снятием оптической головки снимите кассету.

Для снятия оптической головки надавите двумя пальцами на фиксаторы и аккуратно потяните головку на себя.

Переместить белый рычажок в направлении стрелки

1

Для снятия кассеты с банкнотами переместите белый рычажок в направлении, указанной стрелкой, и поднимите кассету вверх.

Для извлечения банкнот из кассеты нажмите на черную кнопку и поднимите вверх крышку кассеты.

Поднять кассету вверх

2

Световой индикатор

Переключатели объединены в 2 секции: первая содержит 8 переключателей SW1-SW8, вторая 4 переключателя SW1-SW4. Переключатели SW1-SW5 служат для разрешения/запрета приема банкнот номиналов 10-1000 руб. соответственно, т.е. SW1 – 10 руб., SW2 – 50 руб. и т.д. Положение выключателя ON запрещает прием соответствующей купюры, а положение OFF – разрешает.

ПОЛОЖЕНИЕ ОСТАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЗМЕНЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО!

DIP - переключатели

5

2

6

7

## Рис. 2. Принцип работы дозатора кофе

Во время работы кофемолки устройство выдачи стаканов выдает один стакан и с помощью держателя перемещает его под трубки подачи жидкости.

Устройство выдачи сахара производит выдачу дозы сахара и размешивателя (если опция выдачи размешивателя была включена при программировании автомата) непосредственно в стакан. После этого срабатывает электромагнит дозатора 8 (см. рис. 2).

7

8

## Рис. 3. Принцип работы кофейного модуля

9

8

Если в выбранный напиток, наряду с кофе, входит и другой ингредиент, например, сливки, то при помощи шнека, приводимого в действие электродвигателем, необходимый  ингредиент в течение заданного времени подается из соответствующей канистры в воронку миксера.

Одновременно с этим на заданное время открывается электромагнитный клапан и в воронку подается необходимое количество горячей воды, включается электродвигатель миксера, мешалка которого размешивает в камере смешивания в горячей воде ингредиент.

Для предотвращения забивания чашки миксера пыль от ингредиента высасывается из уловителя пыли вытяжным вентилятором. Растворенный в воде ингредиент по трубке подачи жидкости поступает в стакан.

Канистра с ингредиентом

Воронка

миксера

Камера смешивания ингр-тов

миксера

Горячая

вода

Уловитель пыли

порошков

## Рис. 4. Принцип работы миксера

Болты крепления

к тумбе

1

3

8

7

6

5

4

2

6

6

7

5

Тумба:

вид

сверху

7

9

1 – заливной штуцер накопительного бачка;

2 – штуцер аварийного слива воды;

3 – зажим;

4 – заливной шланг;

5 – помпа;

6 – канистра с водой;

7 – входной штуцер умягчающего фильтра;

8 – умягчающий фильтр;

9 – выходной штуцер умягчающего фильтра.

Для выполнения чистки произведите частичную разборку узла миксера в следующем порядке:

- поднимите вверх крышку автомата, закрывающую доступ к контейнерам с ингредиентами;

- поднимите вверх контейнеры с растворимыми ингредиентами и не опуская их аккуратно потяните на себя уловитель порошков 3 и извлеките его; снимите с уловителя  пыли порошков крышку 2;

- аккуратно приподнимите вверх и  поверните против часовой стрелки  воронку  миксера  4; потянув воронку на себя, извлеките ее;

8

5

4

3

3

2

1

Доза кофе зависит от расстояния между лепестками дозатора 3 (см. рис. 18). Увеличение этого расстояния увеличивает дозу кофе, уменьшение – уменьшает.

Грубая регулировка дозы кофе осуществляется путем установки эксцентрика подвижного лепестка дозатора в один из трех пазов корпуса (см. рис. 19).

Нижний паз соответствует дозе молотого кофе в пределах от 5,5 до 6,5 г, средний – дозе от 6,5 до 7,5 г, верхний – дозе от 7,5 до 8,5 г.

Верхний

лепесток

Нижний

лепесток

Нижний паз

Средний паз

Подвижный рычажок

Верхний паз

Корпус

дозатора

Для изменения дозы кофе необходимо (см. рис. 18(19):

- вывернуть 4 самореза, расположенных на крышке дозатора (рис. 18);

- аккуратно потянуть на себя корпус дозатора и снять его;

- переместить подвижный рычажок дозатора 4 (см. рис. 18) в крайний верхний паз;

- переместить подвижный лепесток дозатора 3 в нужном направлении (вверх – для уменьшения дозы кофе, вниз – для ее увеличения);

- аккуратно перемещая подвижный рычажок дозатора установить его в соответствующий паз на корпусе;

- вставить в пазы корпуса дозатора втулку штока дозатора, сверху на шток дозатора надеть пружину (см. рис. 19);

Крышка

дозатора

## Рис. 18. Узел дозатора вид спереди

Шток

дозатора

- демонтировать модуль из автомата;

- при помощи маховика 4 переместить поршень в верхнее положение;

- удалить стопорную шайбу 1 с резьбы верхнего поршня;

- вращая поршень 2, установить его выступы в соответствующие пазы на корпусе 3, имея в виду, что мелкие пазы на корпусе соответствуют дозе молотого кофе от 5,5 до 7,5 г., а глубокие - дозе молотого кофе от 7,5 до 8,5 г;

- после регулировки установить обратно стопорную шайбу 1;

- установить модуль на место и закрепить его.

Для проведения чистки узла выдачи сахара произведите его частичную разборку в следующем порядке (см. рис. 24):

- снимите возвратную пружину 4;

- отогните фиксатор 3 для освобождения штырька 2 и вытащите штырек;

- снимите дозатор сахара 1, очистите его от остатков сахара и промойте горячей водой;

- просушите дозатор сахара;

- произведите чистку трубки подачи сахара из контейнера в дозатор.

После проведения чистки соберите узел, выполнив указанные выше операции в обратном порядке.

Для очистки воронки и цилиндра кофейного модуля (см. рис. 25):

- отверните накидную гайку 2, фиксирующую трубку подачи горячей воды и аккуратно извлеките трубку из штуцера 3; не допускайте сильного изгиба трубки во избежание ее поломки;

- пинцетом извлеките из штуцера 3 резиновое уплотнительное кольцо;

- отверните стопорный винт 4 и отсоедините от пластмассового носика трубку подачи жидкости из кофейного модуля;

- взяв модуль за корпус, потяните его на себя и извлеките из автомата;

## Рис. 25. Очистка воронки и цилиндра кофейного модуля

1

2

Крышка вентиляционного канала

Вентиляционный канал

10