СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Назначение и технические характеристики автомата	4

## Принцип работы автомата	7

## Установка автомата и подготовка его к работе	8

Установка автомата	12

Установка табличек с названиями напитков	12

Подключение к источнику водоснабжения	12

Подключение автомата к электрической сети	13

Монтаж монетоприемника	13

Промывка умягчающего фильтра	14

Заполнение системы водой	14

## Загрузка автомата ингредиентами и принадлежностями	14

Загрузка ингредиентов	15

Загрузка зернового кофе	15

Загрузка растворимых ингредиентов и сахара	15

Загрузка стаканов	16

Загрузка размешивателей	16

Органы управления работой автомата	17

Режимы работы автомата	18

Режим нормальной работы	18

Режим оператора	18

Режим техника	20

Программирование автомата	24

Перед началом программирования	25

Последовательность программирования автомата	26

Регулировка доз воды и растворимых ингредиентов	29

Регулировка дозы кофе	30

Регулировка степени размола зерен кофе	31

Регулировка температуры готового напитка	32

Регулировка дозы сахара	32

Техническое обслуживание автомата	32

Ежедневное техническое обслуживание	32

Периодическое техническое обслуживание	33

Регламентные работы	35

Подготовка к транспортированию и транспортирование автомата	37

Подготовка к хранению и хранение автомата	38

Возможные неисправности и способы их устранения	39

Приложения:

Приложение №1 Функциональные схемы основных узлов автомата	40

Приложение №2 Инструкция по эксплуатации платежной системы	42

Введение

Настоящая инструкция является неотъемлемой частью пакета документов, прилагаемых к автомату. Положения данной инструкции должны неукоснительно соблюдаться в течение всего срока службы торгового автомата.

Перед установкой автомата необходимо внимательно изучить этот документ и неукоснительно соблюдать все положения инструкции по установке, обслуживанию и эксплуатации.

Идентификация автомата

Каждый автомат имеет бирку, которая содержит всю необходимую информацию. Бирка расположена внутри торгового автомата на правой стенке. На ней содержится следующая информация:

При оказании технической поддержки Вас обязательно спросят о версии программного обеспечения автомата. Версия программного обеспечения отображается на табло при включении электрического питания в виде надписи, например, KIKKO NEU REV. 2.4. Версия программного обеспечения определяет возможности автомата по приготовлению напитков (количество национальных вариантов меню, количество меню в национальных вариантах), а также дозировку ингредиентов и объемы готовых напитков. Версия указывается в таблице дозировок в позиции Codice eprom.

В случае неисправности

В большинстве случаев все неисправности удаётся устранить, внимательно прочитав данную инструкцию.

Если все-таки устранить неполадку не удалось, Вам необходимо связаться с техническим отделом нашей фирмы по тел. (495) 681-34-67.

Приемка автомата от представителя транспортной компании

При приемке автомата от представителя транспортной компании внимательно осмотрите упаковку и убедитесь в том, что она не имеет механических повреждений. Если на упаковке имеются следы механических повреждений - вскройте упаковку в присутствии представителя транспортной компании и осмотрите внешние поверхности автомата и дополнительного оборудования.

Если на внешних поверхностях автомата и/или дополнительного оборудования имеются следы механических повреждений, то Вам необходимо составить акт-рекламацию в 3-х экземплярах по установленной форме, в котором следует указать претензии к компании, осуществлявшей транспортирование автомата и дополнительного оборудования.

Назначение и технические характеристики автомата

Назначение автомата

Автомат предназначен для приготовления и продажи горячих напитков, в состав которых входят: кофе, сахар, сливки, какао, чай (бульон).

Все ингредиенты должны иметь маркировку, как «подходящие для использования в торговых автоматах».

Все используемые продукты не должны быть с истекшим сроком годности, и после нарушения заводской упаковки должны быть использованы немедленно.

Все другие виды использования автомата недопустимы и, таким образом, потенциально опасны.

Размещение автомата

Автомат должен быть установлен в отапливаемом помещении, где температура воздуха находится в пределах от 00 до +320C.

Расстояние от задней стенки автомата до стены должно быть не менее 4 см, в противном случае может быть нарушен процесс вентиляции.

Автомат нельзя накрывать пакетами или чем-то подобным.

Наклон автомата относительно вертикали не должен превышать 2-х градусов. Необходимое выравнивание в этом случае осуществляется с помощью регулируемых ножек.

Срок службы автомата

Производителем установлен срок службы автомата, равный 10 годам. По истечении срока службы (10 лет) автомат необходимо демонтировать и утилизировать в соответствии с требованиями органов, контролирующих охрану окружающей среды.

Технические характеристики автомата

Общий вид автомата показан на рисунке №1.

Системы  оплаты

В качестве систем оплаты в автомате могут быть использованы системы приема наличных денег, поддерживающие протоколы обмена данными Executive, BDV, MDB или Valitadore, питающиеся постоянным напряжением 24 V, а так же электронная безналичная система оплаты ZIP или аналогичная.

В автомат может быть установлено несколько систем оплаты.

Изготовитель поставляет автомат без систем оплаты. Системы оплаты приобретаются пользователем за дополнительную плату.

Установка и настройка систем оплаты может осуществляться продавцом автомата или пользователем самостоятельно. В последнем случае продавец отказывается от возмещения вреда, причиненного третьим лицам, вызванного неквалифицированной установкой и настройкой систем оплаты.

Цены продаж напитков

В торговом автомате имеется возможность установить цену продажи каждого из напитков. Цены на напитки могут быть постоянными или изменяться автоматически в течение суток. В течение одних суток цены на напитки могут изменяться до четырех раз. Цены и время их действия устанавливаются при программировании автомата.

Торговый автомат может выдавать напитки в чашку клиента, предоставляя при этом скидку, размер которой устанавливается при программировании автомата.

Торговый автомат может предоставить клиенту бонус – бесплатно выдать любой напиток. Параметры предоставления бонуса устанавливаются при программировании автомата.

Водоснабжение автомата

В торговом автомате должна использоваться только очищенная от механических и химических примесей вода, жесткость которой не превышает 4 мГ-экв. солей жесткости на литр. Если вода не соответствует этим требованиям, то необходима ее очистка и умягчение.

Торговый автомат имеет две возможности подключения к источнику водоснабжения:

- подключение к централизованной магистрали с питьевой водой (водопроводу) с давлением воды от 0,5 до 8,5 Атм. через фильтровальную систему;

- подключение к автономной емкости с водой, устанавливаемой внутри автомата.

Настройки, доступные пользователю

Программное обеспечение автомата позволяет пользователю выбрать один из 7 вариантов меню приготовления напитков.

Кроме этого пользователь может изменить:

- для зернового кофе: диаметр частиц размолотого кофе, дозу кофе и воды;

- для растворимого кофе: дозу кофе и воды;

- дозу любого растворимого ингредиента, входящего в напиток;

- дозы воды;

- дозу сахара в напитке.

Система управления в ходе работы автомата контролирует:

- наличие стаканов;

- наличие воды;

- наличие кофе;

- наличие дозы размолотого кофе;

- уровень заполнения контейнера жидкими отходами;

- температуру воды в бойлере;

- надежность крепления кофейного модуля.

В автомате имеются следующие устройства, обеспечивающие безопасность:

- дверной микровыключатель;

- термозащита ТЭНа бойлера с возможностью ручного сброса при аварийном срабатывании;

- поплавок для контроля уровня жидкости в накопительном бачке;

- поплавок для контроля уровня жидких отходов;

- датчик обнаружения неисправности бойлера.

Таймерная защита для водяного насоса, двигателя моторедуктора кофейного модуля, кофемолки, двигателя вращения колонны со стаканами.

Защита от перегрева для модуля дозатора, двигателя моторедуктора кофейного модуля, электромагнита выдачи дозы кофе, водяного насоса, электродвигателей миксеров, кофемолки.

Плавкими предохранителями защищаются цепи питания материнской платы, трансформатора, монетоприемника.

Вместимость контейнеров

В автомате могут быть установлены, в зависимости от модификации, различные контейнеры для растворимых ингредиентов. Емкости контейнеров для ингредиентов указаны в табл. №1.

Таблица №1

Емкости контейнеров для ингредиентов

| Наименование ингредиента | Ширина контейнера, мм |
| --- | --- |
|  | 35 | 70 | 110 |
| Кофе растворимый, кг | 0,9 |  |  |
| Сливки, кг |  |  | 3,2 |
| Шоколад, кг |  |  | 7,5 |
| Сахар, кг |  | 6,6 |  |
| Чай растворимый, кг | 3,4 |  |  |
| Кофе в зернах – 3,2 кг |  |  |  |

Потребляемая электрическая мощность

Потребляемая электрическая мощность зависит от многих факторов: температуры, влажности воздуха, атмосферного давления и вентиляции комнаты, в которой установлен автомат, температуры воды в бойлере и т.д.

При температуре окружающей среды 22 °C автомат потребляет, в зависимости от режима работы, следующую электрическую мощность: (табл. 2).

Таблица №2

Средняя потребляемая электрическая мощность

| Режим работы | Вид кофе |
| --- | --- |
|  | Зерновой | Растворимый |
| Нагрев воды до заданной температуры | 51,71 Вт | 174,1 Вт |
| Круглосуточный режим готовности | 2102 Вт | 1824 Вт |
| Приготовление 30 напитков за 1 час работы | 231,7 Вт | 168,5 Вт |

Указанное в таблице потребление электрической мощности рассчитано для средней нагрузки и является ориентировочной величиной.

Принцип работы автомата

При нажатии на любую из кнопок выбора напитка, в состав которого входит кофе, включается электродвигатель кофемолки и начинается размол зерен кофе. Размолотый кофе поступает в камеру дозатора 3 и заполняет ее объем, при этом подвижный лепесток дозатора 6 поднимается вверх. Размол кофе продолжается до тех пор, пока подвижный лепесток дозатора 6 не нажмет на микровыключатель 7 электропитания кофемолки (см. рис. 2).

После срабатывания дозатора доза размолотого кофе через воронку 7 попадает в камеру сжатия 1, где сжимается при помощи нижнего поршня 4 (см. рис. 3).

Степень сжатия дозы кофе зависит от взаимного положения поршней 4 и 3.

После сжатия дозы кофе открывается электромагнитный клапан и с помощью помпы горячая вода из бойлера под высоким давлением по трубке, присоединенной к штуцеру 8, пропускается через брикет сжатого кофе и по трубке транспортирования жидкости, присоединенной к штуцеру 9, подается в стакан. Для предотвращения попадания частичек молотого кофе в стакан, на верхнем и нижнем поршнях установлены сетчатые фильтры.

После того, как через брикет будет пропущено заданное количество воды, (доза воды устанавливается при программировании автомата) электромагнитный клапан закрывается, и подача горячей воды в камеру сжатия прекращается. Включается электродвигатель привода поршня, брикет использованного кофе выбрасывается в сборник твердых отходов, а нижний поршень возвращается в крайнее нижнее положение.

Если в выбранный напиток, наряду с кофе, входит и другой ингредиент, например, сливки, то при помощи шнека, приводимого в действие электродвигателем, необходимый  ингредиент в течение заданного времени подается из соответствующей канистры в воронку миксера.

Одновременно с этим на заданное время открывается электромагнитный клапан и в воронку подается необходимое количество горячей воды, включается электродвигатель миксера, мешалка которого размешивает в камере смешивания в горячей воде ингредиент.

Для предотвращения забивания чашки миксера пыль от ингредиента высасывается из уловителя пыли вытяжным вентилятором. Растворенный в воде ингредиент по трубке подачи жидкости поступает в стакан.

Если в состав напитка наряду с кофе входят несколько ингредиентов, то последовательность их подачи определяется в соответствии с технологией приготовления конкретного напитка.

Управление циклом приготовления напитка осуществляет микропроцессор автомата.

Установка автомата и подготовка его к работе

Установка автомата и подготовка его к работе должна выполняться лицом, изучившим в полном объеме его устройство и правила подготовки к работе.

Установка автомата

После удаления упаковки необходимо убедиться, что автомат не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не включайте автомат.

Установка табличек с названиями напитков

Таблички c названиями напитков должны быть вставлены в пазы, расположенные на внутренней стороне двери автомата. Каждая табличка должна содержать название напитка, его объем и цену. Последовательность установки табличек должна соответствовать последовательности напитков в выбранном Вами варианте меню (см. Таблицу дозировок). Не допускаются исправления обозначенных реквизитов. Ценники должны быть заверены подписью материально ответственного лица.

Подключение к источнику водоснабжения

Изготовитель поставляет автомат с водяной системой, сконфигурированной для подачи воды из централизованной магистрали (водопровода).

Для подключения автомата к водопроводу необходимо использовать гибкую подводку, предназначенную для подачи питьевой воды, выдерживающую давление воды до 9,5 Атм. и заканчивающуюся гайкой с внутренней резьбой ¾((. Гайка 1 присоединяется к входному патрубку электромагнитного клапана (см. рис. 5).

- присоединить трубку 3 к аварийному клапану и открыть кран подачи воды в автомат из водопровода;

- включить электропитание автомата.

Подключение автомата к автономному источнику водоснабжения производите следующим образом:

1. Отключите вилку питания автомата от сети и закройте кран подачи воды в автомат.

2. Отключите кабели подачи питания на входной клапан, отсоедините от клапана трубки подачи воды, как показано на рис. 6. Остатки воды могут вытекать из трубки (A).

3. Снимите фиксирующее кольцо, а затем воронку, подняв ее вверх. Снимите поддон (G) (см. рис. 7).

4. Отверните два винта (H), нажмите вверх на защелку (I) и откиньте на себя панель крепления электродвигателей миксеров (см. рис. 8).

5. Отверните два винта (D) и снимите входной клапан (C) (см. рис. 6).

6. Проверьте правильность подключения водяного насоса (см. рис. 8).

7. Закрепите с помощью винтов (M) сборку водяного насоса (L) на корпусе автомата, как показано на рис. 8.

8. Соедините трубку (N) с патрубком канистры, а трубку насоса (O) с входным штуцером накопительного бачка (см. рис. 9).

9. Установить зажим (P), который имеется в ЗИПе, на трубку (B), как показано на рис. 9.

10. Проверьте длину трубок для того, чтобы исключить их перегибы.

11. Соедините кабели, которые ранее были подключены к входному клапану, с кабелями питания насоса, пропустив их предварительно через соответствующий вырез в правом углу узла насоса (см. рис. 9).

12. Убедитесь в том, что цвет соединенных проводов совпадает (белый соединен с белым, красно-белый - с красно-белым). Желто-зеленый кабель должен быть соединен с желто-зеленым кабелем а, затем оба кабеля должны быть подключены к корпусу автомата.

13. Установите на свои места панель крепления электродвигателей миксеров, воронку и поддон.

14. Перед заполнением канистры (Q) водой необходимо промыть ее, а также трубки подачи воды и накопительный бачок водным раствором хлора.

15. Перед включением электропитания автомата необходимо проверить наличие воды в канистре.

Не допускается включение электропитание автомата при отсутствии воды в канистре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

A. Для предотвращения образования бактерий необходимо регулярно дезинфицировать канистру и шланги подачи воды.

B. Трубка забора воды не должна касаться дна канистры.

C. Если используемая вода содержит большое количество солей жесткости, то необходимо использовать умягчающий фильтр.

Подключение автомата к электрической сети

Автомат рассчитан на подключение к сети переменного напряжением 220 с частотой тока 50 Hz.

Перед подключением автомата необходимо убедиться в том, что характеристики электрической сети соответствуют следующим требованиям:

- питающее напряжение не должно изменяться более чем на 6 %;

- электропроводка выполнена проводом с сечением не менее 1,5 мм2;

- главный выключатель должен располагаться в пределах досягаемости и должен быть рассчитан на максимальную нагрузку, потребляемую автоматом.

Электрическая безопасность автомата гарантируется только при правильном его заземлении, согласно действующим стандартам безопасности.

Все эти требования безопасности должны быть надлежащим образом проверены, и если есть сомнения, система должна быть тщательно протестирована техническим персоналом.

При подключении автомата к источнику напряжения не допускается использование тройников и других подобных устройств.

Перед включением убедитесь в правильности соединения с водой и в том, что главный вентиль подачи воды (в случае подключения к водопроводу) открыт.

Производитель и продавец снимают с себя всякую ответственность за любой ущерб, который вызван нарушением вышеупомянутых норм безопасности.

Монтаж монетоприемника

При неквалифицированном монтаже возможно причинение материального ущерба клиентам из-за неправильного функционирования монетоприемника или повреждение последнего. В этом случае вся ответственность возлагается на лицо, осуществлявшее монтаж и настройку монетоприемника.

Промывка умягчающего фильтра

Заполнение системы водой

После включения электропитания автомат переходит в режим инсталляции и на дисплее отображается надпись  «Инсталляция». Инсталляция продолжается до тех пор, пока накопительный бачок и бойлер не заполнятся водой. Если в течение одной минуты микропроцессор не получит сигнал от датчика уровня воды, то автомат отключится. В этом случае необходимо перезапустить автомат (выключить, а затем снова включить электропитание). Если вода полностью отсутствовала в системе, то может понадобиться 5-6 перезапусков автомата, что является нормальным явлением.

В процессе инсталляции необходимо контролировать наполнение водой бойлера и не допускать образования воздушной пробки.

Для контроля заполнения системы водой демонтируйте из автомата контейнер для зернового кофе. При полном заполнении водой накопительного бачка включается помпа подачи воды в бойлер и уровень воды в накопительном бачке начинает уменьшаться. Если накопительный бачок заполнился водой и ее уровень не уменьшился, значит, образовалась воздушная пробка. В этом случае нажмите на кнопку «Программирование», а затем на кнопку «Промывка», расположенную на внутренней стороне двери автомата. Запустится цикл промывки миксеров: поочередно будут открываться электромагнитные клапаны и помпа будет подавать воду в камеру смешивания миксеров.

Загрузка автомата ингредиентами и принадлежностями

Согласно правилам безопасности и нормам гигиены, оператор торгового автомата отвечает за чистоту всех контактирующих с пищевыми продуктами узлов и должен принять необходимые меры для предотвращения возникновения болезнетворных бактерий.

При вводе торгового автомата в эксплуатацию все его части контактирующие с пищевыми продуктами должны  быть  продезинфицированы.

Для дезинфекции необходимо использовать водные растворы дезинфицирующих веществ. После дезинфекции все части автомата, контактирующие с ингредиентами, должны быть высушены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Некоторые части торгового автомата могут быть повреждены неподходящими дезинфицирующими средствами, поэтому обязательно изучите инструкцию, прилагаемую к дезинфицирующему средству перед его применением. В случае использования неподходящих средств, выведенные   из строя элементы, ремонтируются за счет покупателя.

Загрузка ингредиентов

Каждый из ингредиентов загружается в соответствующий ему контейнер. Размещение контейнеров показано на рис. 12.

Для доступа к контейнерам с ингредиентами необходимо открыть дверь автомата и поднять вверх до фиксации откидную верхнюю крышку корпуса автомата.

Загрузка зернового кофе

Загрузка растворимых ингредиентов и сахара

Для загрузки растворимых ингредиентов:

- откройте крышку, закрывающую доступ к контейнеру с растворимым ингредиентом;

- засыпьте в соответствующий контейнер растворимый ингредиент.

Загрузку сахара производите в контейнер, находящийся на стойке механизма выдачи стаканов.

Проверьте, что продукты не содержат кусков и уплотнений.

Рекомендуется наклеить на каждый контейнер ярлык с названием ингредиента.

Загрузка стаканов

Общий вид механизма выдачи стаканчиков показан на рис. 14.

При первоначальной загрузке стаканчиков необходимо (см. рис. 14):

- отключить автомат;

- открыть лицевую панель;

- потянуть рукой на себя стойку с механизмом выдачи стаканов, преодолевая сопротивление магнита 3;

- открыть крышку 5 тубы со стаканчиками;

- заполнить свободные тубы стаканчиками и закрыть крышку 5;

- подать стойку с механизмом выдачи стаканов внутрь автомата до срабатывания магнитной защелки 3;

- включить автомат;

- нажатием на кнопку 8 проверить работу механизма выдачи стаканов.

ВНИМАНИЕ! Во избежание заклинивания стаканчиков в узле их выдачи не рекомендуется загружать в одну трубку контейнера стаканчики разной конфигурации, даже в том случае, если они имеют одинаковый диаметр.

Загрузка размешивателей

Установите упаковку с размешивателями в направляющие 7, расположенные рядом с узлом выдачи сахара (см. рис. 14). При необходимости отрегулируйте ширину слота по размеру размешивателя, переставляя правую подвижную планку 4 в соответствующий замок.

После установки размешивателей, аккуратно освободите их от бумажной ленты, вытаскивая ее вверх. То же самое проделайте и с другими упаковками размешивателей. Сверху на размешиватели положите грузик.

Убедитесь в том, что размешиватели установлены без перекосов и заеданий.

Органы управления работой автомата

Основные органы управления и информации расположены на внешней стороне двери автомата (см. рис. 15).

Внутри автомата, на правой стороне двери размещены кнопка входа в меню программирования и кнопка промывки миксера (см. рис. 16).

Более подробно назначение кнопок выбора указывается в разделе «Режимы работы автомата».

В средней части корпуса автомата расположен дверной микровыключатель 1 (см. рис. 16). При открытии двери автомат практически полностью обесточивается с помощью микровыключателя, за исключением блоков, в которых расположены микровыключатель и соединительные провода. Чтобы включить автомат с открытой дверью, необходимо вставить специальный ключ (желтого цвета) в прорезь дверного микровыключателя. Дверь может быть закрыта только после удаления ключа.

Во избежание поражений электрическим током, рекомендуется перед снятием защитного кожуха отключить вилку электрического шнура питания автомата от розетки.

Режимы работы автомата

Автомат может работать в одном из трех режимов:

- режим  нормальной работы     	автомат принимает деньги и выдает напитки;

- режим оператора	автомат работает в режиме обслуживания;

- режим техника	настраиваются параметры автомата.

Взаимодействие между автоматом и оператором происходит посредством следующих устройств:

- 2-х строчного 16-ти символьного жидкокристаллического дисплея;

- кнопок выбора, которые в режимах обслуживания и программирования выполняют следующие функции (см. рис. 17):

Режим нормальной работы

После включения напряжения на дисплее автомата в течение нескольких секунд последовательно отображаются надписи «Kikko», «Плата управления REV. 2.5», «Бойлер контроль», «Нагрев».

Микропроцессор осуществляет контроль уровня и температуры воды в бойлере; при необходимости осуществляется заполнение накопительного бачка водой и подогрев воды, после чего автомат переходит в режим нормальной работы.

В нормальном режиме работы на дисплее автомата могут отображаться следующие сообщения:

Сообщения                               Функция

ВЫБЕРИ НАПИТОК                 Автомат в режиме нормальной работы

НАПИТОК ВЫБРАН

Кредит:                                        Отображение принятого кредита

ПРИГОТОВЛЕНИЕ                   Приготовление выбранного напитка

Пожалуйста подождите

ВОЗМИТЕ НАПИТОК              Напиток готов

В режиме нормальной работы кнопки ( и ( используются для регулировки количества сахара в напитках, а остальные кнопки – для выбора напитка.

Режим оператора

Для входа в режим оператора нажмите один раз на клавишу 6 (см. рис. 16), раздастся короткий звуковой сигнал, на дисплее появится надпись «ОПЕР.>1» и станут доступными следующие пункты меню:

Сообщения                                Функция

ОПЕР. >1

Статистика 	Статистическая информация

1.1. Печать статистик	Печать итоговой статистической информации

1.1.1. Печать выборочно	Печать выбранной статистики

      - Печать сч. напит.	Счетчик проданных напитков

      - Печать сч. диап.	Счетчик продаж в ценовых диапазонах

      - Печать сч. скид.	Суммарная скидка на проданные напитки

      - Печать сч. ошибок	Счетчики ошибок

      - Печать инф. М.П.	Информация монетоприемника

1.1.2. Распечатать все	Печать всей статистической информации

1.2. Печать тек. стат.	Печать текущей статистики

1.2.1. Печать выборочно	Печать выбранной статистики

1.2.1.1. Печать сч. напит.	Счетчик проданных напитков

1.2.1.2. Печать сч. диап.	Счетчик продаж в ценовых диапазонах

1.2.1.3. Печать сч. скид.	Суммарная скидка на проданные напитки

1.2.1.4. Печать сч. ошибок	Счетчики ошибок

1.2.1.5. Печать инф. М.П.	Информация монетоприемника

1.2.2. Распечатать все	Печать всей текущей статистической информации

1.3. Отобр. статистики	Вывести статистику на дисплей автомата

1.3.1. Отобр. сч. напит.	Счетчики проданных напитков

1.3.1.1. Отобр. ед.сч.	Подробная статистика продаж напитков

1.3.1.2. Отобр. общ. сч.	Итоговая статистика продаж напитков

1.3.1.3. Отобр. сч. напит.	Итоговое кол-во приготовленных автоматом напитков

1.4. Отобр. тек. стат.	Вывести текущую статистику на дисплей автомата

1.4.1. Отобр. сч. напит.	Счетчики проданных напитков

1.4.1.1. Отобр. ед.сч.	Подробная статистика продаж напитков

1.4.1.2. Отобр. общ. сч.	Итоговая статистика продаж напитков

1.4.1.3. Отобр. сч. напит.	Итоговое кол-во приготовленных автоматом напитков

1.4.2. Отобр. сч. диап.	Счетчики проданных напитков по ценовым диапазонам

1.4.3. Отобр. сч. скидок	Суммарная скидка на проданные напитки

1.4.4. Отобр. сч. ош.	Счетчик ошибок

1.4.5. Отобр. сч. МП	Информация монетоприемника

ОПЕР. >2

Прайсы 	Установка/изменение цен на напитки

2.1. Уст. общ. прайсов	Установка одной цены на все напитки

2.2. Уст. ед. прайсов	Установка цены продажи отдельного напитка

ОПЕР. >3

Упр. трубками	Заполнение/выброс монет из трубок монетоприемника

(для монетоприемников MDB/BDV)

3.1. Наполн. трубок	Заполнение трубок монетами (для выдачи сдачи)

3.2. Выбр. из трубок	Выброс монет из трубок

ОПЕР. >4

4.1. Темп. бойлера	Отображение текущей температуры воды в бойлере

ОПЕР. >5

Тест	Проверка работоспособности автомата

5.1. Все составляющие	Полный тест приготовления выбранного напитка

5.2. Только вода	В выбранный напиток подается только вода

5.3. Только порошки	В выбранный напиток подаются только порошки

5.4. Без принадл.	Не выдаются стаканчик, сахар и размешиватель

5.5. Только принадл.	Выдаются только стаканчик, сахар и размешиватель

ОПЕР. >6

GSM	Параметры настройки GSM-сообщений

ПОЯСНЕНИЯ

Статистическая информация о работе автомата подсчитывается счетчиками и сохраняется в памяти; она может быть выведена на дисплей или распечатана на принтере. При необходимости показания счетчиков  могут быть аннулированы.

Статистическая информация условно подразделяется на итоговую и текущую.

Итоговые статистические данные представляют собой суммарную информацию о работе автомата с момента ввода его в эксплуатацию; текущие – это суммарные данные о работе автомата с момента последнего аннулирования текущих счетчиков.

Для распечатки статистических данных необходимо подключить принтер с последовательным портом к разъему 22, расположенному на внутренней стороне двери автомата (см. рис. 16). Кроме статистических данных на печать будут выведены также код машины, текущая дата и версия программного обеспечения.

Содержание статистической информации монетоприемника зависит от его типа (executivе или MDB).

Для заполнения трубок монетоприемника MDB монетами необходимо использовать п. 3.1. в режиме оператора. Только в этом случае обеспечивается корректное получение статистической информации монетоприемника. Заполнение трубок монетоприемника Executive должно осуществляться в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

Параметры GSM-сообщений настраиваются только при наличии в автомате GSM-модуля.

Для выхода из режима оператора нажмите один раз на клавишу 6.

Режим техника

Режим техника используется для настройки параметров автомата. Для входа в режим техника нажмите один раз на клавишу 6 (см. рис. 16), раздастся короткий звуковой сигнал, на дисплее появится надпись «ОПЕР.>1». Нажмите на кнопку выбора напитка № 10, на дисплее появится надпись «ТЕХН.>1», что свидетельствует о переключении автомата в режим техника.

В режиме техника доступны следующие пункты меню:

Сообщения                                Функция

ТЕХН.>1

Неисправности 	Неисправности автомата

1.1. Чтение неиспр.	Просмотр списка неисправностей

1.2. Сброс неиспр.	Сброс счетчиков неисправностей

ТЕХН.>2

Уст. параметров	Установка параметров настройки автомата

2.1. КЭШ	Цены и монетоприемники

2.1.1. Цены	Цены

2.1.1.1. Уст. ед прайсов	Установка цены продажи каждого напитка

2.1.1.1.1. Прайс периода 0	Установка цены напитка для каждого часового

Прайс периода 1	ценового периода

…………………

Прайс периода 4

2.1.1.3. Диапаз. времени	Установка параметров часовых ценовых полос

2.1.1.3.1. Период времени 1	Время начала и окончания действия часового

Период времени 2	ценового периода

…………………..

Период времени 4

2.1.2. Монетоприемник	Параметры настройки монетоприемника

2.1.2.1. Уст. МП.	Параметры монетоприемника

Тип монетоприемника	Установка типа монетоприемника

Тип вендинга	Установка типа продаж

Кнопка возврата	Вкл/откл. Кнопки возврата монет

Максим. кредит	Максимальный кредит, принимаемый автоматом

Максим. сдача	Максимальная сдача, выдаваемая автоматом

Приним. монеты	Номиналы монет, принимаемые автоматом

Выдав. монеты	Номиналы монет, выдаваемые автоматом

Приним. банкноты	Номиналы банкнот, принимаемые автоматом

Мин. кол. монет	Минимальное кол-во монет в трубках

2.1.2.2. Сдача сразу	Автоматическая выдача сдачи после покупки

2.1.2.3. Упр. трубками	Управление трубками монетоприемника

2.1.3. Десятичн. точка	Позиция десятичной точки

2.1.4. Мастер-слэйв	Установка главного/подчиненного автомата при работе в

группе

2.1.5. FREE VEND BONUS	Вкл/откл. режима выдачи бонуса

2.2. Напитки	Параметры напитков

2.2.1. Уст. воды	Доза воды

2.2.1.1. Дозы воды	Регулировка доз воды

Вода 1	Если в состав напитка входят 3 ингредиента, то доступны

Вода 2	все 3 пункта, если 2, то Вода 1 и Вода 2, если один, то

Вода 3	только Вода 1

2.2.1.2. Уст. разм. доз	Переназначение подачи воды НЕ ИЗМЕНЯТЬ !

2.2.1.3. Уст. эл. магнитов	Параметры электромагнитных клапанов

2.2.1.4. Скорость подачи воды	Регулировка скорости подачи воды

2.2.2. Уст. порошков	Дозы порошков

2.2.2.1. Дозы порошков	Регулировка дозы порошков

2.2.2.2. Уст. шнеков. конт.	Регулировка расхода ингредиентов из соотв. Контейнера

2.2.2.3. Общ. дозы порошков

2.2.3. Уст. принадлежн.	Принадлежности, выдаваемые к напитку

2.2.3.1. Стакан разрешен	Выдавать стаканчик

2.2.3.2. Сахар разрешен	Выдавать сахар

2.2.3.3. Выброс размешив.	Выдавать размешиватель

2.2.4. Статус напитков	Вкл/выкл статуса напитков

2.2.5. Кнопки напитков	Вкл/выкл кнопок выбора напитков

2.2.6. Переназначение кнопок	Переназначение кнопок выбора НЕ ИЗМЕНЯТЬ !

2.2.7. Код продукта	Код ингредиента

2.3. Параметры Т. А.	Параметры автомата

2.3.1. Темп. бойлера	Регулировка температуры воды в бойлере

2.3.2. Канистра	Вкл/выкл насоса для подачи воды из канистры

2.3.3. Нагрев миксера	Вкл/выкл режима нагрева миксера

2.3.4. MIXER COOLING	Вкл/выкл холодильника миксера

2.3.5. FAST CYCLES	Быстрый цикл приготовления напитка НЕ ИЗМЕНЯТЬ !

2.3.6. Уст. дисп. под.	Не используется

2.3.7. Оптич. датчик	Вкл/откл фотоэлемента

2.3.8. Резерв врем. двиг.	Кол-во чашек напитков, после приготовления которых

автомат блокируется для проведения ТО

2.3.9. Уст. парам. стак	Регулировка угла поворота колонны со стаканами

2.4. Дисплей	Дисплей

2.4.1. Язык	Язык сообщений

2.4.2. Бегущая строка	Рекламное сообщение

2.4.2.1. Вкл. бегущ. строки	Вкл/выкл бегущей строки

2.4.2.2. SET. PROM. MESS.	Написать рекламное сообщение

2.4.3. Энергосберег. парам.	Вкл/выкл режима энергосбережения

2.5. Пред. выбор	Предварительные установки

2.5.1. Нет стаканов	Не выдавать стаканчик

2.5.1.1. Напиток активирован	Вкл/выкл кнопки выбора напитка

2.5.1.2. Изм. Дозы	Не используется

2.5.1.3.	Не используется

Пункты с 2.5.2 по 2.5.9, а также 2.5.А и 2.5.В в данной версии автомата не задействованы.

2.6. Прочее	Разные настройки

2.6.1. Режим кувшина	Кол-во стаканчиков в кувшине

2.6.2. Пароль	Установка пароля

2.6.3. Дост. к полн. меню	Разрешить/запретить доступ к пунктам меню в режиме

оператора

2.6.4. ENERGY SAVING	Вкл/выкл режима энергосбережения

ТЕХН.>3

Статистика	Статистическая информация

3.1. Электр. счетчик	Счетчик продаж

3.1.1. Отобр. счетчиков	Вывести показания абсолютного счетчика на дисплей

3.1.2. Сброс счетчика	Сбросить показания абсолютного счетчика

3.2. Отобр. статистики	Вывод статистики продаж на дисплей

3.2.1. Отобр. сч. напит.	Счетчик одиночных продаж

3.2.1.1. Отобр. ед. сч. №

Диап. 0=	Продажи напитков с учетом часовых ценовых диапаз-в,

…………..	кол-во напитков выданных бесплатно и в тестовом

Диап. 4=	режиме

3.2.1.2. Отобр. общ. сч.	Суммарные продажи без детализации

3.2.1.3. Отобр. сч. напит.	Суммарное кол-во напитков, приготовл-х автоматом

Все составл. N. оп	Суммарное кол-во напитков, приготовленных автоматом

в режиме продаж

Все составл. под.	Суммарное кол-во напитков, приготовленных автоматом

в тестовом режиме

3.2.2. Отобр. сч. диап.	Счетчик суммарных продаж по часовым ценовым

диапазонам, выданных бесплатно и в тестовом режиме

3.2.3. Отобр. сч. скидок	Суммарная скидка

3.2.4. Отобр. сч. ошибок	Типичные неисправности и их количество

3.2.5. Отобр. сч. МП.	Счетчики платежных систем

3.2.5.1. Отобр. ауд. инф.	Статистика учета денег для платежн. cистем MDB

3.2.5.2. Отобр. сч. КЭША	Статистика учета денег для платежн. Cистем Executive

3.3. Удал. Статистики	Удаление статистики

3.3.1. Выборочн. удал.	Удаление относительной статистики

3.3.2. Удалить все	Удаление абсолютной статистики

3.4. Отобр. тек. стат.	Вывод на дисплей относительной статистики

3.4.1. Отобр. сч. напит.	Статистика одиночных продаж

3.4.1.1. Отобр. ед.счетч.	Статистика продаж напитков по часовым ценовым

диапазонам, кол-во напитков выданных бесплатно и в

тестовом режиме

3.4.1.2. Отобр.общ. счетч.	Общая статистика продаж напитков

3.4.1.3. Отобр. сч. напит.	Суммарная статистика продаж напитков

3.4.2. Отобр. сч. диап.	Статистика продаж по часовым ценовым диапазонам

3.4.3. Отобр. сч. скидок	Суммарная скидка

3.4.4. Отобр. сч. ошибок	Типичные неисправности и их количеств

3.4.5. Отобр. сч. МП.	Счетчики платежных систем

3.4.5.1. Отобр. ауд. инф.	Статистика учета денег для платежн. cистем MDB

3.4.5.2. Отобр. сч. КЭША	Статистика учета денег для платежн. Cистем Executive

3.5. Удал. тек. стат.	Удаление текущей статистики

3.5.1. Выборочн. удал	Выборочное удаление статистики

3.5.2. Удалить все	Удаление всей статистической информации

3.6. Старт энерго сб.	Вкл/выкл режима энергосбережения

3.7. Печать статистик	Печать статистической информации

3.8. Печать тек. стат.	Печать текущей статистической информации

ТЕХН.>4

Тесты	Тесты

4.1. Проверка выдачи	Тест приготовления напитка

4.1.1 Все составляющие	Полный тест

4.1.2. Только вода	Только вода

4.1.3. Только порошки	Только порошки

4.1.4. Без принадлежн.	Тест без выдачи принадлежностей

4.1.5. Только принадлежн.	Выдать только принадлежности

4.2. Спец. возможность	Специальные функции

4.2.1. Поворот узла	Тест работы ротора кофейного модуля

4.2.2. Выброс дозы	Тест работы кофемолки и дозатора кофе

4.2.3. Слив бойлера	Слив воды из накопительного бачка

4.2.4. Ручн. установка	Установка параметров настройки автомата вручную

ТЕХН.>5

Прочее	Дополнительные параметры настройки

5.1. Информация ТА	Информация об автомате

5.1.1. Дата установки	Установка текущей даты

5.1.2. Уст. номера ТА	Установка кода автомата

5.1.3. Уст. кода операт.	Установка кода оператора

5.2. Инициализация БД	Чтение стандартных настроек из памяти автомата

Для выхода из режима техника нажмите один раз на клавишу 6.

Программирование автомата

Перед началом программирования автомата:

1. Пользуясь таблицей дозировок, выберите один из имеющихся вариантов меню напитков, который будет использоваться в работе автомата, например, вариант 1. Фрагмент таблицы дозировок с вариантом меню №1 приведен ниже.

ВНИМАНИЕ! Версия программного обеспечения автомата, указанная в строке Codice eprom (в данном примере Rev. 2.0) должна соответствовать версии eprom, имеющейся в автомате (версия отображается на табло при включении автомата как надпись «Плата управления REV. 2.х»). Если версии различаются, то необходимо найти таблицу дозировок для нужной версии программного обеспечения и руководствоваться ею.

2. По таблице, приведенной ниже, определите объем готовых напитков. Так, например, объем готового напитка «Long coffe+milk» (кофе с молоком) составляет 150 мл.

3. По таблице расхода определите расход ингредиентов, затрачиваемых на приготовление каждого напитка. Фрагмент таблицы дозировки ингредиентов приведен ниже.

Так, например, для приготовления напитка «Exp coff+milk» расходуется: доза кофе зернового, установленная при помощи механического дозатора в пределах от 5,5 до 8,5 г., сливок 6 г., сахара (по умолчанию) 7,5 г.

Руководствуясь расходом ингредиентов, рассчитайте себестоимость каждого напитка.

3. Установите цену продажи каждого напитка.

Установите, будет ли цена продажи изменяться в течение суток (т.е., будут ли применяться часовые ценовые диапазоны). При необходимости определите сколько, часовых ценовых диапазонов Вы будете использовать (не более 4-х), определите время начала и окончания действия каждого часового ценового диапазона, цену продажи каждого напитка в период действия ценового диапазона.

4. Распечатайте таблички с названиями напитков и вставьте их в соответствующие пазы на обратной стороне двери автомата.

После выполнения этих операций приступайте к программированию автомата. Для начала программирования переключите автомат в режим техника.

Программирование автомата производите в следующей последовательности:

- Загрузите из памяти автомата данные заводской настройки для выбранного варианта меню, для чего:

- при помощи кнопок выбора (см. рис. 17) войдите в пункт меню 5.2 -  «Инициализация БД» и подтвердите запрос на выполнение инициализации;

- установите параметры автомата: Страна – национальный вариант меню, который Вы предполагаете использовать, Лэйоут – номер национального варианта меню, Тип ТА – ES (эспрессо), Канистра – ON, если подача воды будет производиться из канистры; в течение примерно 30 секунд на дисплее будет мигать надпись «Выполнение», что говорит о чтении настроек, а затем автомат перейдет в режим нормальной работы.

ВНИМАНИЕ! После загрузки данных из памяти все настройки автомата, сделанные пользователем, такие как дозы воды и растворимых ингредиентов, протокол обмена платежной системы, цены на напитки, статус кнопок выбора и др. будут заменены заводскими настройками, параметры которых указаны в таблице дозировок.

Если Вы используете параметры настройки, отличные от заводских, например, дозы воды установлены для стаканчиков определенного объема, то перед проведением загрузки заводских настроек необходимо сохранить (записать) настройки, сделанные Вами ранее.

- Установите нужный Вам язык отображения сообщений на дисплее автомата.

В некоторых автомата по умолчанию может быть установлен иностранный язык для отображения сообщений на дисплее. Для установки русского языка отображения сообщений на дисплее переключите автомат в режим техника, войдите в пункт меню 2.4.1. «Язык» и выберите из списка доступных языков русский язык.

- Проверьте и при необходимости настройте в соответствии с Вашими потребностями параметры автомата, используя пункт меню 2.3. «Параметры Т. А.»:

2.3.1. Темп. бойлера	95,0;

2.3.2. Канистра	Вкл., если вода подается из канистры;

2.3.3. Нагрев миксера	Вкл.;

2.3.4. MIXER COOLING	Выкл.;

2.3.5. FAST CYCLES	Выкл.;

2.3.6. Уст. дисп. под.	НЕ ИЗМЕНЯТЬ!;

2.3.7. Оптич. датчик	Датчик стакана (если есть);

2.3.8. Резерв врем. двиг.	НЕ ИЗМЕНЯТЬ!;

2.3.9. Уст. парам. стак	0018;

2.3.А. RINSE MOK-CAP	Выкл.;

2.3.В. ABIL. TASTO LAV.	Вкл.(ручная промывка миксеров);

2.3.С. ABIL. LAV. AUTO	Время включения автопромывки миксеров;

2.3.D. DEC. CYCLE	Вкл.;

2.3.E. PREGRINDING	Выкл.;

2.3.F. INFUSION TIME	Не задействовано.

- Проверьте соответствие параметров настройки, отвечающих за дозы растворимых ингредиентов, величинам, указанным в таблице дозировок (см. прил. № 1).

Если текущее значение параметра настройки не соответствует величине, указанной в таблице дозировок, то установите величину параметра, указанную в таблице.

Порядок регулировки доз растворимых ингредиентов указан в пункте «Регулировка доз растворимых ингредиентов и воды».

ВНИМАНИЕ! Дозировка ингредиентов напрямую влияет на качество приготавливаемых напитков, поэтому не рекомендуется изменять заводские дозировки ингредиентов во избежание ухудшения качества напитков.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Дозировки ингредиентов, приведенные в таблице дозировок, являются приблизительными. Дозы ингредиентов зависят от множества факторов (влажности, атмосферного давления, наклона автомата и т.п.) и не могут быть точно известны заранее.

Действительная доза конкретного ингредиента может быть определена только при контрольном взвешивании. С течением времени действительная доза конкретного ингредиента может изменяться.

- Произведите регулировку дозы кофе и положения верхнего поршня кофейного модуля, руководствуясь соответствующими пунктами настоящей инструкции.

- Укажите принадлежности, которые должны выдаваться при нажатии на кнопки выбора, используя меню «2.2.3 Уст. Принадл.».

ВНИМАНИЕ! Если в состав напитка входят только растворимые ингредиенты, то для соответствующей кнопки выбора нужно запретить выдачу сахара (п. 2.2.3.2 Сахар разрешен) и размешивателя (п. 2.2.3.3 Выброс размешив.).

- Проверьте процесс приготовления каждого напитка при открытой двери автомата:

- переключите автомат в режим техника и выберите пункт меню 4.1.1. Все составляющие;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплее появится сообщение «кнопка напитка ##»;

- нажмите на кнопку выбора напитка, приготовление которого нужно проверить – автомат приготовит напиток;

- для выхода из меню нажмите на кнопку «Сахар -».

Убедитесь в том, что после растворения каждого ингредиента по трубке подачи жидкости в стаканчик подается небольшое количество чистой воды. Это свидетельствует о том, что ингредиент полностью смывается водой, значит, регулировка выполнена корректно.

При необходимости проведите регулировку дозы воды, руководствуясь пунктом «Регулировка доз растворимых ингредиентов и воды».

- Установите текущую дату и время:

- переключите автомат в режим техника и выберите пункт меню 2.1.1.3.1. Уст. Дату и время;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплее будет выведена дата и день недели, установленные по умолчанию;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплей будет выведено сообщение ГОД: 00; нажмите на кнопку выбора № 9, первая цифра будет мигать, еще раз нажмите на кнопку № 9 – будет мигать вторая цифра - теперь ее можно изменить;

- при помощи кнопки «Сахар +» установите нужное число и нажмите на кнопку выбора № 9 – введенное значение будет сохранено;

- нажмите на кнопку «Сахар +» - на дисплей будет выведено сообщение МЕСЯЦ: 02; руководствуясь порядком, изложенным выше, установите порядковый номер текущего месяца;

- нажмите на кнопку «Сахар +» - на дисплей будет выведено сообщение ДЕНЬ: 23; нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплей будет выведено сообщение N ДЕНЬ; руководствуясь порядком, изложенным выше, установите текущее число;

- нажмите на кнопку выбора № 10, на дисплей будет выведено время, установленное по умолчанию; нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплей будет выведено сообщение ВРЕМЯ: 00  (это часы текущего времени); руководствуясь порядком, изложенным выше, установите часы, минуты и секунды текущего времени;

- после того как дата и время будут установлены войдите в пункт меню 5.1.1 Дата установки, при появлении сообщения Изменить? Нажмите на кнопку выбора № 9 - установленные дата и время будут загружены в оперативную память автомата.

- Укажите протокол обмена данными, используемый платежной системой, установленной в Вашем автомате.

Протокол обмена, поддерживаемым платежным устройством, указывается в инструкции по его эксплуатации. При использовании в автомате одновременно нескольких платежных устройств необходимо указать протокол, используемый монетоприемником.

Для настройки протокола обмена данными войдите в меню 2.1.2.1. Уст. МП. и укажите:

- Тип монетоприемника	Протокол обмена, поддерживаемый монетоприемником

- Тип вендинга	Режим продаж «Один./мног. продажи»

В режиме одиночных продаж после оплаты можно купить только один напиток, после чего автоматически будет выдана сдача; в режиме многочисленных продаж можно купить более одного напитка, сдача выдается при нажатии на кнопку возврата, либо автоматически, если оставшейся суммы недостаточно для покупки напитка.

- Кнопка возврата	Вкл/откл. кнопки возврата монет

Следующие параметры настраиваются только для монетоприемников, поддерживающих протокол обмена MDB:

- Максим. кредит	Максимальный кредит, принимаемый автоматом

- Максим. сдача	Максимальная сдача, выдаваемая автоматом

- Приним. монеты	Номиналы монет, принимаемые автоматом

- Выдав. монеты	Номиналы монет, выдаваемые автоматом

- Приним. банкноты	Номиналы банкнот, принимаемые автоматом

- Мин. кол. монет	Минимальное кол-во монет в трубках, при котором

на дисплей будет выводиться сообщение НЕТ СДАЧИ

2.1.2.2. Сдача сразу	Автоматическая выдача сдачи после покупки (для

монетоприемников с потоколом Executive)

2.1.3. Десятичн. точка	Позиция десятичной точки

Этот параметр отвечает за правильное определение автоматом номиналов принятых монет/банкнот и корректное отображение кредита на дисплее. Перед установкой этого параметра внимательно изучите документацию на монетоприемник и банкнотоприемник. Величины десятичной точки на всех платежных устройствах и автомате должны быть одинаковыми.

2.1.4. Мастер-слэйв	Установка режима работы автомата

Эти параметры нужно настраивать только в том случае, если несколько автоматов объединены в группу, имеют единую платежную систему и один из автоматов является главным (в нем имеется платежная система), а другие – подчиненными.

2.1.5. FREE VEND BONUS	Вкл/откл. режима выдачи бонуса

- Установите цены продажи напитков, для чего используйте пункт 2.1.1.1«Уст. ед прайсов».

Если цены не должны меняться в течение суток – используйте пункт меню «Прайс периода 0»:

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплее будет выведено сообщение «кнопка напитка ##»;

- нажмите на кнопку выбора напитка, цену которого Вы хотите изменить, на дисплее будет показана цена, установленная по умолчанию для выбранного напитка;

- при помощи кнопки «Сахар +» установите нужную цену и нажмите на кнопку выбора № 9 – новая цена будет сохранена;

- нажмите на кнопку выбора № 10, на дисплей будет выведено сообщение «кнопка напитка ##»;

- установите цены продажи для остальных напитков.

Регулировка доз воды и растворимых ингредиентов

В общем случае при приготовлении напитка определенные дозы горячей воды расходуются на заваривание кофе и растворение порошкообразных ингредиентов. В зависимости от рецептуры напитка для его приготовления могут использоваться несколько доз воды, условно нумеруемых, как «Вода 1», «Вода 2», «Вода 3». Величины доз воды в мл, расходуемых при приготовлении конкретного напитка, и величины соответствующих им параметров настройки в импульсах объемного счетчика, указываются в столбце «DOSI ACQUA».

На дисплей автомата выводятся величины параметров настройки в импульсах объемного счетчика!

Пример: напиток «Капучино с шоколадом» 105 мл. Из таблицы дозировок видно, что для приготовления напитка используются 3 дозы воды: вода 1 – 40 мл (50 импульсов объемного счетчика) используется для растворения сливок, вода 2 – 40 мл (82 импульса объемного счетчика) используется для заваривания кофе; вода 3 – 25 мл (82 импульса объемного счетчика) используется для растворения шоколада.

Для регулировки доз воды:

- переключите автомат в режим программирования и выберите пункт меню 2.2.1.1 «Дозы воды»;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплее автомата появится сообщение «кнопка напитка ##»;

- нажмите на кнопку выбора напитка, дозировку воды в котором нужно отрегулировать, на дисплее появится сообщение, включающее в себя порядковый номер кнопки и надпись «Вода 1»;

- нажмите на кнопку № 9, на дисплей будет выведено сообщение, например, «Доза: 00072» - это величина параметра настройки в импульсах объемного счетчика для первой порции воды, установленная по умолчанию; цифры на дисплее будут мигать – это означает, что параметр настройки можно изменить;

- при помощи кнопок «Сахар +/-» измените величину параметра настройки и нажмите на кнопку выбора № 10 – установленное значение будет сохранено; если при приготовлении напитка используется более одной дозы воды, то можно, при необходимости, отрегулировать все дозы;

- для регулировки второй дозы воды нажмите на кнопку «Сахар +», на дисплее появится сообщение, включающее в себя порядковый номер кнопки и надпись «Вода 2»; отрегулируйте дозу воды, выполнив действия, указанные выше; при необходимости аналогичным образом отрегулируйте третью дозу воды.

В общем случае для приготовления напитка используются сахар и порошковые ингредиенты, растворяемые в заданном объеме горячей воды в соответствующей камере смешивания. Дозы порошковых ингредиентов в граммах указаны в таблице дозировок в колонке «DOSI POLVERI».

Пример: напиток «Капучино с шоколадом» 105 мл. Из таблицы дозировок видно, что на приготовление напитка используются: 4 г сливок, растворяемых в 40 мл воды (вода 1),  7 г сахара (подается непосредственно в стаканчик), 3.5 г шоколада, растворяемого в 25 мл воды (вода 3).

Эти дозы являются приблизительными, действительные дозы ингредиентов зависят от множества факторов (влажности, температуры наклона автомата и др.) и не могут быть точно известны заранее. Действительные дозы растворимых ингредиентов, расходуемых на приготовление конкретного напитка, могут быть определены только в результате контрольного взвешивания. С течением времени действительная доза конкретного ингредиента может изменяться.

Для регулировки доз растворимых ингредиентов:

- переключите автомат в режим программирования и выберите пункт меню 2.2.2.1 «Дозы порошков»;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплее автомата появится сообщение «кнопка напитка ##»;

- нажмите на кнопку выбора напитка, дозировку растворимых ингредиентов в котором нужно отрегулировать, на дисплее появится сообщение                         это доза сахара в граммах, установленная для напитка по умолчанию;

- цифры в сообщении будут мигать - это означает, что дозу сахара можно изменить; изменение производится при помощи кнопок «Сахар +»;

- дважды нажмите на кнопку № 9, установленная доза сахара будет сохранена в памяти, а на дисплей будет выведено сообщение, например,           - это доза 1-го порошкового ингредиента (2 г), установленная по умолчанию;

- цифры в сообщении будут мигать - это означает, что дозу 1-го порошкового ингредиента можно изменить; измените (при необходимости) дозу с помощью кнопок «Сахар +/-» и нажмите на кнопку выбора № 9 - новая доза будет сохранена в памяти;

- для изменения (при необходимости) дозы 2-го порошкового ингредиента нажмите на кнопку «Сахар +», на дисплей будет выведено сообщение                          ;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплей будет выведено сообщение                       - это доза 2-го порошкового ингредиента (1,5 г), установленная по умолчанию;

- измените (при необходимости) дозу 2-го ингредиента, выполнив действия, указанные выше; аналогичным образом отрегулируйте дозу 3-го ингредиента.

ВНИМАНИЕ! После регулировки доз растворимых ингредиентов или воды в обязательном порядке проверьте процесс приготовления напитка при открытой двери автомата. Убедитесь в том, что после растворения каждого ингредиента по трубке подачи жидкости в стаканчик подается небольшое количество чистой воды. Это свидетельствует о том, что ингредиент полностью смывается водой, значит, регулировка выполнена корректно.

Регулировка дозы кофе

Доза кофе в напитках регулируется при помощи механического дозатора. Она одинакова для всех напитков. Механический дозатор (см. рис. 18) позволяет отрегулировать дозу кофе в напитках в пределах от 5,5 до 8,5 г.

Доза кофе зависит от расстояния между лепестками дозатора 3 (см. рис. 18): увеличение этого расстояния увеличивает дозу кофе, уменьшение – уменьшает.

Грубая регулировка дозы кофе осуществляется путем установки эксцентрика подвижного лепестка дозатора в один из трех пазов корпуса (см. поз 3 рис. 18).

Нижний паз соответствует дозе молотого кофе в пределах от 5,5 до 6,5 г, средний – дозе от 6,5 до 7,5 г, верхний – дозе от 7,5 до 8,5 г.

Более тонкая регулировка дозы кофе осуществляется при помощи подвижного рычажка 4 (см. рис. 18).

- аккуратно перемещая подвижный рычажок дозатора 4 установить его в соответствующий паз на корпусе;

- установить на место крышку дозатора и закрепить ее 4 винтами;

- произвести тонкую регулировку дозы кофе при помощи подвижного рычажка дозатора 4.

После изменения дозы кофе необходимо проверить положение верхнего поршня кофейного модуля. Верхний поршень кофейного модуля может занимать относительно нижнего поршня два фиксированных положения. Положение верхнего поршня зависит от величины дозы кофе. При неправильной установке положения верхнего поршня кофейный узел может заклинить в момент сжатия размолотого кофе.

Для установки положения верхнего поршня необходимо (см. рис. 19):

Регулировка степени размола зерен кофе

Регулировка грубости размола кофе осуществляется при помощи маховика 2 (см. рис. 18). Вращение маховика по часовой стрелке уменьшает грубость размола, а вращение против часовой стрелки – увеличивает.

При правильной регулировке грубости размола кофе при дозе молотого кофе 7-8 г, установленной при помощи дозатора, пролив 70 мл кофе в стаканчик должен длиться 20-25 секунд и получаться густая темно-коричневая пенка.

В случае, если кофе проливается быстрее 20 секунд, следует уменьшить грубость размола; если наоборот кофе проливается слишком медленно, более 25 секунд, следует увеличить грубость помола.

ВНИМАНИЕ!

Маховик кофемолки не имеет ограничения хода, поэтому во избежание выхода из строя шестерни редуктора кофемолки необходимо проявлять внимательность и осторожность при повороте маховика по ходу часовой стрелки. Рекомендуется за один прием поворачивать маховик по часовой стрелке не более чем на один оборот.

ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ – НЕ ВРАЩАЙТЕ МАХОВИК ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!

Регулировка температуры готового напитка

По умолчанию установлена температура готового напитка в пределах 70(80 0С. Эта температура поддерживается во время работы автоматически. При необходимости можно изменить температуру готового напитка.

Для изменения температуры воды используйте меню 2.3.1. «Температура бойлера» в режиме техника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при нагреве воды в бойлере выше 98 0С аварийный выключатель отключает нагревательный элемент.

Регулировка дозы сахара

По умолчанию в напитки подается доза сахара, установленная при настройке доз растворимых ингредиентов (обычно 7 г.), но пользователь имеет возможность ее изменить по своему предпочтению. Для изменения дозы сахара используются кнопки «Сахар -/+».

Техническое обслуживание автомата

Техническое обслуживание автомата включает в себя:

- ежедневное обслуживание;

- периодическое обслуживание;

- регламентные работы.

Ежедневное техническое обслуживание

Ежедневное техническое обслуживание проводится лицом, непосредственно отвечающим за эксплуатацию автомата.

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр;

- автоматическую промывку миксеров;

- удаление остатков ингредиентов и следов загрязнений с внутренних поверхностей;

- удаление отходов кофе;

- удаление жидких отходов из емкости для их сбора.

При внешнем осмотре необходимо проверить надежность фиксации в своих посадочных местах контейнеров с ингредиентами, кофейного модуля, трубок подачи жидкости, монетоприемника и банкнотоприемника (если они установлены).

Для автоматической промывки миксера необходимо нажать на кнопку 6, а затем на кнопку 5, расположенную на внутренней стороне двери автомата. По очередно в воронки миксеров будет подана горячая вода и включаться двигатель мешалки. По окончании цикла промывки из трубки подачи жидкости должна вытекать чистая вода, что свидетельствует об отсутствии загрязнений. В противном случае процедуру промывки необходимо провторить. Если при проведении автоматической промывки жидкость не вытекает из трубки, то вероятнее всего воронка миксера забита остатками ингредиента. В этом случае необходимо произвести разборку и чистку воронки миксера и камеры смешивания (эта процедура будет описана ниже).

Удаление остатков ингредиентов и следов загрязнений с внутренних поверхностей производите при помощи кисти и бумажных салфеток.

Для удаления отходов кофе снимите с раструба воронки пакет с отходами (см. рис. 6) и замените его новым.

Для удаления жидких отходов аккуратно извлеките емкость для их сбора из автомата,  опорожните ее, а затем прополоскайте чистой водой. Установите емкость на свое место и убедитесь в том, что поплавок датчика отходов находится в емкости.

Периодическое техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание проводится лицом, изучившим устройство и правила обслуживания автомата, после каждого цикла приготовления 900÷1000 чашек напитков.

Периодическое техническое обслуживание включает в себя все операции, выполняемые при ежедневном обслуживании и дополнительно:

- чистку фидеров подачи порошков, уловителей пыли порошков, воронок миксеров и крыльчаток миксеров;

- чистку узла выдачи сахара;

- чистку воронки и цилиндра кофейного модуля.

Для выполнения чистки произведите частичную разборку узла миксера в следующем порядке (см. рис. 20):

Все демонтированные части промойте в теплой воде для удаления остатков ингредиентов с их внутренних поверхностей. Внутренние поверхности крышки и корпуса уловителя пыли порошков насухо протрите салфеткой.

Снимите крыльчатки миксеров, для чего (см. рис. 21):

Аккуратно установите на свои посадочные места фидер для порошка, фидер и воронку миксера, уловитель пыли порошков.

- установите модуль в автомат, контролируя, что две направляющие на корпусе автомата вошли в соответствующие отверстия на корпусе модуля, а штырь рычага привода - в отверстие на маховике 6;

- зафиксируйте модуль, затянув стопорный винт 4;

- наденьте на наконечник трубки подачи горячей воды резиновое уплотнительное кольцо, вставьте наконечник в штуцер и акуратно затяните накидную гайку 2;

- присоедините к пластмассовому носику трубку подачи жидкости из кофейного модуля;

- включите автомат, переключите его в режим техника, выберите пункт меню 4.2.1 «Оборот узла»; убедитесь в том, что маховик кофейного модуля выполнил полный оборот и остановился – это свидетельствует о правильной установки и надежной фиксации модуля в посадочном месте в корпусе автомата.

Если при вращении маховика модуль заклинило, то следует немедленно отключить электропитание автомата, вынув сервисный ключ из гнезда дверного микровыключателя. После этого необходимо извлечь модуль из посадочного места, а затем повторно произвести его установку.

Регламентные работы

Регламентные работы проводятся квалифицированным специалистом (техником) после каждого цикла приготовления автоматом 5000 чашек напитков.

Регламентные работы включают в себя:

- замену втулки фидера миксера;

- чистку вентиляционного канала;

- чистку сетчатых фильтров кофейного модуля;

- проверку работоспособности кофемолки, дозатора, ротора, узла выдачи сахара и размешивателей, моторов миксеров;

- проверку работы узла выдачи стаканов;

- регулировку дозы воды и ингредиентов.

Для замены втулки фидера миксера необходимо:

- произвести частичную разборку узла миксера и снять крыльчатку миксера. Порядок выполнения этих операций изложенн в пункте «Периодическое техническое обслуживание»;

- вывернуть два самореза 1 (см. рис. 21), крепящих фидер миксера;

- потянув фидер миксера на себя, снять его с вала электродвигателя;

- очистить внутреннюю поверхность фидера миксера от загрязнений;

- с внутренней стороны фидера миксера надавить на втулку и извлечь ее из посадочного места;

- установить новую втулку с уплотнительным кольцом в посадочное место в фидере, поставить фидер на свое место и закрепить его двумя саморезами;

- установить крыльчатку и собрать узел миксера, выполнив изложенные выше операции в обратном порядке.

Для выполнения чистки сетчатых фильтров кофейного модуля (см. рис. 24):

Для проверки работоспособности отельных устройств переключите автомат в режим техника, а затем выберите пункт меню 4.3 «Автотест». Для запуска соответствующего теста используйте следующие пункты меню:

- для проверки работоспособности дозатора – TEST DOSATORI;

- для проверки работоспособности электродвигателей миксеров – TEST FRULLINI;

- для проверки работоспособности узла выдачи стаканов – TEST SG. BICEH.;

- для проверки работоспособности узла выдачи размешивателей – TEST SG. PALETTA;

- для проверки работоспособности узла поворота трубок – TEST MOV. UGELLI;

- для проверки работоспособности ротора кофейного модуля – TEST GIRO GRUPPI;

- для проверки работоспособности кнопок выбора – TEST TASTIERA;

- для проверки работоспособности системы нагрева воды – TEST TEMPERATURA;

- для проверки правильности подключения платежной системы – TEST GETTONIERE.

В процессе эксплуатации расход воды и ингредиентов на приготовление напитков может меняться из-за изменения электрических, механических и других параметров различных устройств автомата. Так как дозировка ингредиентов и воды напрямую влияет на качество напитков, то при проведении регламентных работ необходимо производить проверку расхода воды и ингредиентов (контрольное взвешивание).

Для точного определения расхода кофе необходимо:

- демонтировать из автомата кофейный модуль, соблюдая порядок действий, изложенный в пункте «Очистка воронки и цилиндра кофейного модуля»;

- переключить автомат в режим техника, а затем выбрать пункт меню 4.2.2 «Выброс  дозы»;

- с помощью любых весов, имеющих подходящий диапазон измерений, измерить вес пустого стаканчика; пустой стаканчик поместить под дозатор кофе, нажать на кнопку выбора № 9 – автомат произведет размол зерен и выдаст порцию размолотого кофе;

- при помощи весов определить вес кофе, затрачиваемого на приготовление напитка.

Если вес кофе отличается нормы, то его необходимо отрегулировать при помощи подвижного рычажка дозатора.

Для точного определения расхода растворимых ингредиентов необходимо:

- демонтровать из автомата узел миксера, соблюдая порядок частичной разборки узла, изложенный в разделе «Периодическое техническое обслуживание»;

- переключить автомат в режим техника, выбрать пункт меню 4.1.3 «Только порошки»;

- пустой стаканчик поместить под фидер для порошка 1 (см. рис. 20), нажать на кнопку выбора напитка – автомат выдаст дозу растворимых ингредиентов, входящих в напиток;

- при помощи весов определить вес растворимых ингредиентов, расходуемых на приготовление напитка и сравните его с данными, содержащимися в таблице дозировок; если дозировка растворимых ингредиентов отличается от нормы, то необходимо провести регулировку, руководствуясь пунктом «Регулировка доз воды и растворимых ингредиентов».

Для точного определения расхода сахара:

- переключите автомат в режим техника, выберите пункт меню 4.1.5 «Только принадлежности»;

- с помощью любых весов, имеющих подходящий диапазон измерений, измерить вес пустого стаканчика;

- нажмите на кнопку выбора № 9 – автомат выдаст стаканчик и порцию сахара, вес которой установлен по умолчанию;

-  при помощи весов определите вес порции сахара, при необходимости произведите регулировку, руководствуясь пунктом «Регулировка доз воды и растворимых ингредиентов».

Регулировка дозы воды производится в том же порядке, что и регулировка дозы растворимого ингредиента. Различие состоит в том, что в состав некоторых напитков могут входить два растворимых ингредиента и для растворения каждого ингредиента используется разное количество воды. Можно изменять один или оба параметра настройки, отвечающие за подачу воды, но НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ о том, что доза воды должна быть достаточной для полного растворения ингредиента в камере смешивания миксера.

Порядок действий приведен в пункте «Регулировка доз воды и растворимых ингредиентов».

Подготовка к транспортированию и транспортирование автомата

Для подготовки автомата к транспортированию необходимо:

- выгрузить монеты из монетоприемника и кэш-бокса;

- слить воду из накопительного бачка;

- удалить остатки ингредиентов из контейрнеров, стаканчики из узла выдачи стаканов, размешиватели их узла их выдачи;

- произвести очистку воронок для порошка, уловителей пыли порошков, воронок и фидеров миксеров от остатков ингредиентов;

- закрепить липкой лентой в направляющих грузик узла выдачи размешивателей;

- удалить отходы из емкостей для сбора жидких и твердых отходов;

- закрепить липкой лентой поплавок датчика жидких отходов;

- упаковать автомат в подходящую тару для исключения повреждения поверхностей при перевозке.

Выгрузку монет из трубок монетоприемника необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации на монеторприемник.

Для слива воды из накопительного бачка снимите контейнер для хранения зернового кофе и освободите зажим на сливном шланге – вода из накопительного бачка будет слита в ведро.

Подготовка автомата к транспортированию в условиях отрицательной температуры окружающей среды

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ АВТОМАТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ БЕЗ ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕМИНУЕМО ПРИВОДИТ К РАЗМОРАЖИВАНИЮ БОЙЛЕРА.

Для подготовки автомата необходимо полностью удалить воду из системы, для чего:

- отсоедините трубку подачи воды от штуцера, расположенного на нижней крышки бойлера и присоедините к штуцеру шланг, свободный конец шланга опустите в ведро для сбора жидкий отходов;

- переключите автомат в режим техника и выберите пункт меню 4.2.3 «Слив бойлера»;

- нажмите на кнопку выбора № 9 – откроется электромагнитный клапан и вода из бойлера сольется в ведро;

- отключите электропитание автомата и снимите контейнер для хранения зернового кофе;

- снимите зажим со шланга слива воды из накопительного бачка – вода сольется в ведро;

- отсоедините шланги и слейте остатки воды из объемного счетчика и водяного фильтра.

Транспортирование автомата должно производиться в вертикальном положении.

Подготовка к хранению и хранение автомата

Перед постановкой автомата на хранение необходимо:

- слить воду из накопительного бачка и бойлера;

- удалить остатки ингредиентов из контейнеров, тщательно промыть их с помощью моющих средств, разрешенных к применению для предметов, контактирующих с пищей;

- произвести очистку воронок для порошка, уловителей пыли порошков, фидеров и крыльчаток миксеров от остатков ингредиентов и промыть их с помощью моющих средств;

- очистить и промыть с помощью моющего средства внутренние поверхности автомата;

- произвести обслуживание платежных систем, согласно инструкции по их эксплуатации.

Если эксплуатация автомата не планируется в течение месяца, то его необходимо упаковать в штатную или другую тару.

Хранение автомата должно осуществляться в отапливаемом помещении при относительной влажности воздуха не более 60%.

Возможные неисправности автомата и способы их устранения

Программное обеспечение автомата способно обнаруживать типичные неисправности и ведет их подсчет. Список типичных неисправностей и возможные способы их устранения приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Типичные неисправности и сособы их устранения

| Сообщение на дисплее | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет воды | Закончилась вода в канистре Неисправна помпа, подающая воду из канистры Вода не поступает из централизованной магистрали Неисправен входной клапан | Заполнить канистру водой Заменить помпу Проверить открытие крана подачи воды из централизованной магистрали Заменить входной клапан |
| Полное ведро | Сливное ведро заполнено жидкими отходами Запуталась цепочка поплавка | Опорожнить сливное ведро Освободить поплавок |
| АЭР-брейк | Неисправен или не зафиксирован микровыключатель на крышке накопительного бачка Наклон автомата превышает допустимую величину | Заменить/зафиксировать микровыключатель на крышке накопительного бачка Выровнять наклон автомата при помощи вращающихся ножек |
| Нет стаканов | Неисправен микровыключатель, наличия стаканов Неисправен моторедуктор поворота колонны со стаканами | Заменить микровыключатель Заменить моторедуктор |
| Носики | Длина трубоки подачи жидкости меньше необходимой Неисправен моторедуктор узла поворота трубок | Заменить трубку Заменить моторедуктор |
| Ротор | Счетчик расхода воды неисправен Счетчик расхода воды загрязнен | Заменить счетчик расхода воды Очистить счетчик расхода воды от загрязнений |
| Бойлер | Неисправен датчик температуры бойлера Неисправен ТЭН бойлера Сработал аварийный выключатель нагрева | Заменить датчик температуры бойлера Заменить ТЭН Отключить аварийную защиту |
| Плата управления | Сбой или отказ платы управления | Заменить плату управления |
| Монетоприемник | Неисправен монетоприемник | Устранить неисправность монетоприемника |
| Дозатор кофе | Неисправен микровыключатель дозатора Неисправна катушка дозатора | Заменить микровыключатель Заменить катушку дозатора |
| Кофейный узел | Кофейный модуль закреплен не правильно Кофейный модуль заклинило при сжатии дозы кофе | Снять, а затем произвести установку на место кофейного модуля Отрегулировать положение верхнего поршня |
| Нет кофе | Закончилось кофе Закрыта заслонка на контейнере для кофе Неисправна кофемолка | Засыпать кофе Открыть заслонку Устранить неисправность кофемолки |
| ПЗУ | Данные, хранящиеся в ПЗУ, повреждены | Перепрограммировать ПЗУ |
| Выброс стаканов | Неисправен моторедуктор устройства выдачи стаканов | Заменить моторедуктор |

Приложение №1

Функциональные схемы основных узлов автомата

Исполнительная плата

Эта плата размещается в задней части автомата. Она получает сигналы, поступающие от главной платы, и осуществляет включение исполнительных устройств посредством реле.

Питание исполнительной платы осуществляется постоянным напряжением 24 V.

Размещение основных элементов исполнительной платы показано на рис. 25.

Главная плата

Главная плата обрабатывает сигналы клавиатуры, платежных систем и управляет работой всех устройств автомата. Она размещается на внутренней стороне двери под съемным металлическим кожухом.

Размещение основных элементов главной платы показано на рис. 26.

В режиме нормальной работы сигналы светодиодов имеют следующее назначение:

- зеленый светодиод (DL2) горит при нормальном функционировании микропроцессора;

- желтый светодиод (DL1) загорается при наличии постоянного напряжения 5 V;

- красный светодиод (DL3) загорается в случае сброса настроек программного обеспечения.

#### Замена электронных плат

Электронные платы (главная и исполнительная) спроектированы таким образом, чтобы была возможность их использования в более поздних моделях автоматов. При необходимости замены плат нужно убедиться в том, что программное обеспечение новых плат совместимо друг с другом. Если программное обеспечение плат не совместимо, то необходимо его обновление при помощи специального аппаратно-программного обеспечения.

Производитель постоянно совершенствует программное обеспечение автоматов; при необходимости имеющаяся в Вашем автомате версия программного обеспечения может быть заменена на самую новую.

# Text boxes

Сорт кофе

Параметры подключения к водопроводу

Потребляемая мощность

Рабочее напряжение

Код продукта

Частота тока

Серийный номер

Тип автомата

Модель автомата

Габаритные размеры автомата:

Высота – 1700 мм.

Высота с откр. крышкой – 1985 мм.

Ширина – 540 мм.

Глубина – 690 мм.

Глубина с откр. дверью – 1120 мм.

Вес автомата– 114 кг.

Электрические характеристики:

Рабочее напряжение – 230 V.

Частота тока – 50 Hz.

Потребляемая мощность – 1800 W.

Диаметр стаканчиков - 70(71 мм.

Количество стаканчиков – 500 шт.

## Рис. 1. Общий вид автомата

Во время работы кофемолки устройство выдачи стаканов выдает один стакан и перемещает трубки подачи жидкости к центру стакана.

Устройство выдачи сахара производит выдачу дозы сахара и размешивателя (если опция выдачи размешивателя была включена при программировании автомата) непосредственно в стакан. После этого срабатывает электромагнит дозатора 8.

8

7

6

## Рис. 2. Принцип работы дозатора кофе

8

9

7

## Рис. 3. Принцип работы кофейного модуля

Автомат должен быть установлен на ровную площадку. Максимальный наклон автомата не должен превышать 2-х градусов. Для регулировки вертикального наклона автоматаслужат специальные вкручивающиеся ножки 1, расположенные в нижней части автомата(см. рис. 4).

Для предотвращения переворачивания автомата необходимо  вкрутить четыре ножки.

Место непосредственного размещения автомата должно соответствовать требованиям, приведенным в пункте «Размещение автомата».

## Рис. 4. Выкручивающаяся

## ножка

## Аварийное перекрытие подачи воды

При неисправности электромагнитного клапана подача воды в автомат из водопровода перекрывается аварийным клапаном 4, который включается избыточным давлением воды, подаваемой по трубке 3.

Для восстановления нормальной работы автомата после срабатывания аварийного клапана необходимо:

- отключить автомат от сети;

- перекрыть кран подачи воды в автомат из водопровода;

- отсоединить от аварийного клапана трубку 3, сбросив, таким образом, избыточное давление, действующее на мембрану клапана;

4

## Рис. 5. Электромагнитный клапан

Фиксирующее кольцо

Пакет для отходов

Воронка

# Рисунок 6

# Рисунок 7

# Рисунок 8

# Рисунок 9

Установку монетоприемника необходимо осуществлять в следующем порядке (см. рис. 10):

- ослабить винт планки 3 фиксатора монетоприемника;

- установить монетоприемник на фиксаторы устройства крепления 1;

- зафиксировать монетоприемник на устройства крепления с помощью планки 3;

- с помощью винтов 4 и 5 отрегулировать положение желоба подачи монет в монетоприемник;

- с помощью винтов 6 отрегулировать положение рычага возврата монет.

Установка и настройка банкнотоприемника  и безналичной системы оплаты должна производиться только квалифицированными специалистами.

## Рис. 10. Монтаж монетоприемника

Перед использованием необходимо промыть умягчающий фильтр, для чего (см. рис. 11):

- отсоединить трубку 2 от накопительного бачка автомата и опустить ее в канализацию;

- трубку 1 подключить к напорному штуцеру водопровода;

- пропустить через фильтр примерно 40 литров воды; вода на выходе из фильтра должна быть прозрачной и бесцветной;

- соединить трубку 1 с накопительным бачком автомата.

## Рис. 11. Промывка умягчающего фильтра

Назначение контейнеров:

1-2 – зерновой кофе;

3 – растворимый кофе;

4 – горячий шоколад;

5 – сливки;

6 – растворимый чай или суп;

7 – сахар.

## Рис. 12. Размещение контейнеров для ингредиентов

## Рис. 13. Контейнер для зернового кофе

Для загрузки зернового кофе необходимо (см. рис. 13):

- открыть заслонку 3 на кофемолке автомата;

- поднять крышку 1 контейнера 2 и засыпать

кофе в контейнер;

- закрыть крышку 1 контейнера.

1 – кронштейн

2 – фиксатор

3 – магнитная защелка

4 – подвижная планка держателя размешивателей

5 – крышка тубы для стаканчиков

6 – тубы для стаканчиков

7 – держатель размешивателей

8 – кнопка выдачи стакана

1

2

3

4

## Рис. 14. Механизм выдачи стаканов

## Рис. 15. Передняя панель автомата

1 –  ключ

2 – место для табличек с названиями напитков и кнопки выбора

3 – место для установки банкнотоприемника

4 – двух строчный 16-ти символьный дисплей

5 – прорезь для монет

6 – место для размещения инструкции

7 – фальшпанель

8 – крышка окна выдачи стакана

9 – окошко для выдачи сдачи

1 - микровыключатель двери

2 – розетка (230V, 2 А)

3 - плавкие предохранители сети

4 - последовательный порт RS232

5 - кнопка промывки миксеров

6 - кнопка входа в меню программирования

## Рис. 16. Органы управления

- кнопки ( и ( позволяют перемещаться по меню;

- кнопка ↳ ввода позволяет подтвердить введенное значение или войти в подменю нижнего уровня;

- кнопка ( выход позволяет отменить введенное значение или возвратиться в меню верхнего уровня, а также войти в режим программирования из режима обслуживания и наоборот.

## Рис. 17. Функции кнопок выбора

Порошок сахара

Доза: 0007.0

Вода 1   Пор.1

Доза:     0002.0

Кнопка напитка …

Вода 2

Вода 2   Пор.2

Доза:     0001.5

## Рис. 18. Узел дозатора

При поднятии рычажка вверх доза кофе увеличивается, при опускании вниз – уменьшается. Каждый паз фиксатора изменяет дозу кофе примерно на 0,25 г.

Для изменения дозы кофе необходимо (см. рис. 18):

- вывернуть 4 винта, расположенных на крышке дозатора;

- аккуратно потянуть на себя корпус дозатора и снять его;

- переместить подвижный рычажок дозатора 4 в крайний верхний паз;

- переместить подвижный лепесток дозатора 5 в нужном направлении (вверх – для уменьшения дозы кофе, вниз – для ее увеличения);

- демонтировать кофейный модуль из автомата;

- при помощи маховика 4 переместить поршень в верхнее положение;

- удалить стопорную шайбу 1 с резьбы верхнего поршня;

- вращая поршень 2, установить его выступы в соответствующие пазы на корпусе 3, имея в виду, что мелкие пазы на корпусе соответствуют дозе молотого кофе от 5,5 до 7,5 г., а глубокие - дозе молотого кофе от 7,5 до 8,5 г;

- после регулировки установить обратно стопорную шайбу 1;

- установить модуль на место и закрепить его.

4

## Рис. 19. Регулировка  положения

## верхнего поршня

- поднимите вверх крышку автомата, закрывающую доступ к контейнерам с ингредиентами;

- поднимите вверх контейнеры с растворимыми ингредиентами и не опуская их аккуратно потяните на себя уловитель порошков 3 и извлеките его; снимите с уловителя  пыли порошков воронку 2;

- аккуратно приподнимите вверх и  поверните против часовой стрелки  воронку  миксера  4; потянув воронку на себя, извлеките ее;

- поверните по часовой стрелке фидер миксера 5 так, чтобы его шлицы вышли из фиксирующих пазов; потянув  фидер миксера на себя, извлеките его;

- поверните по часовой стрелке фидер для порошка 1 и аккуратно снимите его с контейнера;

- проделайте перечисленные операции, применительно к остальным миксерам автомата;

## Рис. 20. Чистка узла миксеров

- указательным пальцем, как показано на рисунке, заблокируйте вал электродвигателя;

- поворачивая крыльчатку против часовой стрелки, снимите ее с вала электродвигателя;

- удалите остатки ингредиента с крыльчатки миксера, вала двигателя и фидера воронки;

- заблокируйте пальцем вал электродвигателя и установите на место крыльчатку, поворачивая по часовой стрелке до упора.

1

2

## Рис. 21. Снятие крыльчатки миксера

## Рис. 22. Чистка узла выдачи сахара

Для проведения чистки узла выдачи сахара необходимо произвести его частичную разборку в следующем порядке (см. рис. 22):

- отсоедините возвратную пружину 4;

- отогните фиксатор для освобождения штырька 2 и вытащите штырек;

- снимите дозатор сахара 1, очистите его от остатков сахара и промойте горячей водой;

- просушите дозатор сахара;

- потянув на себя за ручку 6 снимите лоток подачи сахара в стакан;

- очистите его от остатков сахара и промойте горячей водой.

После проведения чистки соберите узел, выполнив указанные выше операции в обратном порядке.

Для очистки воронки и цилиндра кофейного модуля (см. рис. 23):

- отверните накидную гайку 2, фиксирующую трубку подачи горячей воды и аккуратно извлеките трубку из штуцера 3; не допускайте сильного изгиба трубки во избежание ее поломки;

- пинцетом извлеките из штуцера 3 резиновое уплотнительное кольцо;

- отверните стопорный винт 4 и отсоедините от пластмассового носика трубку подачи жидкости из кофейного модуля;

- взяв модуль за корпус, потяните его на себя и извлеките из автомата;

- с помощью мягкой кисти удалите из воронки 1 и цилиндра 1 (см. рис. 3) остатки кофе;

- совместите стрелку 6, расположенную  на маховике, со стрелкой на корпусе модуля;

## Рис. 23. Чистка воронки и цилиндра кофейного модуля

Вентиляционный канал

Крышка вентиляционного канала

Для выполнения чистки вентиляционного канала:

- откройте крышку, закрывающую доступ к канистрам с ингредиентами;

- аккуратно извлеките из автомата канистры с растворимыми ингредиентами;

- поднимите вверх и извлеките из автомата металлическую крышку вертиляционного канала (см. рис. 24);

- с помощью кисти и салфеток очистите вентиляционный канал от загрязнений и протрите его поверхность насухо;

- поставьте на свои места металлическую крышку вертиляционного канала и канистры с растворимыми ингредиентами.

## Рис. 23. Чистка вентиляционного канала

- демонтируйте модуль из автомата, выполнив операции, указанные в пункте «Периодическое техническое обслуживание»;

- при помощи маховика установите верхний поршень в верхнее положение;

- с помощью отвертки снимите стопорное кольцо 3 и выньте верхний поршень 5 из шатуна 2;

- выверните винт 31 и снимите сетчатый фильтр 31 верхнего поршня;

- проверните маховик для того, чтобы нижний поршень 19 занял верхнее положение;

- отверткой через воронку и корпус цилиндра  выверните винт 31, закрепляющий сетчатый фильтр нижнего поршня;

- переверните кофейный модуль и извлеките через воронку сетчатый фильтр нижнего поршня;

- промойте в теплой воде, сетчатые фильтры, просушите их, после чего установите на свои места;

- произведите сборку модуля и установите его в автомат.

## Рис. 24. Чистка сетчатых фильтров

- разъем для подключения кабеля от главной платы;

- зеленый светодиод;

- красный светодиод;

- не используется;

- разъем RS-232;

- желтый светодиод;

- разъем для подключения питания 24 V;

- не используется;

- разъем для подключения кабеля контроля нагрева бойлера;

- красный светодиод – индикатор нагрева бойлера;

- красный светодиод – не используется;

- разъем для подключения платы расширения;

- разъем 230V;

- разъем 230V;

- разъем 230V;

- разъем 230V;

- не используется;

- разъемы для подключения "Can Bus";

- не используется;

- плавкие предохранители;

- трансформатор питания платы и монетоприемника;

- розетка 220V;

- плавкие предохранители сети;

- светодиод;

- плата контроля бойлера;

- реле.

Рис. 25. Исполнительная плата

1 - J14 разъем для подключения питания монетоприемника;

2 - J15 разъем для подключения питания платы;

3 - зеленый светодиод (DL2);

4 - желтый светодиод (DL1);

5 – разъем для подключения клавиатуры;

6 - не используется;

7 – красный светодиод (DL3);

8 - J3 ввод / вывод;

9 - J4 не используется;

10 - J5 разъем RS232 для подключения программатора;

11 - J6 не используется;

12 - J7 Can bus

13 - кнопка не используется;

14 - J8 разъем для подключения монетоприемника;

15 - J9 не используется;

16 - J10 разъем для подключения дисплея;

17 - J11 разъем для подключения клавиатуры;

18 - J16 не используется;

19 - J12 разъем для подключения платежной системы MDB;

20 - микропереключатели (SW2) для настройки типа монетоприемника;

21 - J13 разъем для подключения платежных систем  BDV/EXE;

22 - последовательный порт RS232;

23 - кнопка промывки миксеров;

24 - кнопка входа в режим программирования;

25 – главная плата.

Рис. 26. Главная плата